НЕ СЕКРЕТНО

Инв.№ ____________

Экз.№_______

Муниципальное образование

г.  Клинцы

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н

Положения по территориальному планированию

Директор института                                                                      		Щитинский В.А.

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					           Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1                                                                    		Енина О.С.

Главный архитектор проекта                                                             	Олейников В.И.

Санкт-Петербург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

состав проектных материалов	3

1.  Цели и задачи проекта	4

2.  Основные направления социально-Экономического развития	5

3 . Мероприятия по территориальному планированию	7

3.1.  Основные принципы проектной организации территории и градостроительные мероприятия	7

3.2.  Реконструкция и развитие жилых зон.  Жилищное строительство	10

3.3. Реконструкция и развитие общественно-деловых зон. Система культурно-бытового обслуживания	11

3.4. Зеленые насаждения общего пользования	12

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры	13

3.6. Развитие инженерной  инфраструктуры	15

3.6.1 Водоснабжение	15

3.6.2. Водоотведение	19

3.6.3. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение	20

3.6.4. Связь	22

3.6.5. Инженерная подготовка территории	22

3.7. Охрана окружающей среды	24

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	26

5. Баланс территории	27

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ	27

# состав проектных материалов

| № п/п | Наименование чертежа | Инв. № | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |
| 1 | Схема современного использования территории | 7597 | н/с | б/м |
| 2 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории | 7598 | н/с | б/м |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 7599 | н/с | б/м |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 7600 | н/с | б/м |
| 5 | Схема зон инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газ, связь) | 7601 | н/с | б/м |
| 6 | Схема зон инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) | 7602 | н/с | б/м |
| 7 | Схема границ зон транспортной инфраструктуры | 7603 | н/с | б/м |
| 8 | Схема инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды | 7604 | н/с | б/м |
| 9 | Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка | 3089 | Н/с | - |
| 10 | CD-диск. Генеральный план | 1387 | н/с | - |
| 11 | Правила землепользования и застройки | 3090 | н/с | - |
| 12 | Карта градостроительного зонирования |  | н/с | - |
| 13 | CD-диск. Правила землепользования и застройки | 1479 | н/с-к | - |

# 1.  Цели и задачи проекта

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории МО и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи генерального плана, на решение которых направлены разделы проекта, следующие:

- Обеспечение социально-экономической безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории МО г.Клинцы. При этом необходимо сохранение многообразия городской среды, в которой должны сочетаться различные типы застройки: исторически сложившихся районов, новых послевоенных районов и застройки последних лет;

- Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала;

- Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Преобразование транспортной составляющей в одну из отраслей экономики путем создания и развития в городе транспортно-логического центра;

- Развитие функциональной структуры территории МО г.Клинцы в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для нового жилищного строительства, развитие основных отраслей экономики: промышленности, внешнего транспорта, культурно-образовательной, коммерческо-деловой, а также туристско-рекреационной функций;

- Сохранение градостроительной среды в историческом ядре города, реставрация памятников архитектуры;

- Развитие системы зеленых насаждений;

- Повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

Разработка генерального плана МО г. Клинцы направлена на оптимизацию пространственной структуры - рациональное размещение различных функциональных зон и транспортных связей, управление земельными ресурсами, что позволит обеспечить устойчивое развитие территории города.

Проектные предложения генплана учитывают

- Областную целевую программу «Развитие промышленности Брянской области на период   2006 – 2010 годы» (утв. постановлением администрации Брянской области от 21 ноября 2006 г.  № 691

- Стратегию развития Брянской области до 2025 г.

- Схему территориального планирования Брянской области

# 2.  Основные направления социально-Экономического развития

Прогноз социально-экономического развития строится на основании анализа существующей ситуации, тенденций, инвестиционных проектов и предложений, потенциала развития территории.

Особое внимание уделено  положению города и его функции  в системе расселения.

Изменения в федеральной и региональной политике по отношению к развитию данного региона  во многом определят перспективы развития г. Клинцы.

Принципиальные направления социально-экономического развития следующие:

- Учитывая выгодное географическое положение МО г.Клинцы обеспечить вовлечение его экономики в экономический оборот Брянской области, РФ, стран СНГ;

  - Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала;

Дальнейшее развитие МО г. Клинцы  как промышленного центра связано с модернизацией существующих промышленных предприятий, прежде всего на ОАО «Клинцовский автокрановый завод», созданием инновационных производств. размещением новых предприятий малого и среднего бизнеса.

Заявленные к реализации в ближайшее время инвестиционные проекты:

- асфальтобетонный завод (50 тонн асфальтобетонной смеси в час)

- кирпичный завод (70 млн. шт. усл. кирпича в год)

- производство автоклавного ячеистого бетона на заводе силикатного кирпича

вблизи г.Клинцы (п.Чемерна);

- производство кварцевого концентрата (500 тыс.тонн в год)

- организация производства по выпуску специальной обуви

- Превращение транспортной составляющей в одну из отраслей экономики путем  создания транспортно-логического центра, ориентированного на обслуживание промышленного комплекса  г.Клинцы  вблизи с белорусской границей.

Развитие хозяйственной деятельности в Клинцах как и во всех западных районах области, наиболее пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, ограничивается особыми условиями хозяйствования. Значительное промышленное развитие нежелательно, т.к. экологические условия не достаточно комфортны (благоприятны) для проживания. Для развития производственной деятельности необходимо соблюдение всех требований к ведению хозяйства в данных условиях.

- Богатый историко-культурный потенциал города, лечебные рекреационные ресурсы вблизи него позволяют развивать туристско-рекреационное направление.

г. Клинцы и его окрестности являются курортно-оздоровительным центром местного значения (санаторий «Вьюнки» неутвержден законодательно в качестве курорта).

В городе достаточно свободных производственных территорий с развитой инфраструктурой, имеется квалифицированная рабочая сила.

Предприятия малого и среднего бизнеса различных отраслей будут определять основную функцию города на перспективу.

В целях  устойчивого развития города в основе генплана заложены идеи перехода  к устойчивому функционированию хозяйственного комплекса, обеспечению высокого качества жизни населения, формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Для обеспечения занятости трудоспособного населения, вынужденного работать вне своего региона, ликвидации безработицы, потребуется создание около 6 тыс. новых рабочих мест.

Прогнозная структура  занятости,   тысяч  человек

|  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заняты всего | 21,0 | 23,0 | 27,0 |
| в т.ч. - в производственной сфере | 7,5 | 10,0 | 11,5 |
| - нематериальной сфере (услуги) | 13,5 | 14,0 | 15,5 |

Масштаб развития города также определен, исходя из территориальных возможностей города¸ имеющихся планировочных, инженерных, санитарно-экологических ограничений, функции населенного пункта в системе расселения.

Численность населения МО г.Клинцы принята на уровне 72 тыс. чел. на I очередь и 75 тыс. чел. на расчетный срок.

|  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО г. Клинцы | 72,4 | 72 | 75 |
| в т.ч. городское | 64,2 | 63 | 65 |
| сельское | 8,2 | 9 | 10 |

Прогнозная численность населения г.Клинцы 75 тыс. человек соответствует принятой в «Схеме территориального планирования Брянской области» и  рекомендуемой для  расчетов социальной инфраструктуры.

# 3 . Мероприятия по территориальному планированию

## 3.1.  Основные принципы проектной организации территории и градостроительные мероприятия

Генеральным планом МО г. Клинцы были сформулированы и положены в основу проектных решений следующие принципы:

- осуществление развития территории с учетом сложившегося функционального зонирования;

- учет природного ландшафта и планировочного развития города;

- обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой;

- развитие города и определение удобных площадок для развития и совершенствование жилой, рекреационной, общественно-деловой, производственной и других функциональных зон с учетом санитарных и экологических требований;

- разработка мероприятий по качественному улучшению среды проживания;

- развитие и совершенствование существующей транспортной и инженерной инфраструктур.

В рамках развития МО г. Клинцы предлагается строительство нового жилого фонда, реконструкция существующих объектов капитального строительства, благоустройство территории, создание зон отдыха, развитие улично-дорожной сети, определение территорий под размещение новых объектов общественно-делового и коммунально-промышленного назначения.

Проектом в генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- рекреационная;

- производственная;

- инженерно-транспортной инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

В основу градостроительных решений положен принцип компактности города, сохранение его планировочной структуры.

Планировочная организация территории города в пределах расчетного срока предполагает закрепление и развитие сложившихся селитебных и промышленных районов и создание новых селитебных и промышленных образований.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие жилой зоны города в целом за счет освоения новых и реконструкции существующих территорий, с учетом строительства многоэтажного, малоэтажного и индивидуального жилья.

В центральном районе предусматривается выборочное строительство на территории жилых кварталов с учетом их реконструкции и с сокращением их структуры, определяющих характер исторического города. предполагается сохранение исторически сложившейся сетки улиц и тактичное включение новой застройки сомасштабной существующим зданиям.

Новая комплексная многоэтажная застройка предполагается в новом микрорайоне «Солнечный», находящаяся в северо-восточной части города.

Основные территории под индивидуальную застройку проектом предлагаются в южном и юго-восточном направлении в районе сел Ардонь и Займище и с учетом их дальнейшего развития.

Для формирования архитектурного облика предлагается строительство многоэтажного жилья по ул. 706–го Продотряда, которое будет являться формирующим фасадом въезда в центральную часть города со стороны железнодорожного вокзала. Жилые здания, которые необходимо будет выполнить по индивидуальным проектам, в сочетании с лесопарковой зеленью сформируют еще один градостроительный комплекс и позволят обеспечить архитектуру городской среды.

В южной части города между улицей Скачковского и р. Туросной предлагается размещение жилого комплекса, включающего в себя малоэтажное и индивидуальное строительство с учетом ландшафтных особенностей р. Туросна.

Предполагается совместно с данным комплексом обустройство зоны отдыха на реке Туросна, строительство спортивно-досугового комплекса, стадиона, различных предприятий обслуживания населения.

Зона общественно-деловой застройки генеральным планом предлагается к дальнейшему развитию, включающего в себя комплексы бизнес-центров, представительств фирм, предприятий коммерческого назначения, гостиниц и др.

В районах новой застройки предусматриваются территории под размещение общественных центров, включающих в себя объекты общественно-делового назначения, коммерческого, спорта, досуга.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие благоустройства и озеленение территории города.

Намечается дальнейшее благоустройство и обустройство парка (лесопарка) находящегося между железнодорожным вокзалом и центральной частью города, создание зон отдыха на р.Туросма и Лутенка в районах новой индивидуальной застройки, парка по ул.Дзержинского, обустройство зеленых насаждений и создание набережной на берегу озера Стодол в северной части.

Существующие городские парки и скверы также необходимо благоустраивать с учетом размещения малых архитектурных форм, декоративного освещения, мощение декоративной плитки и др.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие промышленно- коммунальной зоны города в целом, за счет ее обустройства, упорядочения, частичного выноса ряда промышленно-коммунального территорий из жилой застройки, создания санитарно-защитных зон, применения новых технологий с учетом дальнейшего улучшения экологических параметров и соблюдения санитарных норм.

Предусмотрены территории для выноса ряда предприятии в южную промзону по ул. Скачковского, а также намечены резервные территории для дальнейшего развития территорий промышленно-коммунального назначения в восточной части города в районе очистных сооружений.

Проектом предусмотрен вынос из центра города ряда предприятий, расположенных в зоне жилой застройки. Освободившиеся площадки и производственные помещения подлежат редевелопменту - предлагаются к реконструкции под многофункциональные общественно-деловые центры и пр.

Учитывая, что полный вынос крупных предприятий сопряжен с затратами, которые в настоящее время не под силу предприятиям, возможно поэтапное освобождение территории и перепрофилирование части помещений под другие объекты жилого, общественного, досугового назначения и др.

На расчетный срок предлагается вынос завода поршневых колец, а также молокозавода и хлебокомбината, которые попадают в санитарно-защитную зону от ТЭЦ как предприятия пищевой отрасли промышленности.

Фабрика «Клинчанка», на территории который  располагается ряд учреждений малого бизнеса, также предлагается к перепрофилированию и созданию нового функционального назначения данной территории.

Кроме вышеперечисленных предприятий в городе имеется ряд объектов производственного назначения (предприятия малого и среднего бизнеса, специализирующиеся в различных сферах деятельности), которые также предлагаются к перепрофилированию или выносу из жилой зоны.

Данные мероприятия позволят улучшить экологическую обстановку города, повысить качество жизненного уровня населения.

Также проектом предлагается дальнейшее упорядочение зоны специального назначения.

Намечается закрытие небольших существующих сельских кладбищ с учетом сокращения санитарно-защитной зоны до 50 м. и использование территорий, свободных от санитарно-защитных зон под жилую индивидуальную застройку.

За пределами расчетного срока генерального плана обозначены резервные территории для дальнейшего развития различных функциональных зон.

## 3.2.  Реконструкция и развитие жилых зон.  Жилищное строительство

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости обеспечения жильем очередников, с учетом намечаемого сноса ветхого и аварийного жилого фонда и увеличения  средней жилищной обеспеченности до 25,5 м2/чел. на 1 очередь и 30 м2/чел. на расчетный срок.

Для реализации данных мероприятий с учетом намечаемого сноса жилого фонда объемы нового жилищного строительства составят ориентировочно 250 тыс.м2 на I очередь и 450 тыс.м2  на расчетный срок.

Среднегодовой ввод нового жилья должен составить 25,5 тыс. м2 в год на первую очередь и 35 тыс. м2 в год на второе десятилетие расчетного срока действия генплана (2020-2030 гг.).

Новое жилищное строительство предполагает следующие типы застройки: многоквартирную многоэтажную (5-9-эт.), средне- и малоэтажную многоквартирную (2-4-эт.),  индивидуальную усадебного типа (коттеджную) с участками 10 -15 соток.

Территории для нового жилищного строительства составят порядка 330 га (свободные территории)

Новое жилищное строительство и потребные территории

на расчетный срок

| Тип застройки | Центральный | Северо-Восточный мкр. Солнечный | с. Ардонь | с. Займище | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоэтажная многоквартирная | 30 тыс.м2 4 га | 240 тыс.м2 36 га | - | - | 270 тыс.м2 40 га |
| Средне-и малоэтажная многоквартирная | 7 тыс.м2 2 га | - | 85тыс.м2 28 га | - | 90 тыс.м2 30 га |
| индивидуальные жилые дома усадебного типа | - | 50 тыс.м2 37 га | 265 тыс.м2 205 га | 25 тыс.м2 18 га | 340 тыс.м2 260 га |
| Всего | 35 тыс.м2 5,5 га | 290 тыс.м2 73 га | 350 тыс.м2 65 га | 25 тыс.м2 18 га | 700 тыс.м2 330 га |

В т.ч.на 1 очередь

| Тип застройки | Центральный | Северо-Восточный мкр. Солнечный | с. Ардонь | с. Займище | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоэтажная многоквартирная | 30 тыс.м2 5 га | 83 тыс.м2 11 га | - | - | 113 тыс.м2 15 га |
| Средне-и малоэтажная многоквартирная | 7 тыс.м2 2 га | - |  | - | 7 тыс.м2 2 га |
| индивидуальные жилые дома усадебного типа | - | 50 тыс.м2 37 га | 80 тыс.м2 48 га |  | 130 тыс.м2 85 га |
| Всего | 37 тыс.м2 7 га | 133 тыс.м2 48 га | 80 тыс.м2 48 га |  | 250 тыс.м2 103 га |

Резервные территории под жилищное строительство предусмотрены в южном и северо-западном направлениях (усадебная застройка), в мкр-не Солнечный – под многоэтажное строительство.

## 3.3. Реконструкция и развитие общественно-деловых зон. Система культурно-бытового обслуживания

Цель проекта – удовлетворение потребности населения муниципального образования г. Клинцы в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам. Обеспечение равных условий доступности для всего населения посредством оптимизации размещения сети объектов  сферы обслуживания, с учетом трансформации планировочной и функциональной структуры территории.

Проектные предложения

|  | 1 очередь | Расч. срок | Емкость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские сады | ● |  | 500 мест | центр |
| Детский сад | ● |  | 200 мест | мкр-н -3 |
| Детские сады | ● | ● | 760 мест | мкр-н Солнечный |
| Детские сады |  | ● | 540 мест | с.Ардонь |
| общеобразовательная школа | ● |  | 650 мест | мкр.3 (взамен СОШ №2) |
| общеобразовательная школа |  | ● | 800 мест | мкр. Солнечный |
| общеобразовательная школа |  | ● | 700 мест | с. Ардонь |
| культурно-досуговые объекты | ● | ● | 1400 мест | В общественно-деловых центрах |
| Библиотека |  |  | 110 тыс.экз. | взамен филиала № 4 центр.библиотеки |
| Спортивные залы |  | ● | 1500 м2 пл. |  |
| ФОК, стадион |  | ● |  | зона отдыха р.Туросна |
| Спортивные игровые площадки | ● | ● |  | во всех жилых районах |
| Поликлиника |  | ● | 180 пос.см. | мкр.Солнечный |
| Детская школа искусств |  | ● | 400 мест | мкр. Солнечый |

В перспективе под общественно-деловую и жилую застройку возможно использование части территорий в центре города, занятых промышленными предприятиями (редевелормент).

## 3.4. Зеленые насаждения общего пользования

Мероприятия по формированию системы зеленых насаждений общего пользования

В генеральном плане предлагается ввод объектов нового зеленого строительства и максимальное сохранение зеленых насаждений среди застроенной территории.

Зеленые  насаждения общего пользования МО «город Клинцы»,

в том числе существующие.  га

| Наименование зеленых насаждений общего пользования | Сущ. | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской парк | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Парк по ул.Горького | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Сквер по ул.Октябрьская | 1 | 1 | 1 |
| Сквер по ул.Ленина | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Сквер около администрации | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Сквер по ул.пл.Советов | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Сквер у вокзала | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Прочие скверы | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Парковая зона | - | 35 | 52 |
| Парк по ул.Дзержинского | - | 7 | 7 |
| Сквер у оз.Стодол | - | 3 | 3 |
| Парк у оз.Стадол |  | 9 | 9 |
| Скверы в новой застройке в юго-восточной части МО (Ардонь) | - | - | 2,5 |
| Зона отдыха на р.Лутенка | - | - | 17 |
| Зона отдыха на р.Туросна | - | - | 18 |
| Зона отдыха на р.Московка | - | - | 14 |
| Зона отдыха на р.Меретинка | - | - | 9 |
| Скверы в юго-западной части МО (Займище) | - | - | 0,8 |
| Итого по МО «город Клинцы» | 15,5 | 69,5 | 147,8 |

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в МО «город Клинцы» составит:

- на первую очередь –  9,6 м2/чел.

- на расчетный срок –  19,7 м2/чел.

## 3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию автомобильного транспорта. | Строительство объездной автодороги с восточной стороны границы города с выходом на автодорогу Клинцы – Гордеевка – Красная Гора, строительство путепровода по трассе проектируемой автодороги через железнодорожную линию. Строительство автодороги местного значения в восточной части города от ул. Мира до пересечения с автодорогой «Клинцы – Сураж»; протяженность строительства – 3,7 км. Реконструкция следующих автодорог на подходе к г. Клинцы: Клинцы – Сураж; Клинцы – Гордеевка – Красная Гора; Клинцы – Елионка; Клинцы – Мартьяновка – Стародуб. Строительство 2-х новых путепроводов на пересечении с городскими магистралями: с проектируемым участком, являющимся продолжением ул. Скачковской (на I-ую очередь); с проектируемой магистралью районного значения в восточной части города (на расчетный срок). Организация автоматической переездной сигнализации на железнодорожной линии Брянск – Гомель при пересечениях с городскими улицами и дорогами в одном уровне в пределах г. Клинцы. Реконструкция автостанции. |  |
| Мероприятия по развитию внутригородского транспорта: Мероприятия по развитию улично-дорожной сети. | Строительство магистральной улицы районного значения в восточном районе новой застройки, от ул. Мира до ул. Фрунзе, протяженность строительства – 2,3 км; Продление ул. Скачковской до ул. Ногина со строительством путепровода на пересечении с железнодорожной линией, протяженность строительства – 800 м; Строительство улиц местного значения в восточном районе: продление ул. Ворошилова и ул. Гагарина; протяженность нового строительства – 1,6 км; Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Свердлова до ул. Парижской Коммуны, протяженность – 2,5 км. Строительство магистральной улицы в южном районе города, от ул. Скачковской до пересечения с ул. Стахановской, протяженность строительства – 4,2 км. Строительство районной магистрали от ул. Скачковской до ул. Плющенко со строительством путепровода на пересечении с железной дорогой, протяженность – 6,5 км. Реконструкция городских улиц и дорог с заменой покрытия проезжей части на асфальтобетон; общая протяженность реконструкции – 105 км. |  |
| Организация новых автобусных маршрутов. | Развитие линий автобусного сообщения по внутригородским маршрутам, протяженность – 8 км. |  |
| Развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта. | Строительство автостоянок у объектов массового посещения. Расширение площадок гаражей боксового типа и строительство многоэтажных гаражей манежного типа в многофункциональной общественной застройке и районе нового строительства. Развитие обслуживающих устройств легкового транспорта - строительство СТО, АЗС. |  |

## 3.6. Развитие инженерной  инфраструктуры

### 3.6.1 Водоснабжение

Вода расходуется на:

- нужды населения;

- полив территории и зеленых насаждений общего пользования;

- нужды промышленности.

- Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды среднесуточный, тыс. м3/сут. | Расход воды максимальный, тыс. м3/сут. | Расход воды, тыс. м3/сут. | Расход воды максимальный, тыс. м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 5,00 | 6,00 | 7,14 | 8,57 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 2,40 | 2,88 | 3,51 | 4,21 |
| - тоже без ванн | 2,80 | 3,36 | 4,50 | 5,40 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,85 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 11,05 | 13,26 | 15,15 | 18,18 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2.

- Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице.

Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 3,6 |
| Расчетный срок | 4,5 |

- Промышленность

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ую очередь – 2,7 тыс. м3/сут., расчетный срок – 3,5 тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | средний | максимальный | средний | максимальный |
| - население | 11,05 | 13,26 | 15,15 | 18,18 |
| - промышленность | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,5 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
| -неучтенные расходы (10%) | 1,105 | 1,326 | 1,515 | 1,818 |
| Всего | 18,46 | 20,89 | 24,67 | 28,00 |

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в городе; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 35 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го подъема. Этот запас составляет (35•2+10) •3•3.6=0,864 тыс. м3.

Источники водоснабжения

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены равными:

1-ая очередь – 20,89тыс. м3/сут.,

расчетный срок – 28,00 тыс. м3/сут..

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов для подземного водоисточника:

- 1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

- 2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

Для поверхностного водоисточника необходимо соблюдать установленные и утвержденные ЗСО.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в г.Клинцы.

Схема водоснабжения города предлагается следующая.

Для улучшения качества подаваемой воды в городскую сеть и уменьшения затрат на очистку, проектом предусматривается постепенный переход на подземный источник водоснабжения.

Вода от скважин насосами первого подъема должна подаваться на модуль водоподготовки (с обязательным обеззараживанием), далее очищенная и обеззараженная вода поступает в РЧВ, откуда насосами второго подъема подается в городскуюсеть.

Для обеспечения надежного водоснабжения города и подачи проектного расхода в сеть требуется расширение водозабора (бурение новых скважин) и организация модуля водоподготовки и строительство закольцовки сетей, а также несколько водонапорных башен или насосных установок с частотным регулированием.

Часть предприятий города забирает воду из подземных горизонтов и поверхностных вод р.Ипуть по средствам собственных водозаборов.

Водопроводная сеть принята однозонная, трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Резервуары чистой воды предназначены для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – вторая.

В городе необходимо провести ремонт водоразборной сети; провести мероприятия на ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

В ближайшее время должны быть проведены следующие мероприятия:

- Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения для перевода на подземные источники;

- Строительство соединительного водопровода;

- Бурение дополнительных скважин;

- Строительство водонапорных башен или насосов с частотным регулированием;

- Реконструкция ветхих сетей.

Хозяйственно-бытовая канализация.

Расходы сточных вод

Жилая и общественная застройка

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | расход стоков среднесуточный, тыс. м3/сут. | расход стоков максимальный, тыс. м3/сут. | расход стоков среднесуточный, тыс. м3/сут. | расход стоков максимальный, тыс. м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 5,00 | 6,00 | 7,14 | 8,57 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 2,40 | 2,88 | 3,51 | 4,21 |
| - тоже без ванн. | 2,80 | 3,36 | 4,50 | 5,40 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,43 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 10,63 | 12,75 | 15,15 | 18,18 |

Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен:

1-ая очередь – 2,7тыс. м3/сут.;

расчетный срок – 3,5 тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | средний | максимальный | средний | максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 10,63 | 12,75 | 15,15 | 18,18 |
| - промышленность | 2,70 | 2,70 | 3,50 | 3,50 |
| -неучтенные расходы (5%) | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,91 |
| Итого | 13,86 | 16,09 | 19,41 | 22,59 |

### 3.6.2. Водоотведение

Схема канализации

В МО г.Клинцы предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы канализации.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации: хозяйственно-бытовые сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов собираются в ГКНС, откуда перекачиваются на очистные сооружения.

Проектом предусматривается капитальная реконструкция очистных сооружений. Для этого требуется актуализация проекта реконструкции КОС в связи с его моральным устареванием и износом КОС за прошедшие 19 лет с момента выпуска проекта.

Также проектом предлагается для улучшения экологической обстановки в городе строительство напорного канализационного коллектора в 2-х трубном исполнении от ГНС до КОС (L=1,65км), т.к. в настоящее время износ существующего коллектора составляет 100%.

Проектом предусмотрено в городе разработать проект и выполнить строительство главного канализационного коллектора, протяженностью 6,2 км.

Все проектные решения отображены на схеме сетей водоснабжения и водоотведения.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки и реконструкция ветхих сетей канализации. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

### 3.6.3. Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение

| № пп | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
|  | обеспечение надёжности электроснабжения потребителей г. Клинцы | провести оценку технического состояния оборудования электроподстанций «Западная», «Залинейная» для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период до 2030 года | 2010-2020 |
|  |  | Осуществить реконструкцию Клинцовской ТЭЦ с заменой турбоагрегатов и увеличением её установленной электрической мощности | 2015-2030 |
|  | обеспечение электроэнергией перспективной жилой застройки | осуществить расширение распределительного электрокомплекса 6 кВ (в соответствии с проектом планировки, схемы электроснабжения г.Клинцы) для обеспечения электроэнергией перспективной многоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 2010-2030 |
|  | проведение энерго- сберегающих мероприятий | внедрить на объектах жилищно-коммунального сектора энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах сократить потребление электроэнергии | 2010-2030 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Развития системы теплоснабжения | осуществить снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт постепенной ежегодной замены не менее 5% изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы | 2010-2020 |
|  |  | осуществить снижение потерь теплоэнергии в зданиях и сооружениях за счёт проведения дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» и внедрению механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) |  |
|  |  | провести энергоаудит объектов, расположенных на территории г.Клинцы для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определения экономически эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности в период до 2030 года |  |
|  |  | разработать проект модернизации системы теплоснабжения г.Клинцы с учётом реконструкции оборудования Клинцовской ТЭЦ, расширения её тепловых сетей и закрытия части локальных котельных |  |
|  |  | осуществить расширение тепловых сетей ТЭЦ г.Клинцы для подключения к централизованному теплоснабжению нового квартала многоэтажной застройки (резервируемая под теплотрассу территория приведена на картосхеме) |  |
|  |  | проработать внедрение автоматизированной информационной системы диспетчеризации и учёта производимой, распределяемой и потребляемой тепловой энергии на территории г.Клинцы | 2020-2030 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
|  | Развитие системы газоснабжения | Организовать расширение газораспределительной сети высокого и низкого давлений для обеспечения газификации новых потребителей, располагаемых в период первой очереди в проектируемой индивидуальной, средне- и многоэтажной застройки (территория, резервируемая под трассы газопровода высокого давления, а также предварительно выбранные места размещения ГРП отображены на картосхеме). Прирост потребления природного газа по МО «г.Клинцы» предварительно оценён в: 10,9 млн.м3/год; в том числе на нужды населения – 0,1 млн. м3/год, теплоэнергетического комплекса – 10,6 млн.м3/год, прочие потребители - 0,2 млн.м3/год; | 2010-2020 |
|  |  | Организовать расширение газораспределительной сети высокого и низкого давлений для обеспечения газификации новых потребителей, располагаемых в период первой очереди в проектируемой индивидуальной, средне- и многоэтажной застройки (территория, резервируемая под трассы газопровода высокого давления, а также предварительно выбранные места размещения ГРП отображены на картосхеме). Прирост потребления природного газа по МО «г.Клинцы» предварительно оценён в: 22,8 млн.м3/год; в том числе на нужды населения – 0,3 млн. м3/год, теплоэнергетического комплекса – 21,9 млн.м3/год, прочие потребители – 0,6 млн.м3/год. | 2021-2030 |

### 3.6.4. Связь

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие Телефонной связи | Увеличение емкости всех АТС на 12500№№ | 2020 |
| 2 |  | Увеличение емкости всех АТС на 1100№№ | 2020 |
| 3 |  | модернизация внутризоновых линий связи на основе оптоволоконных кабелей | 2020 |
| 4 |  | появление сетей сотовой связи третьего поколения (3G) | 2020 |
| 5 | Развитие информационного вещания | развития доступа в Интернет на основе выделенного доступа (DSL) | 2020 |
| 6 |  |  |  |
|  |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | 2020 |

### 3.6.5. Инженерная подготовка территории

Генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, осуществление которых будет способствовать повышению уровня благоустройства территории и улучшению экологической ситуации в МО г.Клинцы.

| Инженерная подготовка территории |
| --- |
| Инженерно-технические мероприятия регионального уровня*) Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений ОСНОВАНИЕ: ФЗ 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", "Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303) |
| Клинцовская ТЭЦ ОАО «Квадра — Генерирующая компания») – ГТС на р. Московка (оз. Стодол) | Декларирование безопасности ГТС в. Клинцы (Клинцовская ТЭЦ ОАО «Квадра — Генерирующая компания») Внесения ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений Оз. Стодол – профилактические и плановые мероприятия по содержанию озера в соответствующем техническом и экологическом состоянии | 2010 - 2030 |
| Инженерно-технические мероприятия муниципального уровня Цель осуществления мероприятий – обеспечение условий надежного функционирования населенного пункта, объектов рекреации, повышения уровня общего благоустройства территории города |
| Содержание | Показатели | Срок реализации |
| Организация водоотведения поверхностного стока Очистка дождевого стока Вертикальная планировка Обустройство парковой зоны | 69.6 км 15 шт 11.5 / 207,5 га / тыс.м3 8,5 га | 2020 -2030 |
| Основные мероприятия по организации и благоустройству водных объектов: Оз. Стодол – профилактические и плановые мероприятия по содержанию озера в соответствующем состоянии (Клинцовская ТЭЦ). |
| *) мероприятия регионального уровня относятся к компетенции субъекта Федерации, приведены для комплексного понимания вопросов благоустройства водных систем |

## 3.7. Охрана окружающей среды

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| Мониторинг уровня загрязнения атмосферного воздуха | Организацию стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха в г.Клинцы | 2010-2020 гг. |
| Мероприятия по снижению уровня воздействия от предприятий и промышленных объектов | Запрещение увеличения объемов производства на территории предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия. Всем предприятиям (существующим и проектируемым), имеющим организованные источники выбросов и объектам теплоэнергетического комплекса необходимо: обустройство источников выбросов высокоэффективными пыле-, газоочистными установками; оформление разрешений на выброс и разработка проектов ПДВ; проведение производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ и качества атмосферного воздуха в СЗЗ. | 2010-2020гг. |
| Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта | Строительство обходной дороги г. Клинцы. Улучшение качества дорожного покрытия дорог. Контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов | 2010-2020 гг. |
| Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности |
| Обеспечение радиационной безопасности | Организация автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). Обязательный контроль радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства (в соответствии с требованиями ФЗ «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства) | 2010 – 2030 гг. |
| Санитарно-защитные зоны |
| Санитарно-гигиенические мероприятия | Всем предприятиям и объектам, являющимся источниками загрязнения окружающей среды, разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны». Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Обеспечение контроля за проводимыми натурными исследованиями атмосферного воздуха в СЗЗ предприятий в рамках производственного контроля. Предприятиям и объектам в СЗЗ которых находится жилая застройка необходимо для сокращения СЗЗ необходимо разработать мероприятия по снижению негативного воздействия и обоснованию сокращения размеров СЗЗ. В связи с этим предприятиям необходимо разработать «Проект обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны». Размер СЗЗ может быть уменьшен в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.2.1/2.1200-03. | 2010-2020 гг. |
| Мероприятия по охране водных ресурсов |
| По снижению уровня воздействия на водные объекты | Выявление и ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф (мероприятия по развитию систем водоотведения бытовых и поверхностных стоков, строительство очистных сооружений). Предприятиям и коммунальным объектам необходимо: разработать проекты нормативом предельно допустимых сбросов (НДС), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (НДС, НДК). | 2010-2020 гг. |
| Организация и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока | Реконструкция существующих очистных сооружений. Подключение новых площадок строительство к системе водоотведения. Организация очистки поверхностного стока территории города. | 2010-2020 гг. |
| Снижение воздействия на водные объекты | Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования. Проведение инженерных мероприятий по благоустройству водных объектов | 2010-2020гг. |
| Обращение с отходами производства и потребления |
| Создание экологически безопасной системы обращения отходами | Утверждение «Генеральной схемы санитарной города Клинци». Продолжить строительство полигона ТБО. Строительство мусороперерабатывающего комплекса. В районе полигона организовать мусоросортировочный комплекс, отвечающего всем санитарным требованиям. Ликвидация несанкционированных свалок и разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления. Обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники. | 2010-2020 гг. |
| Совершенствование системы обращения с отходами на предприятиях города | Предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов. Хранение опасных отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах. Промышленные отходы 1 и 2 классов опасности необходимо сдавать специализированным предприятиям Брянской области для дальнейшей переработки. | 2010-2020 гг. |
| Утилизация биологических и медицинских отходов. | В больнице требуется установить установки по обеззараживанию медицинских отходов. Для утилизации медицинских и биологических отходов (в том числе и трупов животных) необходимо приобрести и разместить инсинераторную установку на полигоне ТБО. | 2010-2020 гг. |

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| развитие сил ликвидации пожаров | Строительство пожарного депо на четыре выезда укомплектованного шестью пожарными автомобилями | I очередь Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами |  |
|  | Создание обустроенного подъезда водоему в поселке Ардонь |  |
|  | Развитие системы пожарных гидрантов |  |
| повышение степени пожаробезопасности территории | Проведение членения селитебных территорий населенных пунктов на участки с созданием между ними противопожарных разрывов | I очередь Расчётный срок |
|  | Своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. |  |
|  | Содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники, а также очищенными от снега и льда в зимнее время |  |
|  | Незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам |  |
| снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ВПОО | Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования Оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий | I очередь Расчётный срок |

# 5. Баланс территории

Настоящий баланс составлен в границах МО «г.Клинцы». Баланс территории дает общее ориентировочное представление об изменении использования земель  в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

По проекту увеличатся территории под жилую и общественно-деловую застройку, инженерно-транспортную инфраструктуру, зеленые насаждения общего пользования.

Баланс территории,  га

|  | 2009г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО “г. Клинцы» из него | 5224 | 5224 | 5224 |
| Жилая застройка, в том числе | 1255 | 1357 | 1585 |
| многоэтажная | 78 | 93 | 118 |
| малоэтажная. | 40 | 42 | 70 |
| индивидуальными жилыми домами усадебного типа | 1137 | 1222 | 1397 |
| Резервные территории для нового жилищного строительства | - | - | 112 |
| Общественно-деловая застройка | 72 | 87 | 105 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 16 | 70 | 148 |
| Производственные территории и территории коммунально-складского назначения | 334 | 327 | 300 |
| Резервные территории производственного назначения | - | - | 70 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 711 | 725 | 750 |
| в т.ч.- улицы, дороги, проезды | 487 | 500 | 520 |
| - отвод железной дороги | 97 | 97 | 97 |
| Коллективные садоводства | 240 | 240 | 240 |
| Территории режимных объектов | 83 | 83 | 83 |
| Территории специального назначения (кладбища) | 15 | 47 | 47 |
| Водные объекты | 82 | 82 | 82 |
| Прочие территории (лесопарк, природный ландшафт и др.) | 2416 | 2216 | 1702 |

# 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Первоочередные мероприятия для обеспечения нормативной градостроительной деятельности в пределах административных границ МО г. Клинцы:

- разработка проектов планировки на новые жилые районы

- разработка зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов для объектов культурного наследия (корректура Проекта зон охраны памятников истории и культуры г.Клинцы, ФГУП РосНИПИ Урбанистики,1993 г.)

- постановка органами местного самоуправления на учет в органах государственной регистрации прав бесхозяйственных объектов культурного наследия и последующее оформление на них права собственности муниципального образования (п.3 ст.225 ГК РФ).

# Footnotes

Расходы воды промышленными предприятиями в настоящем генеральном плане рассматриваются только подаваемые из муниципального водопровода.