Инв. № _____________

Экз. №______

Муниципальное образование

г.  Клинцы

М А Т Е Р И А Л Ы   П О   О Б О С Н О В А Н И Ю   П Р О Е К Т А

г е н е р а л ь н о г о  п л а н а

Директор института                                                                      	Щитинский В.А.

Главный инженер института					Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1                                                                    	Енина О.С.

Главный архитектор проекта                                			Олейников В.И.

Санкт-Петербург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	7

3. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	8

4. Анализ реализации предыдущего генерального плана	9

5.  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	11

5.1. Климат	11

5.2.Гидрологическая характеристика	11

5.3. Инженерно-геологические условия.	13

5.4. Оценка инженерно-геологических условий	15

5.5. Минерально-сырьевые ресурсы	16

6. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	17

6.1. Экономика. Современное состояние	17

6.2 Анализ формирования численности населения.	21

6.3 Прогноз социально-экономического развития	23

6.3.1. Направления развития экономики	23

6.3.2 Прогноз численности населения. Трудовой баланс	25

7.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	27

7.1. Современная планировочная организация территории	27

7.2. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование	29

8. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	32

9. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.	37

9.1.  Жилой фонд и территории жилой застройки.	37

9.2.  Система культурно-бытового обслуживания.	41

10. Муниципальное устройство и предложения по изменению границы МО «города Клинцы».	51

11. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ	52

12.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	54

12.1. Внешний транспорт	54

12.1.1. Железнодорожный транспорт	54

12.1.2. Воздушный транспорт	55

12.1.3. Автомобильный транспорт	55

12.2. Городской транспорт	58

12.2.1. Улично-дорожная сеть	58

12.2.2. Городской транспорт	61

13.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	64

13.1. Водоснабжение	64

13.2 Водоотведение.	68

13.3. Энергоснабжение	71

13.3.1. Электроснабжение	71

13.3.2. Теплоснабжение	72

13.3.3. Газоснабжение	74

13.4. Связь.	74

13.4.1. Телефонизация. Интернет.	74

13.1.2 Радиофикация.	76

14.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.	78

15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	84

15.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха	85

15.2. Санитарно-защитные зоны	90

15.3. Охрана водных ресурсов	92

15.4. Загрязнение почв	96

15.5 Отходы производства и потребления	98

16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	102

16.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	102

16.1.1  Метеорологические опасные явления.	103

16.1.2. Лесные пожары.	103

16.1.3 Затопление и подтопление территории.	104

16.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера .	104

16.3. Чрезвычайные ситуации природного характера.	105

16.3.1  Метеорологические опасные явления.	105

16.3.2. Лесные пожары.	106

16.3.3 Затопление и подтопление территории.	107

16.4  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	107

16.4.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах	108

16.4.2 Химически опасные объекты	109

16.4.3 Аварии на гидротехнических сооружениях;	110

16.4.4. Аварии на системах жизнеобеспечения	111

16.4.5. Аварии на транспорте.	112

16.5 Биолого-социальные опасности	115

16.6.  Террористическая угроза.	115

16. 7.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	116

16.7.1 Пожароопасные объекты	116

16.7.2 Пожарные части	116

16.7.3. Оценка радиусов выезда пожарных машин	116

16.7.4. Мероприятия по повышению пожарной безопасности	117

16.8 Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.	118

17. БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ)	121

18. Технико-экономические показатели	122

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв.№ | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории | 1:10 000 | 6733 | ДСП |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории | 1:10 000 | 6734 | ДСП |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:10 000 | 6735 | ДСП |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:10 000 | 6736 | ДСП |
|  | Схема зон инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газ, связь) | 1:10 000 | 6737 | ДСП |
|  | Схема зон инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) | 1:10 000 | 6738 | ДСП |
|  | Схема границ зон транспортной инфраструктуры | 1:10 000 | 6739 | ДСП |
|  | Схема инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды | 1:10 000 | 6740 | ДСП |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:10 000 | 6741 | ДСП |
|  | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка | - | 3088 | ДСП |
|  | Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка | - | 3089 | Н/с |
|  | CD-диск | - | 1386 | ДСП-к |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования г.Клинцы Брянской области разработан по заданию Администрации города г. Клинцы на основании договора

№ 6981/06 от 19.12.2006 г.

Генеральный план выполнен в соответствии с действующими нормативно-техническими документами – Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления № 131 и согласно заданию на проектирование, а также нормативно-правовыми актами РФ и Брянской области.

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую). Генеральный план позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами. В утверждаемой части генерального плана определяются:

- Функциональное зонирование территории

- Объекты капитального строительства муниципального значения

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Предыдущий генеральный план г.Клинцы был разработан институтом «Ленгипрогор» («РосНИПИ Урбанистики») в 1994 году со сроком действия до 2010 года. В данной работе в связи с изменением экономической ситуации, появлением новых нормативно-правовых документов на основании технического задания проведена корректура генерального плана г.Клинцы. Проект выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 год.

- II этап (расчетный срок генерального плана) – 2030 год

Перспективное направление графически отражает территории, резервируемые для развития различных функциональных зон за пределами расчетного срока.

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком на 01.01.2006 г., по многим показателям были обновлены на 01.2009 г.

Согласно Градостроительному кодексу РФ вся документация территориального планирования -  генеральный план МО г. Клинцы включает:

- Положения о территориальном планировании и соответствующие схемы.

- Материалы по обоснованию проекта в текстовой и графической форме (схемы)

В соответствии с Техническим заданием к Контракту окончательная документация предоставлена Заказчику на бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде (1 экз.) в программе ArcGIS.

Проект выполнен специалистами АПМ-1 в составе:

- Руководитель АПИ – 1 – Енина О.С.

- Архитектурно-планировочные решения – ГАП  Олейников В.И.

- Экономические разделы – вед. инж.-экономист  Бойко Т.В.

- Транспортный раздел -  инженер Сапожникова Е.Л.

- Раздел водоснабжение и водоотведение – инженер Шурмин Ю.Л.

- Раздел энергоснабжение, теплоснабжение – инженер  Шмелев И.М.

- Раздел связь и ИТМ ГО и ЧС – инженер Сухов Р.В.

- Раздел охраны окружающей среды – инженер Чигрова О.А..

- Раздел природные условия и ресурсы,

инженерная подготовка территории – инженер Успенская И.Е.

- Компьютерное оформление проекта – Вдовина Н.В.

# 1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территории и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижения долговременной экологической безопасности территории МО и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи генерального плана, на решение которых направлены разделы проекта, следующие:

- Обеспечение социально-экономической безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни путем реконструкции и благоустройства территории МО Г. Клинцы. При этом необходимо сохранение многообразия городской среды, в которой должны сочетаться различные типы застройки: исторически сложившихся районов, новых послевоенных районов и застройки последних лет;

- Учитывая выгодное географическое положение г. Клинцы обеспечить вовлечение его экономики в экономический оборот Брянской области, РФ, стран СНГ;

- Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала;

- Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Преобразование транспортной составляющей в одну из отраслей экономики путем создания и развития в городе транспортно-логического центра;

- Развитие функциональной структуры территории МО г.Клинцы в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для нового жилищного строительства, развитие основных отраслей экономики: промышленности, внешнего транспорта, культурно-образовательной, коммерческо-деловой, а также туристско-рекреационной функций;

- Сохранение градостроительной среды в историческом ядре города, реставрация памятников архитектуры;

- Восстановление и развитие системы зеленых насаждений;

- Повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Разработка природоохранных мероприятий и оптимизация экологической ситуации.

Разработка генерального плана МО г. Клинцы направлена на оптимизацию пространственной структуры - рациональное размещение различных функциональных зон и транспортных связей, управление земельными ресурсами, что позволит обеспечить устойчивое развитие территории города.

Проектные предложения генплана учитывают

- Областную целевую программу «Развитие промышленности Брянской области на период   2006 – 2010 годы» (утв. постановлением администрации Брянской области от 21 ноября 2006 г.  № 691

- Стратегию развития Брянской области до 2025 г.

- Схему территориального планирования Брянской области

# 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

г. Клинцы – один из исторических городов России, возникший в 1707 году, в сентябре 2007 г. отметивший свое 300-летие.

В 1764 году в слободе Клинцы насчитывалось 1200 жителей. Позже слобода была переименована в посад, жители которого занимались в основном торговлей и промыслом.

Возникло множество небольших чулочных и суконных фабрик, кожевенных и чугунно-литейных заводов, кирпичных и гончарных производствна базе местных глин.

В 1920 году посад Клинцы становится городом, а с 1936 года  - городом областного подчинения.

За годы советской власти, особенно в послевоенный период, Клинцы превратились в современный промышленный город с рядом крупных промышленных предприятий (тонкосуконное производство,  кожобъединение, автокрановый завод, завод телефонной аппаратуры и др. с численностью работающих 16 тыс.человек), становится центром легкой промышленности области.

В 1862 году в слободе Клинцы насчитывалось 13 фабрик по производству сукна, 10 чулочных мануфактур, а также 5 кожевенных и 3 чугунно-литейных завода. Во второй половине девятнадцатого века слобода становится одним из центров по производству текстильного товара в России. Качество клинцовских сукон было наивысшим. Их образцы нередко получали награды на Всероссийских выставках и Международных конкурсах.
В 1940 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны, клинцовские мастера выпустили примерно 20% сукна, производимого во всем СССР.
           20 августа 1941 года Клинцы захватили фашисты, где устраивали зверские расправы над местными жителями. Населенный пункт освободили лишь 25 сентября 1943 года. 8 клинчан получили звания героев Советского Союза. Немецко-фашистские захватчики нанесли огромный ущерб городу, но благодаря трудолюбивым жителям, Клинцы вскоре были восстановлены.

# 3. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МО город Клинцы – город областного значения, административный центр МО «Клинцовский район», расположен в юго-западной части Брянской области на главной железнодорожной магистрали «Москва – Брянск – Гомель» и автомагистрали федерального значения М13-Брянск-Кобрин (с выходом на трассу М1-Москва-Минск-Брест и на М20).

Расстояние до областного центра  г. Брянска - 172 км.

Особенностью географического положения города и области является приграничное положение с Украиной и Белоруссией. Брянская область граничит с Калужской, Смоленской, Орловской, Курской, Сумской (Украина), Гомельской (Белоруссия) и Могилевской (Белоруссия) областями.

Расстояние от г.Клинцы до Москвы — 556 км, до Гомеля — 112 км, до Минска — 414 км, до Киева — 337 км., до Чернигова — 195 км.

Благодаря выгодному географическому положению, Клинцы стали крупным промышленным центром еще в 19 веке.

По численности населения, промышленному потенциалу и социально-экономическому развитию МО г. Клинцы является вторым по значимости городом Брянской области. Численность населения г. Клинцы на 01.2009 г. - 72,4 тыс. чел.

Основной правовой документ муниципального образования - Устав муниципального образования,  в соответствии с которым г. Клинцы наделен статусом городского округа., в состав которого входят населенные пункты: административный центр г. Клинцы, с. Ардонь, с. Займище.

Клинцы - крупный внутриобластный промышленный центр в западной части области и центр межселенного обслуживания (с концентрацией объектов социальной инфраструктуры областного значения.)

Основная экономическая специализация – машиностроение и металлообработка,  легкая и текстильная промышленность.

Площадь территории в границах г. Клинцы - 5224 га

Плотность населения  – 13,8 чел./га

Город расположен в пределах Приднепровской низменности (на восточной окраине Полесской низменности) у северо-западных отрогов Среднерусской возвышенности.

Река Московка (Туросне Картавой, впадающей в реку Туросна бассейн Днепра)  делит современный город на две неравные части.

Потенциальные возможности (преимущества) активного развития территории таковы:

- выгодное экономико-географическое положение,

- высокий промышленный потенциал,

- наличие железнодорожного узла, имеющего перспективы развития как транспортно-логистический центр,

- наличие свободных территорий для нового жилищного строительства и размещения производственных объектов,

-  в границах муниципального образования и вблизи него находятся месторождения общераспространенных полезных ископаемых: месторождения кирпичных глин, песков для силикатных изделий, карбонатного сырья, а также более десятка месторождений торфа.

- МО г. Клинцы - в составе исторических городов России, историко-культурный потенциал позволяет развивать город как туристический центр.

# 4. Анализ реализации предыдущего генерального плана

Генеральный план г. Клинцы (его корректура) был разработан институтом «Ленгипрогор» в 1994 году с расчетным периодом 2000г. (1 очередь) и 2010г. (расчетный срок). Расчетные показатели генплана могут быть условно сопоставимы с фактическими.

Промышленность. В тот период в городе насчитывалось более 30 промышленных предприятий с численностью занятых 18,7 тыс. чел., из которых ведущими отраслями являлись легкая, пищевая промышленность, также машиностроение и металлообработка.

Отраслевая структура отраслей промышленности

|  | Генплан 1994г. | на 01.2009г. |
| --- | --- | --- |
| Отрасли промышленности | Численность занятых, чел. | в %% к итогу | Численность занятых, чел. | в %% к итогу |
| - легкая | 8756 | 47 | 1390 | 25 |
| - машиностроение и металлообработка | 5167 | 28 | 2473 | 45 |
| - промышленность стройматериалов | 827 | 4 | - | - |
| - деревообрабатывающая | 158 | 1 | 220 | 4 |
| - пищевая | 1279 | 7 | 270 | 5 |
| - топливная, энергетическая | 282 | 2 | 97 | 2 |
| - прочие | 2177 | 11 | 1050 | 19 |
| ИТОГО | 18647 | 100 | 5500 | 100 |
| Округленно, тыс. чел. | 18,7 |  | 5,5 |  |

За годы реформ были закрыты:

- в легкой промышленности - тонкосуконное АО «Клинта (3,1 тыс. чел. раб.), фабрика им. Коминтерна (1,2 тыс. чел. раб.), трикотажное предприятие (0,4 тыс.чел.раб.), торгово-обувное АО «Кливия» (0,68 тыс.чел.раб.). Значительному сокращению промперсонала подверглись швейная фабрика «Элегант» (1,47 тыс. чел.раб.), АО Кожобъединение «Красный Гигант» (1,18 тыс.чел.раб.), АО «Шпагат» (0,77 тыс. чел. раб.),

- в машиностроении и металлообработке - завод им. Калинина (1,3 тыс.чел.раб.), завод телефонной аппаратуры (2,1 тыс.чел. раб.),

- в промышленности стройматериалов – комбинат строительных материалов (0,23 тыс. чел. раб.) по выпуску стеновых панелей, кирпичный завод, завод силикатного кирпича.были закрыты ввиду отсутствия нового жилого строительства,

- в пищевой – молокозавод и мясокомбинат, консервный завод, комбинат кооперативной промышленности.

Легкая промышленность занимала ведущее место как по объему продукции (52%), так и по численности занятого персонала (48%) – закрылись предприятия текстильной, трикотажной и обувной промышленности.

С связи с разрушением межхозяйственных связей, конверсией уже тогда высказывались предположения о возможном изменении структуры отраслей, состава предприятий и масштабов их деятельности. Рыночные отношения внесли коррективы в существование предприятий.

В результате чернобыльской аварии была загрязнена местная сырьевая база (почти все леса и сельхозземли Клинцовского района были подвержены радиоактивному загрязнению) По данной причине в послечернобыльский период многие проекты связанные с использованием местной сырьевой базы оказались заморожены. Закрылись предприятия работающие на местном сырье (пищевая, деревообрабатывающая, стройматериалов, топливная)

Внешний транспорт города представлен железнодорожным и автомобильным транспортом. Численность персонала, связанного с осуществлением внегородских пассажирских и промышленных перевозок сократилась с 0,9 до 0,7 тыс.чел.

Строительные организации – в связи с сокращением объема строительных работ общая численность строителей в городе уменьшилась с 1,7 до 0,4 тыс.чел.

Сравнение современных показателей с показателями генплана 1994 г.

|  | Показатели | Ед-ца измер. | по генплану | 01.2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1994 г. | 2000г. | 2010г. |  |
| 1 | Население | тыс. чел. | 78 | 80 | 85 | 72,4 |
|  | Возрастная структура |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | %% | 27 | 28 | 30 | 17,5 |
|  | - в трудоспособном возрасте | %% | 56 | 55 | 54 | 65 |
|  | - старше трудоспособного возраста | %% | 17 | 17 | 16 | 15 |
|  | Трудовая структура - градообразующая группа - обслуживающая группа - несамодеятельное население | тыс. чел. | 24 /30% 13/16% 42 /54% | 25 /31% 18% 51% | 29 /34% 20% 46% | 20 |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 1186 | 1760 | 2550 | 1597 |
|  | - жилобеспеченнсть | м2/чел. | 15,2 | 22 | 30 | 22 |
|  | - новое жилищное строительство | тыс.м2/ в год | 35 | 85 | 140 | 12 |
|  | Территория | га | 5649 | 5649 | 5649 | 5224 |

Население. По генплану предполагаемое увеличение масштаба города с 78 до 85 тыс. чел. должно было идти в основном за счет естественного прироста населения, увеличение которого намечалось от 3 до 6 чел. на 1000 жителей.

Фактически формирование численности населения шло за счет механического оттока и естественной убыли  населения,  составлявшей в среднем -7,8 чел. на 1000 жителей. В итоге за 15-летний период численность населения г. Клинцы сократилось почти на 6 тыс. чел.

Жилищное строительство По генплану основные объемы нового капитального строительства предусматривались к размещению в северо-восточной части города  на свободных территориях и в центре - на реконструкции.

Как и намечалось по генплану в восточной части города сложился новый мкр-н-3 «Молодежный», застроенный 5-этажными многоквартирными домами. Объемы ввода жилья были в 10 раз ниже запланированных. В основном в городе велась усадебная застройка, многоквартирное многоэтажное жилье строится в основном с 2005 г.

# 5.  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

## 5.1. Климат

Климат муниципального образования умеренно-континентальный с умеренной суровой и снежной зимой и теплым летом. Число часов солнечного сияния за год составляет 1698. Радиационный баланс за год положителен и составляет 92 ккал/см2 в год.

Среднемесячная температура января -9,1˚С, среднемесячная температура июля 18,1˚С.

Абсолютный максимум составляет 38˚С, абсолютный минимум -42˚С.

Среднегодовая температура воздуха 5,1˚С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Дата разрушения устойчивого снежного покрова первая декада апреля. Число дней со снежным покровом составляет 108 дней. Высота снежного покрова изменяется в среднем от 0,31 до 0,48м.

Наибольшее число метелей наблюдается в январе и феврале месяце.

В среднем в году отмечается 33 дня с метелями. Максимальная глубина промерзания почвы 1,37м, однако, по средним многолетним данным, она редко превышает 0,9м.

Безморозный период продолжается в среднем 153 дня. Город расположен в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 599мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 67%.

В годовом ходе повторяемости различных направлений ветра преобладают ветра западных направлений. В летнее время наиболее часты северо-западные ветры, в зимнее- юго-западные. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек.

Территория района относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Оценка комфортности проживания по климатическим условиям

Природная комфортность/дискомфортность характеризует состояние окружающей среды, оказывающей неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на проживание и трудовую деятельность. Минэкономразвития России совместно с Институтом географии Российской академии наук (ИГ РАН) разработали методическую основу природно-климатического районирования территории Российской Федерации. Рассматриваемая территория согласно данной методике относится к умеренно благоприятной зоне. Природные условия здесь умеренно благоприятны для жизнедеятельности населения. Зима  умеренно мягкая, а лето теплое. Экстремальное воздействие природы на жизнедеятельность проявляется редко. Как правило, это очень холодные зимы, сильные засухи, которые возможны не чаще, чем один раз за 20 лет.

## 5.2.Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть города представлена р. Московкой и ее притоком р. Туросной. Сток р. Московки зарегулирован плотиной, построенной в районе ТЭП. Образованное плотиной озеро Стодол используется населением в целях рекреации.

Река Московка – левобережный приток р. Ипуть (бассейн Днепра). Длина р. Московки 38км, площадь водосбора 100км2. Русло реки меандрирующее, шириной от 10 до 50м, глубиной 1,0-2,0м. Берега невысокие 0,5-1,0м. Скорость течения реки в межень 0,2м/сек.

Весеннее половодье начинается во второй половине марта и продолжается 2-3 дня. Превышение весенних уровней воды р. Московки в пределах города над меженными колеблется в пределах 1,5-2,5м. Наивысшие в году уровни воды наблюдаются в период весеннего половодья.

Максимальный расчетный уровень воды р. Московки 1%-ой обеспеченности составляет:

- В нижнем бъефе плотины – 159,1м,

- У моста по ул.К.Либкнехта – 158,0м,

- В районе очистных сооружений канализации – 157,0м.

На «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории» проведена граница затопления максимальным расчетным уровнем воды р. Московки с 1% обеспеченности по вышеприведенным отметкам с учетом уклона водной поверхности.

Основное питание реки – атмосферные осадки. Река никогда не пересыхает и не промерзает до дна, что указывает на интенсивное питание реки и за счет грунтовых вод.

Максимальные расходы воды весеннего половодья характеризуются следующими величинами:

| Обеспеченность в % | 1% | 10% |
| --- | --- | --- |
| Q мах, м3/сек. | 88,5 | 60,5 |

Первые ледяные образования на реке появляются в третьей декаде октября.

Ледостав образуется во второй половине ноября. Средняя толщина льда около 60см. Вскрывается река в первой половине марта.

Весеннего ледохода на реке не наблюдается, так как лед тает в пределах водохранилища.

Региональным геоэкологическим центром ГГП «Невскгеология» (Санкт-Петербург) проведено комплексное экологическое обследование города, в том числе и водоемов.

В результате полученного эколого-геохимического исследования вод установлено, что в водотоках преобладают среднеминерализованные воды с концентрацией солей в среднем 500 мг/л. Минимальная отмеченная в водах минерализация составляет 320 мг/л, максимальная – 1250 мг/л.

По химическому составу поверхностные воды на различных участках неоднородны: гидрокарбонатно-натриевые, хлор-магниевые и сульфатно-натриевые.

Водородный показатель (рН) колеблется от 2,0 до 8,1; средневзвешенное значение составляет 7,6.

Подробное изменение состава воды на сравнительно небольшой и однородной в ландшафтном отношении территории свидетельствует о значительном техногенном воздействии на водотоки – смыве в них загрязненного поверхностного стока с промышленных и селитебных территорий, сбросе неочищенных и недостаточно очищенных промстоков.

По данным ГГП «Невскгеология» наиболее загрязненная часть бассейна находится ниже оз. Стодол и приурочена к зоне интенсивного техногенного воздействия, ибо здесь сконцентрировано наибольшее количество промышленных предприятий: АО «Красный гигант», автокрановый завод, АО «Клинчанка», ТЭЦ, АО «Шпагат», ОПП «Полимер», мясокомбинат, гормолзавод и др.

Вода в этой части реки мутная, с большим количеством взвешенных веществ, которые, обладая большой сорбционной способностью, при осаждении образуют донные илы с высокой степенью концентрации вредных веществ.

В воде р. Московки ниже оз. Стодол наблюдается высокое содержание железа (8,9 ПДК), марганца (71 ПДК), фосфора (46 ПДК), меди (2,9 ПДК), ванадия (1,7 ПДК), бария (1,7 ПДК).

Донные отложения на этом участке характеризуются превышением фоновых концентрации таких веществ как свинец (10,7 фона), цинк (7,9 фона), ртуть (5 фонов), мышьяк (1,6 фона), кадмий (3 фона), хром (500 фонов), никель (74 фона), сурьма (32 фона) и др.

Выводы:

- Паводком 1%-ой обеспеченности затапливаются пойменные и частично первые надпойменные террасы р. Московки (см. «Схему c отображением результатов анализа комплексного развития территории»),

- Проведенное экологическое обследование ГГП «Невскгеология» и имеющиеся наблюдения ЦГСЭН г. Клинцы свидетельствуют о значительном загрязнении внутригородских водотоков в результате техногенного воздействия.

## 5.3. Инженерно-геологические условия.

Рельеф.

В геоморфологическом отношении данная территория приурочена к зандровой равнине, характеризующейся полого-волнистой, местами плоской поверхностью с уклонами не более 1-4, 5% и абсолютными отметками от 145-160м к северу от города до 180-190 – южнее его.

Местами равнина осложнена суффозионно-просадочными формами, придающими ее поверхности бугристо-западинный микрорельеф.

Равнина расчленена долиной р. Московки и ее притоками. В долине р. Московки выделяется пойменная терраса шириной 150-500м и первая надпойменная терраса, прослеживающаяся ниже Стодольской плотины. Низкие, высотой до 1,5м, берега р. Московки во многих местах подвержены береговой эрозии, которая наблюдается в периоды прохождения паводков.

Заболоченность района довольно значительная. Торфяные болота приурочены к долинам р. Московки, Лутенки, к плоским бессточным участкам равнины, к понижениям в рельефе – балкам, ложбинам, западинам.

Геологическое строение.

В геологическом строении района до глубины 180-200м принимают участие коренные породы мезо-кайнозойского возраста и четвертичные отложения.

Глубина залегания коренных пород колеблется от 4,5 до 13-20м. Они представлены песчано-глинистыми и мергеле-меловыми отложениями юрского и мелового возраста.

Четвертичные осадки, которые повсеместно перекрывают коренные породы с поверхности, представлены следующими генетическими разностями:

- Флювиогляциальными – песками, местами глинистые,

- Моренными – суглинки и глины с гнездами песка и супеси, с включениями гальки и щебня,

- Аллювиальными песчано-глинистыми осадками, слагающими долины рек,

- Болотными – торф, илы, мощностью в пределах 0,5-5,5м, чаще до 1,3-1,6м.

Подстилающие болотные осадки отложения – флювиогляциальные, моренные и аллювиальные – часто бывают заилены, содержат значительное количество органики, а также прослои и линзы торфа.

Отдельными пятнами, с поверхности, на ледниковых (флювиогляциальных и моренных) отложениях залегают покровные образования, представленные лессовидными суглинками мощностью 1,5-2,0м.

Гидрологическая условия

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

Водовмещающими породами являются пески, супеси. Глубина залегания грунтовых вод от 0,5-2,0м в долинах рек и в понижениях рельефа и до 3 и более метров на более возвышенных и хорошо дренируемых территориях.

Амплитуда колебания уровня грунтовых вод 0,5-0,8м. Водообильность четвертичных отложений слабая. Для централизованного водоснабжения эти воды бесперспективны из-за малых запасов и незащищенности от поверхностного загрязнения. В индивидуальном жилом секторе эти воды используются посредством шахтных колодцев.

К болотным осадкам приурочены грунтовые воды, залегающие на глубине до 1,0м. В дождливые сезоны и в периоды обильного снеготаяния эти отложения водонасыщены на полную мощность и вода залегает с поверхности. По своему качественному составу воды болотных отложений для водоснабжения не пригодны.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Так, г. Клинцы и его окрестности являются курортно-оздоровительным центром местного значения (неутвержденные законодательно в качестве курортов):  санаторий «Вьюнки». Подземные воды, вскрытые на территории санатория по целебным свойствам можно сравнить с водами курортов Трусковец, Старая Русса и др.

Для целей централизованного водоснабжения практический интерес представляют подземные воды верхней зоны, краткая гидрогеологическая характеристика которых приведена ниже в таблице.

| №№ п.п. | Название водоносного комплекса, его возраст и водовмещающие породы | Глубина залегания, м | Мощность, м | Напор, м | Производи-тельность,л/с | Минерализация, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дебит | Уд. дебит |  |
| 1 | Юрский - пески | 160 и более | до 15 | до 200 | до 5-6 | От долей до 1,64 | 0,45 и более, жесткость до 4мг-экв/л |
| 2 | Альб-сеноманский – пески | 148-156 | 10-15 | 100-138 | 2,5-10 и более | 0,1-0,75 | 0,35, жесткость до 6мг-экв/л |
| 3 | Турон-маастрихтский (кампанский) – мел, мергели, реже пески | от 2-8 до 30 к югу и ЮЗ до 75-120 | Общая до 40-60 и более кампанс-кого– сред.18 | от ед.метров до 20 и более | 0,2-3 до 8-17,5, реже более | От 0,3 до 2-5 | 0,3-0,4, общая жесткость 1,21-7,56 мг-экв/л |
| 4 | Палеогеновый – пески плавуны (распространен спорадически) | до 10м | От 0 до 2-3 | Чаще безнапорный, реже до 2-5 | от долей до 1-2 | - | Менее 1,0 |

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

В настоящее время водоснабжение города осуществляется из р. Ипуть и за счет подземных вод.

Подземный водоисточник, состоит из артезианских скважин, глубиной от 24 до 185м. Скважины вскрывают меловые водоносные комплексы – альб-сеноманский и кампанский (турон-маастрихтский). Общая суммарная производительность водозаборов составляет 19,3 тыс.м3/сут. Утвержденные балансовые эксплуатационные запасы подземных вод, разведанные для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения города, составляют 46,3 тыс.м3/сут (1994г.).

Индивидуальный жилой сектор обеспечивается водой из водозаборных колонок и шахтных колодцев, вскрывающих, в основном, четвертичные грунтовые воды. Бактериологическое состояние этих вод часто не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

В перспективе генеральным планом планируется переход от поверхностного водоисточника к подземному для хозяйственно-питьевых нужд. В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов для подземных водозаборов.

## 5.4. Оценка инженерно-геологических условий

На «Схеме c отображением результатов анализа комплексного развития территории»  (масштаб 1:10000), в зависимости от геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий выделены территории благоприятные, неблагоприятные и не подлежащие застройке.

I Территории благоприятные для строительства приурочены к надпойменным террасам рек, а также к отдельным массивам в пределах зандровой равнины, где уклоны поверхности изменяются в пределах 2-6%; грунтовые воды залегают на глубине более 2,0; не затопляемые паводковыми водами и сложенных устойчивыми грунтами – моренными суглинками тугопластичной – твердой консистенцией; флювиогляциальными песками, пылеватыми, мелкими и среднезернистыми, влажными, средней плотности и плотными, супесями пластичными и твердыми.

Расчетное сопротивление грунтов основания 150-300 КПа.

Грунты подвержены морозному пучению, в связи с чем необходимо учитывать глубину их промерзания, которое для данного района составляет 115-138см.

II Территории, ограниченно благоприятные для строительства, занимают:

- С близким залеганием уровня грунтовых вод (менее 2,0м).

Эти площади характеризуются плоским рельефом, где с поверхности, как правило, залегают слабофильтрующие грунты – суглинки, глины с прослоями и линзами песков.

В период обильных и продолжительных дождей, а также снеготаяния, уровень грунтовых вод на этих территориях достигает поверхности, вызывая заболачивание.

Грунтовые воды обладают слабой степенью общекислотной и углекислой агрессивностью по отношению к бетону железобетонных конструкций нормальной плотности на всех видах цемента.

Основанием для фундаментов является суглинки мягкопластичные  - тугопластичные, реже текучие; глины тугопластичные, реже супеси пластичные и пески пылеватые и мелкозернистые водонасыщенные.

Расчетное сопротивление грунтов основания следующие:

- Пески пылеватые – 100-150КПа,

- Пески мелкозернистые 150-250 КПа,

- Суглинки туго-мягкопластичные 200-300КПа,

- Суглинки текучие 100КПа,

- Супеси пластичные 250КПа,

- Глины тугопластичные 250-300КПа.

Кроме того, к данной территории приурочены участки с наличием слабых грунтов. Это супесчано-суглинистые, а также песчаные грунты со значительным содержанием органики, заиленных, либо содержащие прослои и линзы торфа. Мощность таких осадков колеблется в пределах 0,5-2,0м, иногда и более метров. Данные грунты характеризуются низкими прочностными характеристиками.

В связи с разнородностью грунтов основания, необходимо предусмотреть конструктивные мероприятия, обеспечивающие устойчивость сооружений от неравномерных осадок.

Учитывая высокий уровень грунтовых вод и их агрессивное воздействие, следует предусмотреть соответствующие мероприятия.

- С бугристо-западинным микрорельефом.

Бугры и западины имеют овальные, либо блюцеобразные очертания размером от десятков до сотни метров в диаметре при глубине (высоте) от 0,5 до 2,5 метра. Нередко замкнутые понижения заполнены водой, либо заболочены.

Образование данного микрорельефа связано с вымыванием грунтовыми водами пылеватых частиц в рыхлых просадочных суглинках и оседании вышележащей толщи.

Грунты основания в пределах этих участков аналогичны грунтам, описанным в п.1.

- Участки с уклонами поверхности более 10% имеют локальный, незначительный характер распространения.

- Заболоченные и заторфованные, с мощностью торфа до 2,0м занимают замкнутые понижения, плоские слабодренируемые участки равнины.

Торф, чаще всего, подстилается грунтами, описанными в п.1, однако местами под ним могут встретиться заиленные супесчано-суглинистые грунты.

III Территории, неблагоприятные для строительства охватывают:

- Заболоченные и заторфованные, с мощностью торфа более 2,0м отмечаются в поймах рек Московки, Лутенки, Туросны. Мощность торфа здесь достигает 3,0-5,5м;

- Затопляемые паводком 1% обеспеченности;

- Овраги, балки. Чаще всего балки являются древними, стабилизировавшимися. Они носят характер неглубоких распластанных ложбин, имеющих довольно устойчивые борта, однако не исключено, что в случае освоения прилегающих к ним территорий и возможного при этом сброса поверхностных вод, может произойти активизация овражных процессов;

- Крутые неустойчивые склоны;

- Поймы мелких водотоков;

- Карьеры по разработке глин глубиной более 2,0м (до 3-6м). В настоящее время карьеры, расположенные в черте города недействующие.

IV К территориям не подлежащим застройке, относятся:

- Месторождение силикатных песков;

- Месторождения торфа;

- Месторождение подземных вод;

- Существующие санитарно-защитные зоны.

## 5.5. Минерально-сырьевые ресурсы

В радиусе 15-20 км от города разведаны месторождения кирпичных глин, песков для силикатных изделий, карбонатного сырья, а также более десятка месторождений торфа. Краткие сведения по месторождениям строительных:

1. Клинцовское месторождение глин – 5км к ЮВ от города, 800м от кирп.завода им. Халтурина, состоит из 2-х участков, в настоящее время не разрабатывается.

2. Смолевичское месторождение силикатных песков – 8км к СЗ от города, у ЮВ окраины д. Смолевичи, разрабатывается Клинцовским силикатным заводом.

3. Лопатинское месторождение карбонатных пород – 1,5км В с.Лопатки, 12км к СЗ от города, эксплуатируется Клинцовским комбинатом строительных материалов.

4. Смолевичское месторождение карбонатных пород – 2км к СВ от с. Смолевичи, 12км к СЗ от города, разрабатывается Клинцовским силикатным заводом.

В пределах городской черты расположены несколько торфяных месторождений, площадью не более 80га.

# 6. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

## 6.1. Экономика. Современное состояние

Основная экономическая специализация города – машиностроение и металлообработка,  легкая и текстильная промышленность.

Другие отрасли - пищевая,  деревообрабатывающая, полиграфическая отрасли промышленности, производство газа и электроэнергии, составляют незначительную часть в общем объеме выпускаемой продукции.

Промышленные предприятия (крупные и средние)

|  | Виды продукции | Численность, чел. |
| --- | --- | --- |
| Предприятия машиностроения и металлообработки |
| ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | Краны на автомобильном ходу 16, 20, 25 тн на шасси МАЗ, КАМАЗ, Урал | 1458 |
| ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» | Поршневые кольца для судовых и тепловозных дизелей, дизелей-генераторов, автомобилей, тракторов, компрессоров и насосов | 590 |
| ООО «Завод «Клинцы-Полимер» СТД РФ» | производство изделий из пластмасс | 79 |
| ООО «Клинцовское УПП ВОС» | Трансформаторы тока малой мощности | 146 |
| Предприятия легкой и текстильной промышленности |
| ОАО «Шпагат» | Полированный шпагат, ватин | 218 |
| ООО «Лайка-Клинцы» (бывший ООО «РиноМастрото Групп СНГ» | Переработка кожаного сырья и хромированный полуфабрикат | 200 |
| ОАО «Элегант» | Куртки, костюмы, брюки, постельное белье, спецодежда | 223 |
| ООО «Дантана-Плюс» | Трикотажные изделия (верхний трикотаж, белье, спецодежда) | 80 |
| ООО «Мега-Степ» | Обувь кожаная (спортивная, специальная), заготовки для обуви | 74 |
| ООО «Клинцовское СРП ВОГ» | Швейные изделия их х/б тканей для взрослых и детей, постельное, спецодежда | 130 |
| Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности |
| ООО «Школьная мебель» | Школьная мебель, санки, мебель на заказ | 27 |
| Г(У)П учреждение ОБ-21/6 | мебель, столярные и швейные изделия | 203 |
| Промышленность стройматериалов |
| ОАО «Железобетон» | сб. ж/б, блоки, бетон, раствор | 50 |
| Пищевая промышленность |
| ОАО «Клинцовский хлебокомбинат» | хлебобулочные изделия | 257 |
| Предприятия прочих отраслей |
| ООО «Градуэль» | обработка алмазов | 95-150 |
| ООО «Полибег» | п/эт. мешки | 83 |
| ООО «Типография «Александрия» |  | 44 |
| ГУП «Клинцовская городская типография» |  | 66 |
| ООО «Рэббит» | мягкая игрушка | 42 |
| ООО «Клинцовский велосипедный завод» | велосипеды | 44 |
| прочие |  |  |
| Итого |  | 5000 |

Ведущее промышленное предприятие - ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (ОАО «КАЗ») входит в тройку лидеров отечественного краностроения, занимая 15% рынка спецтехники РФ среди отечественных производителей автокранов.

Модельный ряд выпускаемых ОАО «КАЗ» автокранов состоит из  автомобильных кранов «Клинцы» грузоподъемностью 16, 20, 25 тонн на серийно выпускаемых шасси МАЗ,КАМАЗиУРАЛ. 
Новые модели - уникальный гусеничный кран RDK грузоподъемностью 36 тонн, в перспективе – самомонтирующийся башенный кран КБ-108, опытный образец которого уже изготовлен. В планах ОАО «КАЗ» - диверсификация производства, выпуск кранов на гусеничном, а в дальнейшем на пневмоколесном ходу, производство автокранов на импортных шасси.

Для подготовки специалистов при ОАО «КАЗ» действует филиал Брянского государственного технологического университета.

Другое крупное предприятие - ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» выпускает поршневые кольца, потребителями которой являются Череповеций завод «Северсталь», Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты и др. На заводе освоен серийный выпуск новых видов продукции: съемников гидравлических грузоподъемностью 35 и 50 тонн, гидродомкратов для железнодорожных вагонов, детских санок и велосипедов и пр.

Легкая промышленность представлена малыми и средними предприятиями текстильной, швейной (ОАО «Элегант»), трикотажной (ООО «Дантана-Плюс»), обувной (ООО «Мега-Степ») и кожевенной (ООО «Лайка-Клинцы») промышленности.

Развитие малого и среднего бизнеса

В Клинцах экономика развивается не только за счет крупных предприятий, но и малого и среднего бизнеса в таких секторах как сфера торговли, услуги, ЖКХ, строительство, обрабатывающие производства.

Около 16% занятости обеспечивается малым бизнесом. Малый бизнес насчитывает 258 предприятий с численностью работников 3,3 тыс. человек и индивидуальных предпринимателей. В 2008г. оборот малых предприятий по всем видам деятельности составил 2 млрд. 153 млн. рублей. Налоговые поступления от деятельности малого бизнеса в бюджет города составляют значительную часть всех налоговых поступлений бюджета.

Занятость. Трудовые ресурсы.

В хозяйственный комплекс  города Клинцы вовлечено порядка 21 тыс. чел.

В материальном производстве занято 6,5 тыс.работающих (33% от всех занятых), из них 5 тыс. чел. (или 71 % от работающих в материальной сфере) заняты в отраслях промышленности. На долю нематериальной сферы (услуги) приходится 67% от всех занятых в городской экономике (или 13,5 тыс. чел.), из них в бюджетной сфере – 42% и торговле – 20%

Экономически активное население  составляет 62% от  общей численности.

Особенность города - до 30% трудоактивного населения  вынуждено работать в других регионах страны, главным образом, в московском регионе «вахтовым способом».

|  | Численность работающих, человек |
| --- | --- |
| Промышленность | 4560 |
| - химическая и нефтехимическая | 97 |
| - машиностроение и металлообработка | 2473 |
| - лесная и деревообрабатывающая | 218 |
| - легкая | 1391 |
| < текстильная | 709 |
| < швейная | 501 |
| < кожевенная и обувная | 181 |
| - пищевая | 270 |
| - полиграфическая | 110 |
| Прочие (малые) | 40 |
| Производство и распределение электро-энергии, газа и воды | 892 |
| ИТОГО | 5000 |

Значительная составляющая в структуре занятости – работники бюджетной сферы – 42% всех занятых. Рост занятых в социальной сфере связан с процессом создания полноценной сети объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Наметилась тенденция роста значимости рыночных инфраструктур – произошел значительный рост численности работающих в торговле – 20 %.

В структуре занятости на долю работников жилищно–коммунального сектора (ЖКХ) приходятся 12% всех занятых.

Численность официально зарегистрированных безработных в целом по городу на 01.2009 г. составила 367 человек или 1,1%. За год городским центром занятости населения трудоустроено 2964 человека, обучено новым профессиям - 154  человека. К концу 2009г. официальная безработица составила свыше 1 тыс. человек (1,5% ). Реально же уровень скрытой безработицы значительно выше - не менее 26 % всего трудоспособного населения. В целом до 30% трудоактивного населения работают в других регионах страны, в основном в Москве и Московском регионе.

Одним из отрицательных факторов, влияющих на уровень жизни населения, является сложившийся дефицит рабочих мест.

Дефицит жилья, низкие темпы строительства социального жилья - в общежитиях семейного типа проживают 3,1 тыс. чел. или 4 % населения, имея  жилобеспеченность 17 м2/чел., при средней по городу - 22 м2/чел. Этот факт влияет на сложившуюся тенденцию оттока трудоспособного населения.

Структура занятости по видам экономической деятельности представлена в таблице.

| Виды хозяйственной деятельности | 2009 г. |
| --- | --- |
|  | тыс. чел. | %% |
| Всего, в том числе | 21,0 | 100 |
| производственная сфера: | 7,5 | 36 |
| промышленность | 5,0 | 23,8 |
| строительство (ДРСУ, СМУ, ГУП «Брянскавтодор») | 0,5 | 2,4 |
| транспорт и связь | 1,1 | 5,2 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,9 | 4,3 |
| нематериальная сфера (услуги): | 13,5 | 64 |
| ЖКХ | 1,5 | 7,1 |
| торговля, общественное питание и сфера бытовых услуг (с учетом ИЧП) | 4,6 | 21,9 |
| здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2,2 | 10,5 |
| образование | 2,5 | 12 |
| культура и искусство | 0,2 | 1 |
| финансы, банки и страхование | 0,2 | 1 |
| госуправление | 1,3 | 6,2 |
| прочие (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и др.) | 1,0 | 4,8 |

Выводы:

- закрытие основных предприятий легкой промышленности

- основная часть занятых приходится на работников промышленных предприятий и сферу торговли и услуг, которые стали также градообразующей отраслью

- высокий процент скрытой безработицы

## 6.2 Анализ формирования численности населения.

На 01.2009г. численность населения МО г.Клинцы с подчиненными его администрации сельскими населенными пунктами составила 72425 человек, из них городское (г. Клинцы) – 64236 чел.(89%), сельское (с.с. Ардонь и Займище) – 8189 чел.(11%)

За последние 15 лет (1995-2009г.г.) численность населения города сократилась почти на 5 тыс. чел. (8%)

Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Миграционный отток населения наряду с естественной убылью ведет к ежегодному сокращению численности населения - в среднем на 0,5 %.

Превышение смертности над рождаемостью и естественная убыль населения наблюдаются с 1991 г.  Высокая смертность и миграционный отток в другие регионы (Моква и Московская область) являются основными факторами снижения численности населения и сокращения объема трудовых ресурсов. Тенденция к исправлению ситуации - рост рождаемости и снижение смертности (как и в целом по стране) наметилась лишь в 2006-2009 гг.

Улучшение демографической ситуации выразилось в снижении естественной убыли населения. В 2008 г. показатель естественной убыли составил – 5,5 чел. на 1000 жителей (в среднем по Брянской обл.-7,8)

Показатели рождаемости колеблются около значений 10-11 человек на 1000 жителей (‰), показывая положительную динамику за последние 3 года.  Коэффициент смертности стабилен (15,4 человек на 1000 населения) с незначительной тенденцией к уменьшению.

Положительное миграционное сальдо объясняется притоком сельского населения в г.Клинцы из близлежащих сельских населенных пунктов.

За 2008 год в город прибыло 1130 человек, покинуло – 1066. Сложилось положительное сальдо миграции – 64 человека (в 2007 году – 81).

Изменился возрастной состав населения, выявив тенденцию старения населения: за период 2002-2009г.г. доля лиц пенсионного возраста возросла с 15% до 21% при сокращении доли детей и лиц в трудоспособном возрасте.

| Возрастные группы | 2002 г. перепись | 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста | 20 | 17,5 |
| Лица трудоспособного возраста | 65 | 61 |
| Лица старше трудоспособного возраста | 15 | 21,5 |

В целом же в МО г.Клинцы сложилась наиболее благополучная демографическая ситуация, чем в среднем по Брянской области - благоприятное соотношение возрастов моложе и старше трудоспособного.

| Возрастные группы | Брянская область | г. Брянск | г. Kлинцы |
| --- | --- | --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста | 15,5 | 15 | 17,5 |
| Лица трудоспособного возраста | 61,3 | 64,5 | 61 |
| Лица старше трудоспособного возраста | 23,2 | 20,5 | 21,5 |

Выводы:

-  стабилизация численности населения на уровне 72-73 тыс. чел.

- население с незначительной естественной убылью и с положительны миграционным сальдо, довольно высокой долей трудоспособных возрастов и повышенной долей молодежи.

## 6.3 Прогноз социально-экономического развития

6.3.1. Направления развития экономики

Основные направления социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития строится на основании анализа существующей ситуации, тенденций, инвестиционных проектов и предложений, потенциала развития территории.

Особое внимание уделено  положению города и его функции  в системе расселения.

Изменения в федеральной и окружной политике по отношению к развитию данного региона  во многом определят перспективы развития г. Клинцы.

Принципиальные направления социально-экономического развития следующие:

  - Рациональное использование имеющегося промышленно-экономического потенциала;

Дальнейшее развитие МО г. Клинцы  как промышленного центра связано с модернизацией существующих промышленных предприятий, прежде всего на ОАО «Клинцовский автокрановый завод», созданием инновационных производств. размещением новых предприятий малого и среднего бизнеса.

Заявленные к реализации в ближайшее время инвестиционные проекты:

- асфальтобетонный завод (50 тонн асфальтобетонной смеси в час)

- кирпичный завод (70 млн. шт. усл. кирпича в год)

- производство автоклавного ячеистого бетона на заводе силикатного кирпича

вблизи г.Клинцы (п.Чемерна);

- производство кварцевого концентрата (500 тыс.тонн в год)

- организация производства специальной обуви

- птицефабрика мощностью 8400 голов кур бойлеров

- Превращение транспортной составляющей в одну из отраслей экономики путем  создания транспортно-логического центра, ориентированного на обслуживание промышленного комплекса  г.Клинцы  вблизи с белорусской границей.

Развитие хозяйственной деятельности в Клинцах как и во всех западных районах области, наиболее пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, ограничивается особыми условиями хозяйствования. Значительное промышленное развитие нежелательно, т.к. экологические условия не достаточно комфортны (благоприятны) для проживания. Для развития производственной деятельности необходимо соблюдение всех требований к ведению хозяйства в данных условиях.

- Богатый историко-культурный потенциал города, лечебные рекреационные ресурсы вблизи него позволяют развивать туристско-рекреационное направление.

Город Клинцы и его окрестности являются курортно-оздоровительным центром местного значения (санаторий «Вьюнки» - неутвержден законодательно в качестве курорта)

В городе достаточно свободных производственных территорий с развитой инфраструктурой, имеется квалифицированная рабочая сила.

Предприятия малого и среднего бизнеса различных отраслей будут определять основную функцию города на перспективу. В целях  устойчивого развития города в основе генплана заложены идеи перехода  к устойчивому функционированию хозяйственного комплекса, обеспечению высокого качества жизни населения, формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Использование ресурсного потенциала города (экономико-географический, инфраструктурный, демографический) позволит повысить инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, что будет способствовать развитию социальной сферы и улучшению качества жизни населения.

Развитие производственного потенциала не должно ограничивать другие возможности развития муниципального образования – в сферах формирования комфортной среды жизнедеятельности, развития жилищного строительства, системы культурно-бытового обслуживания и т.д.

Статус г. Клинцы как административного, делового и культурного центра  предполагает развитие сферы услуг. Проектом предусматривается увеличение численности занятых в этой сфере, развитие общественно-деловых зон города.

Учитывается влияние г. Клинцы на соседние районы. Частично потребности жителей Клинцовского района и других муниципальных образований в эпизодическом обслуживании удовлетворяются за счет объектов обслуживания, расположенных в г.Клинцы. К таким объектам можно отнести учебные заведения, специализированные учреждения здравоохранения, в т.ч. новый родильный дом, крупные развлекательные и культурно-зрелищные комплексы и т.д.

Для обеспечения занятости трудоспособного населения, вынужденного работать вне своего региона, ликвидации безработицы, потребуется создание около 6 тыс. новых рабочих мест преимущественно в материальной сфере.

Прогнозная структура  занятости,    тысяч  человек

| Виды хозяйственной деятельности | 2009 г. | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе | 21,0 | 23 | 27 |
| производственная сфера: | 7,5 | 10,0 | 11,5 |
| промышленность | 5,0 | 7,0 | 8,3 |
| строительство | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| транспорт и связь | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| нематериальная сфера (услуги): | 13,5 | 14,0 | 15,5 |
| ЖКХ | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| торговля, общественное питание и сфера бытовых услуг (с учетом ИЧП) | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
| здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| образование | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| культура и искусство | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| финансы, банки и страхование | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| госуправление | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| прочие (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и др.) | 1,0 | 1,0 | 1,5 |

6.3.2 Прогноз численности населения. Трудовой баланс

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики  развития данной территории. В основе расчета - прогноз формирования занятости

Цель определения количества занятых в экономике города на расчетный период - показать лишь общую тенденцию развития отдельных отраслей хозяйственного комплекса с позиции общей ситуации настоящего времени и планируемых изменений в экономической базе города. Для обеспечения занятости трудоспособного населения, вынужденного работать вне своего региона, ликвидации безработицы, требуется создание около  6 тыс. новых рабочих мест преимущественно в материальной сфере.

Прогнозная   структура  трудового баланса,    в %%

| Структура трудового баланса | 2009г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Самодеятельное население | 51 | 48 | 45 |
| - лица в трудоспособном возрасте | 26 | 29 | 34 |
| - работающие пенсионеры | 3 | 3 | 2 |
| Из всего самодеятельного населения занято: | 29 | 32 | 36 |
| в сфере производства товаров | 10 | 14 | 15 |
| в сфере производства услуг | 19 | 18 | 21 |
| - маятниковая миграция* | 18 | 13 | 7 |
| - безработные | 4 | 3 | 2 |
| 2. Несамодеятельное население | 49 | 52 | 55 |
| в том числе дети до 16 лет | 17,5 | 20 | 22 |
| лица в трудоспособном возрасте обучающиеся с отрывом от производства | 5 | 5 | 5 |
| неработающие пенсионеры | 18,5 | 19 | 20 |
| неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 2 | 2 | 2 |
| занятые в домашнем хозяйстве и пр. | 6 | 6 | 6 |

* 18% от численности населения (или до 30% трудоактивного населения) – граждане, работающие в других регионах

Прогнозная  возрастная структура  населения,      в   %%

| Возрастные группы | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста | 17,5 | 20 | 22 |
| Лица трудоспособного возраста | 61 | 58 | 56 |
| Лица старше трудоспособного возраста | 21,5 | 22 | 22 |

Формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения) и механического притока сельского населения в трудоактивном возрасте.

Масштаб развития города также определен, исходя из территориальных возможностей города¸ имеющихся планировочных, инженерных, санитарно-экологических ограничений, функции населенного пункта в системе расселения.

Численность населения г.Клинцы принята на уровне 72 тыс. чел. на I очередь и 75 тыс. чел. на расчетный срок.

|  | 2009 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО г. Клинцы | 72,4 | 72 | 75 |
| в т.ч. городское | 64,2 | 63 | 65 |
| сельское | 8,2 | 9 | 10 |

Прогнозная численность населения г. Клинцы 75 тыс. человек соответствует принятой в «Схеме территориального планирования Брянской области» и  рекомендуемой для всех расчетов социальной инфраструктуры.

~ Источники  формирования численности населения

| Период, Годы | Численность населения, тыс. чел. | Убыль (прирост) населения, в т.ч. в год, человек | Источники формирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет естествен. прироста (оттока), в т.ч. в год | за счет мех. притока, в т.ч в год |
| 2009-2020 | 72,4 -72 | всего - 400 в год - 70 | - 1200 - 200 | + 800 + 80 |
| 2021-2030 | 72 -75 | всего + 3000 в год + 200 | + 1500 + 150 | + 1500 + 150 |

До 2015г. предусматривается небольшое снижение численности, затем к 2020 гг. показатели рождаемости и смертности уравниваются, рождаемость превысит смертность и естественная убыль сменится приростом населения. Рост численности населения с учетом положительного миграционного сальдо возможен начиная с 2020 г. Увеличение численности населения возможно в результате оживления экономической активности, реализации инвестиционных проектов.

# 7.  АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 7.1. Современная планировочная организация территории

Муниципальное образование г.Клинцы расположено в 172 км от областного центра г.Брянск и в 9 км от федеральной трассы М-18 Брянск – Гомель.

г.Клинцы – город областного подчинения – второй по величине в Брянской области.

Территория муниципального образования г.Клинцы вдоль всей своей границы граничит с землями Клинцовского района.

Современная планировочная структура города определяется его местонахождением, природными и планировочными особенностями.

Городские территории расчленены реками, железными дорогами и железнодорожными ветками подъездных путей к промпредприятиям, что создает определенные трудности в организации транспортного обслуживания города.

Современная структура города состоит из следующих функциональных зон:

  - Жилой;

  - Общественно-деловой;

  - Производственной;

  - Инженерных и транспортных инфраструктур;

  - Рекреационной;

  - Сельскохозяйственного использования;

  - Иных территориальных зон.

Планировочные районы города связаны между собой магистральными улицами и дорогами, которые являются основными структурными осями города. Основными магистральными улицами и дорогами являются: в широтном направлении – проспект Ленина, ул.Мира, ул.Гагарина, в меридиональном – ул.Октябрьская, ул.Скачковская, ул.Свердлова, ул. 706 Продотряда.

В совокупности с железной дорогой и жилыми улицами они составляют основной транспортный каркас и объединяют между собой существующие планировочные образования и систему природно-ландшафтного каркаса города.

Условно город можно разделить на четыре планировочного района. Центральный и Восточный находятся к северу от железной дороги и район с.Ардонь и с.Займище, находящихся к югу от железной дороги.

Основным планировочным районом является Центральный.

В этом районе сосредоточены основные административно-деловые, культурные, учреждения торгово-бытового обслуживания. Центральный район – наиболее старая часть города с сохранившейся исторической планировочной структурой и многочисленными ценными историко-культурными объектами.

Планировочная структура центральной части города представляет собой частую сеть небольших улиц, сформировавшихся на основе исторической планировки.

Центральная часть города – это историческое ядро с застройкой большим количеством исторических зданий, как жилого, так и административного и культурного назначения.

Для этой части города характерна прямоугольная сетка улиц и поквартальная периметральная застройка.

В центральной части города проходят основные городские улицы – ул.Октябрьская и проспект Ленина, на которых размещены основные общегородские объекты административно-делового назначения, объекты культуры и торговли.

В центральном районе города наряду с исторической имеется современная застройка представленная, в основном, 5-и этажными и частично 9-и этажными домами. Основные кварталы многоэтажной застройки размещены вдоль ул.Октябрьской и проспекта Ленина.

В северной части района, застройка представлена, в основном, кварталами индивидуальной застройки с небольшими участками многоэтажного и малоэтажного жилья.

Природно-рекреационный потенциал района составляют городской парк им.Воровского, парк им.Дзержинского, скверы и бульвары.

Между железной дорогой и рекой Московской находится большие массивы городских лесов, в одной из которых расположен городской стадион.

В центральной части города находиться ряд промышленно-коммунальных предприятий среди которых основными являются – Клинцовский автокрановый завод, завод поршневых колец. Часть предприятий не работают по своему профилю и территории выкуплены или сданы в аренду для использования под складские помещения.

Восточный планировочный район города расположен на правом берегу озера Стодол и примыкает к Центральному району. Основными планировочными и транспортными осями района являются ул.Мира и ул.Ворошилова. В этом районе размещен кварталы нового строительства, отведены территории под перспективное развитие нового микрорайона «Солнечный».

В восточной части города размещены физкультурно-оздоровительный комплекс, новый роддом, поликлиника.

Основная застройка района представлена индивидуальными жилыми домами, через которую проходит река Московка.

Рекреационный потенциал района составляют р.Московка и правый берег озера Стодол. Берге озера озеленен, но не имеет соответствующего благоустройства.

В южной части города, за железной дорогой, находятся районы сел.Ардонь и села Займище, входящих в границу муниципального образования г.Клинцы.

Основная застройка – индивидуальные жилые дома. В районе бывшего кирпичного завода в с.Займище находится небольшая застройка 2-х этажными жилыми домами.

Основной транспортной магистралью является ул.Скачковская, которая является и основным выходом въездом в город со стороны федеральной трассы Брянск – Гомель.

На территории районов с.Ардонь и с.Займище имеются территории садово-огороднических участков.

По данной территории протекают небольшие реки Туросна, Лутенка, Меретинка, являющиеся притоками река Московки и образующими природный каркас района и города в целом.

Берега реки озеленены, но не имеют должного благоустройства. Необходима расчистка русел и благоустройство береговых полос.

На территории района имеются вкрапления зеленных массивов, которые в настоящее время возможно использовать в рекреационных целях, а также свободные от застройки территории (земли сельскохозяйственного использования, огороды), которые в перспективе могут использоваться под перспективное строительство.

Промышленно-коммунальные объекты города расположены, в основном, к северу и к югу от железной дороги, образовываю два основных крупных промышленно-коммунальных городских образований.

Также в северо-западной и западной частях города размещены площадки промышленно-коммунальных образований (перечень существующих предприятий представлен на схеме современного использования территории).

Ряд предприятий находится в жилой застройки и в настоящее время часть их территорий либо выкуплены, либо сдаются в аренду под различные функции представителям малого бизнеса (под офисы, небольшие производства, склады).

На территории муниципального образования г.Клинцы размещены рад кладбищ, которые находятся в различных районах города и имеют санитарно-защитную зону 300м, что ограничивает территориально-планировочные возможности развития города и в перспективе должны подлежать закрытию.

В северо-восточной части к границам города, рядом с существующими закрытыми городскими кладбищами развивается новое (частное) кладбище, которое находится на землях Клинцовского района.

## 7.2. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование

Генеральным планом МО г. Клинцы были сформулированы и положены в основу проектных решений следующие принципы:

- осуществление развития территории с учетом сложившегося функционального зонирования;

- учет природного ландшафта и планировочного развития города;

- обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой;

- развитие города и определение удобных площадок для развития и совершенствование жилой, рекреационной, общественно-деловой, производственной и других функциональных зон с учетом санитарных и экологических требований;

- разработка мероприятий по качественному улучшению среды проживания;

- развитие и совершенствование существующей транспортной и инженерной инфраструктур.

В рамках развития МО г. Клинцы предлагается строительство нового жилого фонда, реконструкция существующих объектов капитального строительства, благоустройство территории, создание зон отдыха, развитие улично-дорожной сети, определение территорий под размещение новых объектов общественно-делового и коммунально-промышленного назначения.

Проектом в генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- рекреационная;

- производственная;

- инженерно-транспортной инфраструктур;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- иные транспортные зоны.

В основу градостроительных решений положен принцип компактности города, сохранение его планировочной структуры.

Планировочная организация территории города в пределах расчетного срока предполагает закрепление и развитие сложившихся селитебных и промышленных районов и создание новых селитебных и промышленных образований.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие жилой зоны города в целом за счет освоения новых и реконструкции существующих территорий, с учетом строительства многоэтажного, малоэтажного и индивидуального жилья.

В центральном районе предусматривается выборочное строительство на территории жилых кварталов, с учетом их реконструкции и структуры, определяющих характер исторического города.

Новая комплексная многоэтажная застройка предполагается в новом микрорайоне «Солнечный», находящемся в северо-восточной части города.

Основные территории под индивидуальную застройку проектом предлагаются в южном и юго-восточном направлении в районе сел Ардонь и Займище и с учетом их дальнейшего развития.

Для формирования архитектурного облика предлагается строительство многоэтажного жилья по ул. 706–го Продотряда, которое будет являться формирующим фасадом въезда в центральную часть города со стороны железнодорожного вокзала. Жилые здания, которые необходимо будет выполнить по индивидуальным проектам, в сочетании с лесопарковой зеленью сформируют еще один градостроительный комплекс и позволят улучшить архитектуру городской среды.

В южной части города между улицей Скачковского и р. Туросной предлагается размещение жилого комплекса, включающего в себя малоэтажное и индивидуальное строительство с учетом ландшафтных особенностей р. Туросны.

Предполагается, совместно с данным комплексом, обустройство зоны отдыха на реке Туросна, строительство спортивно-досугового комплекса, стадиона, различных предприятий обслуживания населения.

Зона общественно-деловой застройки генеральным планом предлагается к дальнейшему развитию, включающего в себя комплексы бизнес-центров, представительств фирм, предприятий коммерческого назначения, гостиниц и др.

В районах новой застройки предусматриваются территории под размещение общественных центров, включающих в себя объекты общественно-делового назначения, коммерческого, спорта, досуга.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие благоустройства и озеленение территории города.

Намечается дальнейшее благоустройство и обустройство парка (лесопарка) находящегося между железнодорожным вокзалом и центральной частью города, создание зон отдыха на р.Туросна и р. Лутенка в районах новой индивидуальной застройки, парка по ул.Дзержинского, обустройство зеленых насаждений и создание набережной и сквера на берегу озера Стодол в северной части.

Проектом предусматривается создание новых зон отдыха на реке Лутенка и Меретинка, которые намечаются к обустройству в связи с развитием территорий в районах с.Ардонь и с.Займище. В данных землях предполагается размещение элементов спорта, благоустройства, отдыха.

Существующие городские парки и скверы также необходимо благоустраивать с учетом размещения малых архитектурных форм, декоративного освещения, мощение декоративной плитки и др.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие промышленно- коммунальной зоны города в целом, за счет ее обустройства, упорядочения, частичного выноса ряда промышленно-коммунального территорий из жилой застройки, создания санитарно-защитных зон, применения новых технологий с учетом дальнейшего улучшения экологических параметров и соблюдения санитарных норм.

Предусмотрены территории для выноса ряда предприятии в южную промзону по ул. Скачковского, а также намечены резервные территории для дальнейшего развития территорий промышленно-коммунального назначения в восточной части города в районе очистных сооружений.

Проектом предусмотрен вынос из центра города ряда предприятий, расположенных в зоне жилой застройки. Освободившиеся площадки и производственные помещения подлежат редевелопменту - предлагаются к реконструкции под многофункциональные общественно-деловые центры и пр.

Учитывая, что полный вынос крупных предприятий сопряжен с затратами, которые в настоящее время не под силу предприятиям, возможно поэтапное освобождение территории и перепрофилирование части помещений под другие объекты жилого, общественного, досугового назначения и др.

На расчетный срок предлагается вынос завода поршневых колец, а также молокозавода и хлебокомбината, которые попадают в санитарно-защитную зону от ТЭЦ как предприятия пищевой отрасли промышленности.

Фабрика «Клинчанка», на территории которой, в настоящее время,   располагается ряд учреждений малого бизнеса, также предлагается к перепрофилированию и созданию нового функционального назначения данной территории.

Кроме вышеперечисленных предприятий, в городе имеется ряд объектов производственного назначения (предприятия малого и среднего бизнеса, специализирующиеся в различных сферах деятельности), которые также предлагаются к перепрофилированию или выносу из жилой зоны.

Данные мероприятия позволят улучшить экологическую обстановку города, повысить качество жизненного уровня населения.

Также проектом предлагается дальнейшее упорядочение зоны специального назначения.

Намечается закрытие небольших существующих сельских кладбищ с учетом сокращения санитарно-защитной зоны до 50 м. и использование территорий, свободных от санитарно-защитных зон под жилую индивидуальную застройку.

# 8. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сложившаяся история г.Клинцы определяет специфику изучения и охраны культурного наследия, которое в целом является результатом трехсотлетнего развития города. Каждый из этапов оставил свой след в планировке города и архитектурных стилях  зданий и сооружений. Историческим ядром города, где сконцентрированы в основном памятники истории и архитектуры, является его центральная часть.

г. Клинцы – исторический город, сохранивший великолепные образцы гражданской и промышленной архитектуры, фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятники воинской славы.

На территории МО г. Клинцы расположены объекты культурного наследия федерального (1 объект) и регионального значения (39 объектов).

К памятникам федерального значения относится усадьба «Въюнки» (бывшая усадьба фабриканта Д. Сапожкова - комплекс загородной виллы с хозяйственными постройками и парком - единственный сохранившийся в Брянской области памятник архитектуры и садово-паркового искусства начала ХХ века в стиле неоготики).

В настоящее время в усадьбе "Вьюнки" размешается детский санаторий.

Кроме зданий и сооружений, которые отнесены к объектам культурного наследия федерального и регионального значений, в центральной части города имеется значительное количество зданий, также представляющих историческую и архитектурную ценность (в том числе выявленные объекты подлежащие государственной охране). Почти все из них требуют капитального ремонта и реставрации. К таким зданиям относятся отдельные жилые дома по ул. Свердлова, Советская, Октябрьская, создающие архитектурный ансамбль улиц, а также здания – образцы промышленной архитектуры.

Список объектов историко-культурного наследия

(недвижимые памятники)

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка, автор | Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер | Современное использование | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом Степунина | ул. Александрова, 2 | кон. XIX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
|  | Производственно-жилой комплекс фабрики Сапожкова: |  |  |  |  |  |
| 2 | цех | ул. Богунского полка | нач. XX в. | в/в | цех фабрики им. Октябрь-ской рево-люции | удовл. |
| 3 | склад | ул. Богунского полка, 1 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 4 | дом Сапожкова | ул. Богунского полка, 3 | нач. XX в. | Р 645 | вычислительный центр | удовл. |
| 5 | дом специалистов Сапожкова | ул. Богунского полка, 5 | нач. XX в. | Р 645 | жилой дом | удовл. |
| 6 | дом для рабочих | ул. Леонтьева, 1 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 7 | дом для рабочих | ул. Леонтьева, 4 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 8 | здание торгово-складское | ул. Леонтьева, 2 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 9 | баня для рабочих | ул.Леонтьева, 9 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 10 | Церковь Николая Чудотворца (часовня Вознесенской церкви) | ул. Богунского полка, 4 | нач. XX в. | Р 406 1500576000 | православный храм, подворье Свенского монастыря | удовл. |
| 11 | Дом жилой | пер. Богунского полка, 13 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | управление сельского хоз-ва и про-довольствия | удовл. |
| 12 | Дом жилой | пер. Богунского полка, 15 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 13 | Клинцовское казначейство | ул.Богунского полка, 17 | нач. XX в. | в/в | банк | хорошее |
| 14 | Дом жилой | пер. Богунского полка, 21 | кон. XIX нач. XX вв. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 15 | Лавка Клапцова | ул. Богунского полка, между домами 31, 33 | кон. XIX в. | в/в | не использ. | удовл. |
|  | Производственно-жилой комплекс Стодольской мануфактуры: |  | кон. XIX в. |  |  |  |
| 16 | цех фабрики | ул. Ворошилова, 1 | кон. XIX в., | Р 645 | цех кожевенного объединения "Красный гигант" | удовл. |
| 17 | дом управляющего фабрикой | ул. Ворошилова, 3 | восст. в 1954 г. | Р 645 | "Агропром-банк" | хорошее |
| 18 | здание административное | ул. Ворошилова, 4 | кон. XIX в. | в/в | администрация кожевенного объединения | удовл. |
| 19 | здание административное | ул. Ворошилова, 5 | кон. XIX в. | в/в | клуб фабрики им. Ленина | удовл. |
| 20 | дом Барышникова | ул. Ворошилова, 6 | кон. XIX в. | в/в | администрация фабрики им. Ленина | удовл. |
| 21 | Школа им.Короленко | ул. Д.Бедного, 27 | нач. XX в. | в/в | горвоенкомат | удовл. |
| 22 | Типография | ул. Дзержинского, 3 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 23 | Дом Степунина | ул. К.Маркса, 2 | кон. XIX в. | в/в | статуправление | удовл. |
| 24 | Богадельня | ул. Комсомольская, 11 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | цех швейной фабрики | удовл. |
| 25 | Синагога | ул. Кюстендильская, 1 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | спорт. зал текстильного техникума | удовл. |
| 26 | Дом Волкова | пр. Ленина, 11 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 27 | Кинотеатр | пр.Ленина, 13 | 1936 г. | в/в | не использ. | неудовл. |
| 28 | Дом жилой | пр.Ленина, 27 | 1930-е гг. | в/в | нилой дом | удовл. |
| 29 | Техническое училище | пр.Ленина, 29 | 1930-е гг. | в/в | техническое училище | удовл. |
| 30 | Дом рабочих фабрики им. Ленина | пр.Ленина, 66 | 1930-е гг. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 31 | Дом Советов | пл. им. 50-летия Октября | 1927-1931 гг. А.З.Гринберг | Р 406 1500581000 | администрация г.Клинцы и Клинцовского района | удовл. |
| 32 | Дом городской | ул. Октябрьская, 9 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | жилой дом с магазином | удовл. |
| 33 | Дом городской | ул. Октябрьская, 11 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 34 | Новые торговые ряды | ул. Октябрьская, 20 | 1905 г. | Р 645 | "Гастроном" | удовл. |
| 35 | Здание городской Думы и управы | ул. Октябрьская, 21 | нач. XX в. | Р 645 | жилой дом, магазины, сбербанк | удовл. |
| 36 | Торговые ряды Кулакова и Долгова | ул. Октябрьская, 24 | нач. XX в | Р 645 | магазины | удовл. |
| 37 | Здание купеческого собрания | ул. Октябрьская, 27 | нач. XX в. | Р 645 | дом культуры АО "Клинчанка" | удовл. |
| 38 | Дом городской | ул. Октябрьская, 30 | нач. XX в. | в/в | трест рестора-нов и столовых | удовл. |
| 39 | Дом Степунина | ул. Октябрьская, 32 | нач. XX в. | в/в | корпус педучилища | удовл. |
| 40 | Дом городской | ул. Октябрьская, 34 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 41 | Дом рабочих | ул. Октябрьская, 35 | 1930-е гг. | в/в | жилой дом с магазинами | удовл. |
| 42 | Церковь Петра и Павла | ул. Октябрьская, 40 | 1835-1849 гг. | Р 406 1500579000 | православный храм | удовл. |
| 43 | Дом нотариуса Чикилевского | ул. Октябрьская, 45 | кон. XIX - нач. XX вв. | Р 645 | краеведческий музей | неудовл. |
| 44 | Дом жилой | ул. Октябрьская, 47 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 45 | Цех фабрики Федотова | ул. Октябрьская, 49 | кон. XIX в. | в/в | завод текстильного машино-строения им. Калинина | удовл. |
| 46 | Здание женской гимназии | ул. Октябрьская, 50 | нач. XX в. | Р 406 1500580000 | техническое училище № 2 | удовл. |
| 47 | Дом жилой с резьбой в стиле модерн | ул. Орджоникидзе, 101 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 48 | Дом РЖСКТ | ул. Парижской Коммуны, 6 | 1930-е гг. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 49 | Церковь Преображения | ул. Пушкина, 8 | 1823 г. | в/в | православный (старообряд-ческий) храм | удовл. |
| 50 | Школа еврейской общины | ул. Пушкина, 22 | нач. XX в. | в/в | клуб фабрики им. Калинина | удовл. |
| 51 | Здание общественное | ул. Пушкина, 24 | 1913 г. | в/в | текстильный техникум | удовл. |
| 52 | Цех фабрики Куборева | ул. Пушкина, 24 (во дворе) | нач. XX в. | в/в | корпус текстильного техникума | удовл. |
| 53 | Дом жилой | ул. Пушкина, 31 | 1930-е гг. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 54 | Дом жилой | ул. Пушкина, 31а | 1930-е гг. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 55 | Дом Кайданова | ул. Пушкина, 47 | нач. XX в. | Р 645 | общественное здание | удовл. |
| 56 | Дом жилой | ул. Свердлова, 3 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 57 | Дом жилой | ул. Свердлова, 5 | нач. XX в | в/в | жилой дом | удовл. |
|  | Дом жилой | ул. Свердлова, 9 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 58 | Дом жилой | ул. Свердлова, 24 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 59 | Дом жилой | ул. Свердлова, 40 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 60 | Здание промышленное | ул. Сверлова, 66 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 61 | Городская усадьба | ул. Свердлова, 70 | кон. XIX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 62 | Дом жилой | ул. Свердлова, 74 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 63 | Больница для рабочих | ул. Свердлова, 76 | нач. XX в. | в/в | детская больница | удовл. |
| 64 | Дом Шмеленга | ул. Свердлова, 79 | нач. XX в. | Р 645 | детский сад "Ягодка" | удовл. |
| 65 | Дом жилой | ул. Свердлова, 94 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 66 | Башня водонапорная | ул. Советская | нач. XX в. | в/в | магазин "Люкс" | удовл. |
| 67 | Здание производственное | ул. Советская, 2 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | не использ. | удовл. |
| 68 | Дом жилой | ул. Советская, 12 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | магазин "Сад-огород" | удовл. |
| 69 | Дом жилой | ул. Советская, 14 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 70 | Дом жилой | ул. Советская, 17 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 71 | Дом жилой | ул. Советская, 19 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 72 | Церковно-приходская школа при Покрово-Никольской церкви | ул. Советская, 22 | кон. XIX - нач. XX вв. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 73 | Дом жилой с резьбой в стиле модерн | ул. Толстого, 1 | нач. XX в. | в/в | жилой дом | удовл. |
| 74 | Здание физиолечебницы | ул. Толстого, 3 | 1930-е гг. | в/в | кожно-вене-рологический диспансер | удовл. |
|  | Усадьба "Вьюнки": | г. Клинцы | нач. XX в., инженер А.В.Соловьев по проекту итальянского архитектора | Ф 176 1500577000 | санаторий "Вьюнки" |  |
| 75 | вилла |  |  | 1500577001 | спальный корпус | удовл. |
| 76 | машинное отделение |  |  | 1500577002 | администра-тивный корпус | удовл. |
| 77 | конюшня с голубятней |  |  | 1500577003 | столовая | удовл. |
| 78 | ледник |  |  | 1500577004 | ледник | удовл. |
| 79 | въездные ворота |  |  | 1500577005 | въездные ворота | удовл. |
| 80 | парк |  |  | 1500577006 | парк | удовл. |
| 81 | Церковь Рождества Богородицы (Николая Чудотворца) | с. Ардонь ( г. Клинцы) | 1901 г. | Р 406 1500651000 | православный храм | удовл. |
| Памятники истории и монументального искусства |
| 82 | Дом, в котором находился Клинцовский комитет РСДРП(б) | г. Клинцы, пл. Ленина, 39 | 1917 г. | Р 406 1500558000 | — | удовл. |
| 83 | Монумент в честь обращения стодольских рабочих к В.И. Ленину в 1921 г. и ответами В.И. Ленину | г. Клинцы, территория фабрики им. В.И. Ленина | 1970 г. | Р 406 1500559000 | — | удовл. |
| 84 | Обелиск в честь 25-летия РКП(б), установленный на средства машиностроительного завода им. М.И. Калинина | г. Клинцы, ул. Октябрьская, горпарк им. Воровского | 1923 г. | Р 406 1500560000 | — | удовл. |
| 85 | Дом, в котором находился Клинцовский комитет РСДРП в 1904-1905 гг. | г. Клинцы, ул. Октябрьская, 21 | 1904-1905 гг. | Р 406 1500561000 | — | удовл. |
| 86 | Здание, в котором перед рабочими фабрики неоднократно выступал герой гражданской войны Н.А. Щорс | г. Клинцы, ул. Октябрьская, 27 | 1918-1920 гг. | Р 406 1500562000 | — | удовл. |
| 87 | 122-мм гаубица, установ-ленная в честь освобож-дения города от немецко-фашистких захватчиков | г. Клинцы, ул. Октябрьская | 1967 г. | Р 406 1500563000 | — | удовл. |
| 88 | Памятник первым коммунарам города | г. Клинцы, вблизи телевышки | 1957 г. | Р 406 1500564000 | — | удовл. |
| 89 | Могила П.З. Мухина, секретаря первой комсомольской ячейки суконной фабрики | г. Клинцы, около автовокзала | 1926 г. | Р 406 1500565000 | — | удовл. |
| 90 | Могила М.К. Гензика, на-чальника политуправления 63-й армии Брянского фронта | г. Клинцы, воинское кладбище | 1943 г. | Р 406 1500566000 | — | удовл. |
| 91 | Братская могила партизан | г. Клинцы, городское кладбище | 1941-1943 гг. | Р 406 1500567000 | — | удовл. |
| 92 | Братская могила военнопленных | г. Клинцы, городское кладбище | 1941-1943 гг. | Р 406 1500568000 | — | удовл. |
| 93 | Братская могила железнодорожников, расстрелянных за отказ работать на немцев | г. Клинцы, городское кладбище | 1942 г. | Р 406 1500569000 | — | удовл. |
| 94 | Братская могила партизан | г. Клинцы, городское кладбище | 1941 г. | Р 406 1500570000 | — | удовл. |
| 95 | Могила И.П. Савченко, полного кавалера ордена Славы | г. Клинцы, городское кладбище | 1973 г. | Р 406 1500571000 | — | удовл. |
| 96 | Могила А.Я. Соловьева, героя труда | г. Клинцы, городское кладбище | 1956 г. | Р 406 1500572000 | — | удовл. |
| 97 | Братская могила мирных жителей | г. Клинцы, южная окраина города | 1942 г. | Р 406 1500573000 | — | удовл. |
| 98 | Братская могила двух тысяч мирных жителей | г. Клинцы, южная окраина города | 1941 г. | Р 406 1500574000 | — | удовл. |
| 99 | Братское кладбище советских воинов | г. Клинцы, юго-западная окраина города | 1943 г. | Р 406 1500575000 | — | удовл. |
| 100 | Памятник В.И. Ленину | г. Клинцы, пл. Дома Советов | 1964 г. | Р 406 1500582000 | — | удовл. |
| 101 | Памятник М.И. Калинину | г. Клинцы, горсквер | 1965 г. | Р 406 1500583000 | — | удовл. |
| 102 | Памятник Ф.И. Дзержинскому | г. Клинцы, ул. Горького | 1961 г. | Р 406 1500584000 | — | удовл. |
| 103 | Памятник Н.А. Щорсу | г. Клинцы, парк им. Щорса | 1952 г. | Р 406 1500585000 | — | удовл. |
| 104 | Братская могила 12 совет-ских воинов, погибших в боях с немецко-фашист-скими захватчиками | с. Ардонь (г. Клинцы) | 1943 г. | Р 406 1500608000 | — | удовл. |
| 105 | Братская могила 2 совет-ских воинов, погибших в боях с немецко-фашист-скими захватчиками | с. Синьковка (г. Клинцы) | 1941-1943 гг. | Р 406 1500640000 | — | удовл. |

В 1993 году ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» был разработан проект зон охраны памятников истории и культуры, который до настоящего времени не утвержден.

В этом проекте были проведены исследования истории развития г. Клинцы и его планировочной структуры, систематизированы все памятники архитектуры, истории, археологии и природы. На основе этих исследований дано проектное решение по охраняемым территориям: выявлены зоны охраны памятников, зоны регулирования застройки, охраны ландшафта и даны рекомендации по их использованию.

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством РФ, законодательством РФ о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством РФ об охране окружающей среды и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

Все объекты культурного наследия должны подлежат безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.

Территории, на которых они расположены, для градостроительного освоения могут быть использованы с определенными ограничениями.

Первоочередными мероприятиями по сохранению культурного наследия МО «Город Клинцы» являются:

- постановка органами местного самоуправления на учет в органах государственной регистрации прав бесхозяйственных объектов культурного наследия и последующее оформление на них права собственности муниципального образования (п.3 ст.225 ГК РФ).

- разработка зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов для объектов культурного наследия (корректура Проекта зон охраны памятников истории и культуры г.Клинцы, ФГУП РосНИПИ Урбанистики,1993 г.)

# 9. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

## 9.1.  Жилой фонд и территории жилой застройки.

Существующее положение

Жилищный фонд МО г. Клинцы по состоянию на 01.2009 г. составляет 1597 тыс.м2 общей площади.

При численности населения 72,4 тыс.чел. средняя жилищная обеспеченность – 22 м2 общ. пл./чел. и соответствует среднему показателю по городской местности Брянской области.

В структуре жилищного фонда по форме собственности на долю муниципального жилья приходятся 7%, государственного менее 1%, преобладает частный жилищный фонд – 93% (приватизированные квартиры и частная усадебная застройка).

Характеристика жилого фонда по этажности:

-     9 -этажный  многоквартирный    -     35 тыс.м2 (2%)

-  4-5 - этажный многоквартирный  –  519 тыс.м2 (33%)

-  2-3 - этажный  многоквартирный –   82 тыс.м2 (5%)

-  1-2-этажный индивидуальный усадебного типа - 960 тыс.м2 (60%)

Характеристика жилого по степени амортизации (по данным БТИ):

Жилой фонд с износом  - до 30 %  -  1066 тыс. м2 общ. пл. или 67%

- 31-65 %  -    486,5 тыс. м2 общ. пл. или  30 %

- 66-70 %  и выше - 44,5 тыс. м2 общ. пл. или  3%,

из него к категории ветхого отнесено 27,3 тыс.м2 общ.пл.(1,7% от всего объема жилого фонда города), в нем проживают 0,3 тыс. чел.

По данным городской целевой программы «Переселение граждан г.Клинцы из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003-2010г.г.» на долю ветхого и аварийного муниципального жилого фонда приходится 5,6 тыс.м2 (или менее 1% от всего жилого фонда), который подлежит сносу (реконструкции) уже на 1 очередь. В нем проживают 120 семей.

На долю домов дореволюционной постройки приходятся 10% жилого фонда, довоенной постройки – 9%, срок амортизации таких домов – более 80 лет и уже весь этот жилой фонд перешел в категорию ветхого, непригодного для проживания жилого фонда.  Уже сейчас средний износ более четверти подобного рода зданий - 60 %.

Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием - водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением удовлетворительна, в городе газифицировано всего 248 квартир (или 1% от объема жилого фонда)

В очереди на получение социального жилья состоят 1250 семей (1% от всего населения.), кроме того имеющие право на внеочередное представление жилья - 92 семьи.

Ежегодно в г.Клинцы вводятся порядка 10-12 тыс.м2 жилья, из них половина - усадебная застройка (размеры выделяемых участков – 10 -15 соток)

Многоквартирное многоэтажное жилищное строительство ведется в кварталах сложившейся застройки по ул. Лермонтова, Мира, среднеэтажное – по ул.Ворошилова, Пушкина, Л. Толстого.

Динамика ввода нового жилья

|  | Фактически | По Программе |
| --- | --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего, тыс.м2 | 10 | 12 | 16,7 | 12 | 25,6 | 17 | 15 |
| - многоквартирный | 6 | 7 | 7,6 | 5 |  |  |  |
| - усадебный | 4 | 5 | 9,1 | 7 |  |  |  |

Основными застройщиками являются ООО "Стройгарант", ЗАО "Метробетон", ООО  «Стройкомплект» и частные предприниматели.

В планировочном отношении г. Клинцы условно разделен на следующие жилые районы: центральный, северо- восточный, южный (с.с.Ардонь и Займище), находящийся за железной дорогой.

Проектное решение.

Проект генерального плана предусматривает:

- формирование комфортной среды проживания,  полное благоустройство домов

- ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда,

- жилого фонда, попадающего в СЗЗ и реконструкцию занимаемых подобным жильем территорий,

- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников предполагают увеличение средней жилищной обеспеченности по проектным периодам до 25,5 м2/чел. на 1 очередь и 30 м2 /чел на расчетный срок;

- увеличение темпов жилищного строительства с учетом привлечения различных источников, в том числе средств  граждан, долевое строительство, средств частных инвесторов, ипотечного кредитования граждан в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

Основные проектные мероприятия и структура нового жилищного строительства

|  |  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.чел. | 72,4 | 72 | 75 |
| Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 1597 |  |  |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел | 22 | 25,5 | 30 |
| Потребный жилфонд | тыс.м2 |  | 1780 | 2260 |
| Убыль | тыс.м2 |  | 17 | 37 |
| в %% к существующему | %% |  | 0,4 | 2,3 |
| Существующий сохраняемый | тыс.м2 |  | 1580 | 1560 |
| Новое строительство - всего, в том числе | тыс.м2 | 10-12 | 250 | 700 |
| - многоэтажное (5-9-эт.) многоквартирное | тыс.м2 га |  | 113 15 | 270 40 |
| - средне- и малоэтажное (2-4-эт.) многоквартирное | тыс.м2 га |  | 7 2 | 90 30 |
| - усадебного типа (коттеджное) | тыс.м2 га |  | 130 85 | 340 260 |
| Всего территории для нового строительства | га |  | 103 | 330 |

Новое жилищное строительство предполагает следующие типы застройки: многоквартирную многоэтажную (5-9-эт.), средне- и малоэтажную многоквартирную (2-4-эт.),  индивидуальную усадебного типа (коттеджную) с участками 10 -15 соток.

Новое жилищное строительство и потребные территории

на расчетный срок

| Тип застройки | Центральный | Северо-Восточный мкр. Солнечный | с. Ардонь | с. Займище | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоэтажная многоквартирная | 30 тыс.м2 4 га | 240 тыс.м2 36 га | - | - | 270 тыс.м2 40 га |
| Средне- и малоэтажная многоквартирная | 7 тыс.м2 2 га | - | 85тыс.м2 28 га | - | 90 тыс.м2 30 га |
| индивидуальные жилые дома усадебного типа | - | 50 тыс.м2 37 га | 265 тыс.м2 205 га | 25 тыс.м2 18 га | 340 тыс.м2 260 га |
| Всего | 35 тыс.м2 5,5 га | 290 тыс.м2 73 га | 350 тыс.м2 65 га | 25 тыс.м2 18 га | 700 тыс.м2 330 га |

В т.ч.на 1 очередь

| Тип застройки | Центральный | Северо-Восточный мкр. Солнечный | с. Ардонь | с. Займище | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоэтажная многоквартирная | 30 тыс.м2 5 га | 83 тыс.м2 11 га | - | - | 113 тыс.м2 15 га |
| Средне-и малоэтажная многоквартирная | 7 тыс.м2 2 га | - |  | - | 7 тыс.м2 2 га |
| индивидуальные жилые дома усадебного типа | - | 50 тыс.м2 37 га | 80 тыс.м2 48 га | - | 130 тыс.м2 85 га |
| Всего | 37 тыс.м2 7 га | 133 тыс.м2 48 га | 80 тыс.м2 48 га | - | 250 тыс.м2 103 га |

Средняя жилищная обеспеченность в новом жилищном строительстве:

- в многоэтажных домах – 23 м2/чел;

- в малоэтажных многоквартирных домах - 25 м2/чел.

- в домах усадебного типа с участками –  свыше 40 м2/чел.

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости обеспечения жильем очередников, с учетом намечаемого сноса ветхого и аварийного жилого фонда и увеличения  средней жилищной обеспеченности до 25,5 м2/чел. на 1 очередь и 30 м2/чел. на расчетный срок.

Для реализации данных мероприятий с учетом намечаемого сноса жилого фонда объемы нового жилищного строительства составят ориентировочно 250 тыс.м2 на I очередь и 450 тыс.м2  на расчетный срок.

Среднегодовой ввод нового жилья должен составить 25,5 тыс. м2 в год на первую очередь и 35 тыс. м2 в год на второе десятилетие расчетного срока действия генплана (2020-2030 гг.).

Новый жилой фонд предполагает следующие типы застройки:

многоэтажная (5-10- эт.) многоквартирная  – 40 га

средне- и малоэтажная (2-4-эт.) многоквартирная  - 30 га

индивидуальная усадебного типа – 260 га;

Всего территории для нового жилищного строительства составят порядка 330 га (свободные территории)

Убыль жилого фонда:

на I очередь			-  17 тыс.м2 ( 1,7 тыс.м2/год);

на расчетный срок		-  37 тыс.м2 ( 2,0 тыс.м2/год)

В состав выбывающего жилого фонда включены:

- ветхий и аварийный жилой фонд;

- жилой фонд в СЗЗ от предприятий, коммунальных объектов, железной дороги

Распределение жилого фонда по жилым образованиям (нарастающим итогом)

| Тип застройки | Ед. изм. | Существующий | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль | Существующий сохраняемый | Новое строительство | Всего | Убыль | Существующий сохраняемый | Новое строи-тельство | Всего |
| г. Клинцы |
| усадебная | тыс. м2 | 810 | 10 | 800 | 50 | 850 | 26 | 784 | 50 | 834 |
|  | тыс.чел. | 35,2 |  | 29,7 | 1 | 30,7 |  | 22 | 1 | 23 |
| 2-3-эт. многоквартирная | тыс. м2 | 79 | 4 | 75 | 7 | 80 | 4 | 75 | 6 | 81 |
|  | тыс.чел. | 4 |  | 3 | 0,3 | 3,3 |  | 3 | 0,2 | 3 |
| 4-5-9-этажная | тыс. м2 | 554 |  | 554 | 113 | 667 |  | 554 | 270 | 824 |
|  | тыс.чел. | 25 |  | 24,3 | 4,7 | 29 |  | 23 | 11 | 34 |
| Итого | тыс. м2 | 1443 | 14 | 1429 | 170 | 1599 | 30 | 1413 | 326 | 1739 |
|  | тыс.чел. | 64,2 |  | 64,2 | 6 | 63 |  | 48 | 12 | 60 |
| с. Займище и с. Ардонь |
| усадебная | тыс. м2 | 150 | 3 | 147 | 80 | 227 | 7 | 143 | 290 | 433 |
|  | тыс.чел. | 8 |  | 6,8 | 2 | 8,8 |  | 5 | 6 | 11 |
| малоэтажная (2-3эт.) многоквартирная | тыс. м2 | 4 |  | 4 | - | 4 |  | 4 | 84 | 88 |
|  | тыс. чел. | 0,2 |  | 0,2 | - | 0,2 |  | 0,2 | 4 | 4 |
| Итого | тыс. м2 | 154 | 3 | 151 | 80 | 231 | 7 | 147 | 374 | 521 |
|  | тыс.чел. | 8,2 |  | 7 | 2 | 9 |  | 5 | 10 | 15 |
| Всего по МО г. Клинцы |
| усадебная | тыс. м2 | 960 | 13 | 947 | 130 | 1077 | 33 | 927 | 340 | 1267 |
|  | тыс.чел. | 47 |  | 36 | 3 | 39 |  | 27 | 7 | 34 |
| малоэтажная (2- 4эт.) многоквартирная | тыс. м2 | 83 | 4 | 79 | 7 | 85 | 4 | 79 | 90 | 169 |
|  | тыс.чел. | 3,4 |  | 3,7 | 0,3 | 4 |  | 3 | 4 | 7 |
| многоэтажная 5-10-эт. | тыс. м2 | 554 |  | 554 | 113 | 667 |  | 554 | 270 | 824 |
|  | тыс.чел. | 26 |  | 24,3 | 4,7 | 29 |  | 23 | 11 | 34 |
| ИТОГО | тыс. м2 | 1597 | 17 | 1580 | 250 | 1830 | 37 | 1560 | 700 | 2260 |
|  | тыс.чел. | 72,4 |  | 64 | 8 | 72 |  | 53 | 22 | 75 |

Центральный планировочный район:

- Центральный - район сохранения исторической городской среды. Каменные дома  дореволюционной постройки подлежат реконструкции.

- в кварталах сложившейся застройки (ул. Гагарина, Лермонтова, Мира, Л.Толстого, Пушкина, Ворошилова) намечена многоэтажная и малоэтажная многоквартирная застройка (на 1 очередь)

- по ул. 706-го продотряда предусмотрено строительство 9-этажных домов (на 1 очередь)

Северо-восточный

-  мкр-н Солнечный – основной район многоэтажной застройки. Здесь же под многоэтажную застройку отведены резервные территории.

- под индивидуальную жилую застройку усадебного типа предлагается освоение квартала в районе улиц Маяковского, Совхозная, Беляева, Солнечная намечено (1 очередь).

Южный планировочный район

с. Ардонь

- основной объем усадебной застройки и малоэтажная 2-3-этажная застройка  предусмотрены в основном на расчетный срок

с. Займище:

- усадебная застройка (расчетный срок)

Резервные территории под жилищное строительство определены в южном, юго-восточном и северо-западном направлениях (усадебная застройка), в мкр-не Солнечный – под многоэтажное строительство.

## 9.2.  Система культурно-бытового обслуживания.

Развитие сферы культурно-бытового обслуживания неотъемлемо связано с развитием общества. Развитие этой сферы городской экономики непосредственно отражается на качестве жилой среды. Особенно это касается социально важных бюджето- зависимых отраслей образования, здравоохранения, культуры и искусства, социального обеспечения.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг постепенно меняется со становлением рыночной экономики и рыночных механизмов регулирования. Сфера обслуживания приобретает кардинально новый уровень – повышаются требования к качеству и ассортименту предоставляемых услуг учреждениями культурно-бытового и социального обслуживания. Частные инвесторы пришли в сферу обслуживания, что во многом объясняется низкими доходами населения и не столь активным развитием экономики.

За последние годы из объектов обслуживания, отвечающих современному уровню, в г.Клинцы построены:

- ФОК со спортивными залами, стадионом, беговыми дорожками, футбольным полем с подогревом и трибунами на 2000 мест,

- Торгово-развлекательные комплексы «Кольцо» и «Пирамида»;

- Кафе и рестораны на 100 пос. мест;

Продолжается строительство

- Родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 150 пос.смену;

- полигона для захоронения твердо-бытовых отходов

Поскольку Клинцы - исторический город, то многие учреждения, особенно в сфере образования и культуры располагаются в исторических зданиях (памятниках архитектуры) в приспособленных для них помещениях.

Шесть общеобразовательных школ города функционируют в 2 смены, некоторые из них раcположены в приспособленных зданиях, не отвечающих современным требованиям  (СОШ № 2 и СОШ № 4)

По сравнению с нормативами низким остается уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, культуры и досуга, спорта, предприятиями коммунально-бытового обслуживания.

Далее в таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Таблица 9.2.1

| Обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения |
| --- |
| Наименование | Ед.изм. | Проектная емкость | Фактическая емкость | Наполняемость, % | Нормативная емкость | Обеспечен-ность, % |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | место | 2122 | 2354 | 90 | 2680 | 79 |
|  | на 1 тыс.чел. | 29 | 33 |  | 37 |  |
| Общеобразовательная школа | место | 9323 | 7160 | 77 | 7800 | 120 |
|  | на 1 тыс.чел. | 129 | 99 |  | 108 |  |
| Внешкольные учреждения | место |  | 640 |  | 724 | 88 |
|  | на 1 тыс.чел. |  | 8,8 |  | 10 |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| Централизованная библиотечная система | тыс..ед..экз |  | 228 |  | 311 | 73 |
|  | на 1 тыс.чел. |  | 3,2 |  | 4,3 |  |
| Культурно-досуговые учреждения | пос. мест | 3950 |  |  | 4344 | 92 |
|  | на 1 тыс.чел. | 54 |  |  | 60 |  |
| Физкультурно-спортивные учреждения |
| Бассейны | м2 зеркала воды | 365 | х | 0 | 1448 | 25 |
|  | на 1 тыс.чел | 5 | х |  | 20 |  |
| Открытые плоскостные сооружения | га | 11 | 11 | 100 | 58 | 19 |
|  | на 1 тыс.чел. | 0,2 | 0,2 |  | 0,8 |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 6720* | 2950 | 0 | 4350 | 131 |
|  | на 1 тыс.чел. | 93 | 41 |  | 60 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| Больница | коек | 730 | 685 | 107 | 760 | 96 |
|  | на 10 тыс.чел. | 10,1 | 9,5 |  | 10,5 |  |
| Поликлиника | посещений/смена | 1162 | 1035 | 112 | 1318 | 88 |
|  | на 10 тыс.чел. | 16 | 14,3 |  | 18,2 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | тыс. м2 торг. пл. | - | 28 |  | 20,3 | 138 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 385 |  | 280 |  |
| Рыночные комплексы | м2 торг.пл. | - | 1920 |  | 2896 | 68 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 27 |  | 40 |  |
| Предприятия общественного питания (открытая сеть) | мест | - | 930 |  | 2896 | 32 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 13 |  | 40 |  |
| Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 67 |  | 650 | 10 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 1 |  | 9 |  |
| Бани (банно-оздоровительный комплексы) | мест | - | 241 |  | 362 | 67 |
|  | на 1 тыс.чел. | - | 3,3 |  | 5 |  |
| Гостиницы | мест | 135 |  |  | 434 | 31 |
|  | на 1 тыс.чел. | 2 |  |  | 6 |  |
| Пожарное депо ПЧ-10 | пож. машин | - | 12 |  | 15 | 80 |
|  | на 5 тыс.чел. |  |  |  |  |  |

* емкость с учетом спортивных залов при школах и учебных заведениях

Проектное решение.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий. Задачей генплана является резервирование территорий общественной застройки, конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

При решении проблемы совершенствования одной из важнейших функций - культурно - бытового обслуживания в условиях современного развития, необходимо выделить так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строгого контроля.

К социально-нормируемым отраслям относятся детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона.

Определение потребностей в нормируемых видах обслуживания принято на основе СНиП 2.07.01 – 89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений” и “Социальные нормативы и нормы”, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р О социальных нормативах и нормах (в ред. Распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р, от 13.07.2007 №943-р)

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам, обеспечение равных условий доступности для всего населения.

При проведении расчётов необходимо учитывать значение МО г.Клинцы как организующего центра не только Клинцовской системы расселения, а его влияние на муниципальные образования, соседствующие с Клинцовским районом. Поэтому в перспективе  целесообразно создание и размещение в г. Клинцы части учреждений областного значения или филиалов таких учреждений.

Расчет потребностей в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок представлен в таблице 9.2.2:

Таблица 9.2.2

| № | Наименование | Ед.изм. | Норматив на 1000 тыс. чел. | Потребность | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существ. сохраняем. | Новое | Всего |
| I. Учреждения общего и специального образования |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс.чел. | 100 | 9000 | 8000 | 1300 | 9300 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | место на 1 тыс.чел. | 54 | 4050 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 3 | Внешкольные учреждения | Место | 80% от числа школьников | 1000 | 600 | 400 | 1000 |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Больницы (стационары всех типов) | койка | 10,5 | 788 | 830* | - | 830 |
| 5 | Поликлиники | посещ./смена | 18,2 | 1365 | 1185* | 180 | 1365 |
| 6 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | место | 28 (с 60 лет) | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Социально-реабилитац. центры для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | объект | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Социальные приюты для детей и подростков, оставшихся без попече-ния родителей | объект | 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | центр | 1 на 50 тыс. детей | 1 | 1 | - | - |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения |
| 9 | Территории | га | 0,8 | 58 | 8 | 50 | 58 |
| 10 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола на 1 тыс.чел. | 60 | 4500 | 3000 | 1500 | 4500 |
| 11 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды на 1 тыс.чел. | 20 | 1500 | 265 | 1235 | 1500 |
| IV. Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Дома культуры, клубы, досуговые центры | посад. мест на 1 тыс.чел. | 60 | 4500 | 3100 | 1400 | 4500 |
| 13 | Кинотеатры | место на 1 тыс.чел. | 25 | 1800 | 850 | - | - |
| 14 | Библиотеки | тыс.ед. хранения на 1 тыс.чел. | 4,3 | 323 | 213 | 110 | 323 |
| V. Учреждения торговли и общественного питания |
| 15 | Магазины | тыс.м2 торг.пл. на 1 тыс.чел. | 280 | 21 | 25 | - | - |
| 16 | Рынки | м2 торг.пл. на 1 тыс.чел. | 24-40 | 2000 | 800 | 1200 | 2000 |
| 17 | Предприятия общественного питания | место на 1 тыс.чел. | 40 | 3000 | 1100 | 1900 | 3000 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место на 1 тыс.чел. | 9 | 675 | 65 | 610 | 675 |
| VI. Учреждения коммунального обслуживания |
| 19 | Прачечные | кг белья/смена на 1 тыс.чел. | 120 | 8640 |  |  |  |
| 20 | Химчистки | кг вещей/смена на 1 тыс.чел. | 11,4 | 820 |  |  |  |
| 21 | Бани (банно-оздоровительные комплексы) | место на 1 тыс.чел. | 5 | 375 | 90 | 285 | 375 |
| 22 | Гостиницы | место на 1 тыс.чел. | 6 | 450 | 135 | 315 | 450 |
| 23 | Пожарное депо | а/м | машина на 5 тыс. чел. | 15 | 12 | 3 | 15 |

- емкость дана с учетом нового родильного дома с женской консультацией

Ниже приводятся проектные решения развития отдельных социально значимых отраслей сферы обслуживания населения.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов является полномочиями городского округа.

Учреждения здравоохранения города включают:

- МУЗ «Клинцовская центральная городская больница» (ЦГБ), в состав которой входят стационар на 425 коек, поликлиника на 350 пос./смену и недавно капитально отремонтированные помещения кожно-венерологического и инфекционного отделений.

- МУЗ «Клинцовская объединенная детская больница» со стационаром (80 коек) и поликлиникой на 285 пос./смену.

- МУЗ «Клинцовский родильный дом» с родильным отделением (100 коек),   гинекологическим отделением (80 коек) и женской консультацией (200 пос./смену)

- МУЗ «Клинцовская городская стоматологическая поликлиника»(200 пос./смену)

- МУЗ «Клинцовская городская станция скорой медицинской помощи».

Обслуживание жителей района (20,7 тыс. чел.) осуществляется в ЦРБ и районной поликлинике (ул.Октябрьская,75)

На территории города в сфере здравоохранения в настоящее время реализуются 7 областных и 2 городских целевых  программы.

Проектом предусмотрено:

1 очередь:

- завершение строительства родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 150 пос.смену в мкр-3 (объект регионального уровня),

- строительство морфологического корпуса  на территории ЦГБ,

- строительство лечебного корпуса на территории  детского санатория «Вьюнки» (объект регионального уровня),

Расчетный срок

- встроенной поликлиники  на 180 пос./смену (мкр.Солнечный)

- нового здания станции скорой помощи

Современной тенденцией развития амбулаторно-поликлинических услуг становится развитие частной медицинской практики, что при должном уровне контроля  может повысить качество предоставляемых услуг, расширить их ассортимент.

Учреждения социального обслуживания

На территории муниципального образования в области социальной защиты населения оказывают услуги следующие областные государственные учреждения социальной защиты (ОГУСО) населения:

- Дом ребенка (75 мест)

- Специальный детский дом с отклонением развития

- ГУ «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов (дом милосердия - МСУСЗ),с.Займище.

- ГУ «Комплексный  центр социального облуживания населения г. Клинцы»

- Социальный приют для детей и подростков

В городе работает городской центр психолого-медико-социального сопровождения.

В 2009 г. был открыт ГУСОН «Клинцовский комплексный центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий». С его открытием в г. Клинцы оказываются все виды социальных услуг.

Проектом предусмотрена возможность размещения организаций различных форм собственности по оказанию социальной помощи:

- специализированного дома для ветеранов  (благоустроенных  квартир)

- подростковых клубов

- социального спортивно-игрового центра.

Система образования

Согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации. Местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования является полномочиями городского округа.

В системе общего образования работают детские сады, школы, дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, и другие учреждения, деятельность которых направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков.

Детские учреждения.

В структуру системы дошкольного образования города входят 23 муниципальных детских сада проектной емкостью 2120 мест. На сегодня они удовлетворяют 79% нормативной потребности в местах учреждений дошкольного образования г.Клинцы.

В настоящее время в детских дошкольных учреждениях наблюдается переуплотненность групп и недостаток мест. Очередь на получение места в ДОУ – более 300 чел. и количество желающих отдать своих детей в детские сады растет.

В территориальном отношении детские сады распределены достаточно равномерно по всему городу, однако наиболее остро нехватка детских садов ощущается в центре и мкр-3.

Большая часть ДОУ размещены в типовых зданиях, однако 6 из них - в зданиях со 100% износом.  В течении расчетного срока убыли по техническому состоянию подлежит МДОУ № 2,  который размещен в здании дореволюционной постройки.

В основе проектных предложений лежит принцип удовлетворения потребности в детских садах во всех районах города с учетом условий наиболее комфортной пешеходной доступности. Так же учитывается рост численности города, строительство новых микрорайонов

Новое строительство в соответствии с существующими нормативами по проектной емкости составит 2000 мест.

Проектом предлагается следующее размещение детских садов:

на 1 очередь:

–  детский сад ( 200 мест ) - мкр-3

-  2 детских сада (500 мест) -  центральный район

- детский сад (200 мест) – мкр. Солнечный

На расчетный срок:

3 детских сада (540 мест) – с. Ардонь

3 детских сада (560 мест) – мкр. Солнечный

В системе школьного образования фактическая наполняемость школ в целом по городу составляет 77%. Наблюдается недозагруженность ряда школ (СОШ №№ 6,7,9, СОШ в с.Ардонь). В то же время в центральном районе города реальная наполняемость школ превышена, вследствие чего удельный вес учащихся во 2 смену составляет 32%. и разместить в одну смену количество учащихся не представляется возможным.

При размещении общеобразовательных школ  проектом соблюдались нормативные радиусы доступности для населения жилых районов.

Ввод новых школ необходим  по ряду причин:

- из-за плохого технического состояния ряда школ, размещенных в зданиях дореволюционной постройки,

- в целях максимального перевода обучения детей в одну смену

- с освоением новых планировочных районов исходя из радиуса доступности

На 1 очередь

- в целях повышения эффективности образования предлагаются к закрытию Синьковская и Калининская начальные школы, обучение детей будет производиться в Займищенской СОШ.

- предлагается строительство общеобразовательной  школы:

- СОШ (650 мест) в мкр. 3 взамен СОШ № 4, расположенной в здании 1912 г.постройки и не отвечающей современным требованиям

- закрытие СОШ № 2, которая размещена в здании – памятнике архитектуры(1905г.)

.На расчетный срок  с развитием новых жилых районов в соответствии с нормативом потребуется:

- СОШ  (800 мест) в мкр-не Солнечный

- СОШ (700 мест) в  с. Ардонь

Расчет норматива обеспечения детскими дошкольными учреждения и общеобразовательными школами

| Возрастные группы | 2009 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| 0 - 16, в том числе | 17,5 | 20,0 |
| 0 – 2 | 3,4 | 4,0 |
| 3 – 5 | 3,0 | 3,8 |
| 6 | 0,8 | 1,1 |
| 7 – 14 | 8,2 | 9,2 |
| 15 – 17 | 2,0 | 2,3 |
| Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями |
| 0 - 2 (25 % от возрастной группы) | 0,8 | 1,0 |
| 3 - 5 (85 % от возрастной группы) | 2,5 | 3,2 |
| 6 (90 % от возрастной группы) | 0,7 | 1,0 |
| Всего посещающих детские дошкольные учреждения | 4,0 | 5,0 |
| Расчетный норматив (округл.) на 1000 жителей | 40 | 52 |
| Обеспеченность общеобразовательными школами |
| 6 (10 % от возрастной группы) | 0,1 | 0,1 |
| 7 - 15 (100 % от возрастной группы) | 8,2 | 9,2 |
| 16 - 17 (80 % от возрастной группы) | 1,6 | 1,8 |
| Всего учащихся в общеобразовательных школах | 10,8 | 12,0 |
| Расчетный норматив (округл.), на 1000 жителей | 108 | 120 |

Внешкольное образование

Учреждения внешкольного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания. Поэтому существующие нормативы, отраженные в СНиП 2.07.01 – 89 (10% от числа школьников) – не отвечают современным условиям. Проектом предлагается обеспечить местами в учреждениях внешкольного образования порядка не менее 80 % школьников.

К учреждениям внешкольного образования отнесены:

- центр детского творчества (МУ ДОД ЦДТ),

- станция юных техников,

- детская музыкальная школа (МУ ДОД ДМШ) им. Е.М.Беляева (500 учащихся)

- детская художественная школа (140 учащихся).

С освоением микрорайона «Солнечный» возможно строительство новых зданий для объектов внешкольного образования, например, школы искусств (400 мест)

Дополнительное (профессиональное) образование

Начальное профессиональное образование (региональный уровень) представлено

- профессиональным лицеем № 24 (на 373 учащихся). Среднее число выпускников, получающих среднее профессиональное образование – около 60 чел. Обучение ведется по рабочим специальностям (электромонтер, электромеханик, сварщик, монтажник, сварщик и др.)

- ПУ-4 (424 учащихся) мастер печатного дела, строительные специальности, сварщик, слесарь, авторемонтник.

- ПУ-26 (324 учащихся)

- Текстильный техникум (584 учащихся)

- Педагогическое училище (276 учащихся)

В 4 начальных профессиональных и 1 среднем учебном заведении города обучение могут получить порядка 2 тыс. человек.

Высшее образование можно получить в Открытом институте управления и бизнеса и в филиале Брянского государственного технологического университета (при ОАО КАЗ»)

В соответствии со «Схемой территориального планирования Брянской области» размещение в г.Клинцы новых образовательного учреждений не предусмотрено.

Учреждения культуры и досуга представлены 4 учреждениями культуры и досуга:

- МУК центр культуры и досуга «Современник» (700 мест) со спортзалом

- МУ дом культуры (600 мест)

- ОК «Ровесник» (150 мест)

- ОК Ардонь (100 мест)

В городе также расположены

МУП кинотеатр «60 лет Октября» на 850 мест

- Клинцовский  краеведческий музей

- МУК ЦБС (228 тыс. экз.) включает центральную библиотеку с 8 филиалами и детскую библиотеку. Все библиотеки расположены во встроенных приспособленных помещениях, филиал № 4 (здание с износом 100%) подлежит к переводу в новое помещение.

По ул. Октябрьская расположен МУ городской парк культуры и отдыха им. Воровского (досуговый объект)

Суммарная вместимость учреждений клубного типа (3100 мест) уступает вместимости клубных учреждений, исходя из норматива. Дополнительная потребность на расчетный срок составляет 1400 мест, в том числе на 1 очередь - 1220  мест.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. В это количество должны входить культурные объекты для неформальных организаций культурно-досуговой направленности.

на I очередь

- центры семейного досуга - мкр-н 3 и Солнечный

- молодежный культурно-досуговый центр

- новое здание библиотеки 110 тыс. ед. хранения для удовлетворения потребности населения новых планировочных районов.

Расчетный срок

-  культурно-развлекательный комплекс  (мкр. Солнечный)

-  центр досуга (с. Ардонь)

Физическая культура и спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и форме любительского  спорта.

Основными спортивными объектами в городе являются:

- недавно построенный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) со стадионом с футбольным полем (8000м2), беговыми дорожками и трибунами на 2000 мест, спортивными залами (1650 м2), плавательным бассейном (290 м2). Единовременная пропускная способность ФОКа – 83 чел. в смену. Территория – 5 га.

- ДЮСШ (3 спортзала) с секциями легкой атлетики, баскетбола, волейбола.

- спортзал (342 м2) в составе МУК ЦКиД «Современник»

- стадион

- Школьный бассейн 75 м2 пл. воды (на 3 дорожки х 25м)

- Секция картинга «NON-STOP» (на территории автоколонны №1305)

Всего в г.Клинцы 19 спортзалов общей площадью 6725 м2, в т.ч. общего пользования – 3000 м2, что недостаточно по нормативу.

С усилением внимания к здоровому образу жизни россиян со стороны государства потребность в спортивных учреждениях только возрастет.

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Развитие спортивных территорий также произойдет за счет благоустройства дворов в многоэтажной жилой застройке, организации там детских спортивных площадок, также создание спортивных площадок предусматривается в зеленых насаждениях общего пользования.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания предполагается размещать на основных магистралях города, пересечении улиц и дорог, а также встроенными в мало- и многоэтажные многоквартирные дома.

Организации в сфере управления, кредитно-финансовые учреждения

Организации в сфере управления, консалтинга, предоставления кредитно-финансовых и иных услуг располагаются, как правило, в основных общественных центрах города. В большинстве случаев они размещаются на первых этажах зданий и в бизнес-центрах.

С ростом деловой активности потребность в офисах, представительствах различных учреждений и организаций планируется удовлетворять за счет использования коммерческой недвижимости в жилых зданиях и создаваемых многофункциональных общественных центрах.

Территория зоны общественного назначения увеличится с 72 га до 105 га или 9,9 м2/чел. до 14 м2/чел  на расчетный срок.

В перспективе под общественно-деловую застройку возможно использование части территорий в центре города, занятых промышленными предприятиями (редевелормент).

Проектные предложения

|  | 1 очередь | Расч. срок | Емкость | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские сады | ● |  | 500 мест | центр |
| Детский сад | ● |  | 200 мест | мкр-н -3 |
| Детские сады | ● | ● | 760 мест | мкр-н Солнечный |
| Детские сады |  | ● | 540 мест | с.Ардонь |
| общеобразовательная школа | ● |  | 650 мест | мкр.3 (взамен СОШ №2) |
| общеобразовательная школа |  | ● | 800 мест | мкр. Солнечный |
| общеобразовательная школа |  | ● | 700 мест | с. Ардонь |
| культурно-досуговые объекты | ● | ● | 1400 мест | В общественно-деловых центрах |
| Библиотека |  |  | 110 тыс.экз. | Взамен филиала библиотеки №4 |
| Спортивные залы |  | ● | 1500 м2 пл. |  |
| ФОК, стадион |  | ● |  | Зона отдыха р.Туросна |
| Спортивные игровые площадки | ● | ● |  | во всех жилых районах |
| Поликлиника |  | ● | 180 пос.см. | мкр.Солнечный |
| Детская школа искусств |  | ● | 400 мест | мкр Солнечый |

# 10. Муниципальное устройство

Официальным наименованием муниципального образования является городской округ «город Клинцы Брянской области»  Муниципальное образование город Клинцы (далее, если не оговорено особо, - городской округ, муниципальное образование) наделено статусом городского округа Законом Брянской области от 9 марта 2005 года N 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» (в редакции от 7 июля 2009 года).

Границы территории городского округа установлены Законом Брянской области от 9 марта 2005 года N 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». Границы городского округа зафиксированы в выше упомянутом законе.

Площадь МО «город Клинцы» в настоящее время составляет 5224 га. В состав территории городского округа входят территории города Клинцы, села Займище и села Ардонь. Административным центром городского округа является город Клинцы.  Запредельных обособленных жилых массивов за пределами границ города нет. Все населенные пункты территориально расположены в существующих границах города.

Генеральным планом изменение границ муниципального образования не предусмотрено.

# 11. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Зеленые насаждения являются необходимым природным компонентом среды населенных пунктов, важным архитектурно-планировочным элементом ее формирования. Значение зеленых насаждений особенно велико для улучшения микроклимата, снижения уровня шума, запыленности и загазованности воздуха.

Рассматриваемая территория находится в лесном районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации. Климатические условия на территории благоприятны для обитания здесь богатого видового разнообразия растительности. Продолжительность вегетационного периода – 153 дней. Почвы черноземовидные супесчаные, местами суглинистые. В поймах ре преобладают аллювиальные почвы, местами торфяные. Природные условия благоприятны для произрастания широкого ассортимента древесно-кустарниковой растительности.

В настоящее время на территории МО «город Клинцы» имеются зеленые насаждения общего пользования  общей площадью 15,5 га. Зеленые насаждения общего пользования представлены городским парком, многочисленными скверами. Основная часть зеленых насаждений общего пользования сконцентрирована в центральной части Муниципального образования. В озеленении из древесно-кустарниковых пород преобладает сосна, ель, береза, рябина, клен, тополь и другие.

Обеспеченность населения МО «город Клинцы» зелеными насаждениями общего пользования составляет 2,2 м2 на человека, что не соответствует нормам обеспеченности для малых городов – 8 м2/чел. (СНиП 2.07.01-89* г.Москва., 2004г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Помимо зеленых насаждений общего пользования в озеленении МО «город Клинцы» присутствуют  городские леса в западной части площадью 159 га, а также прочие озелененные территории вдоль водных объектов.

Проектные предложения по формированию системы зеленых насаждений

Основные задачи проектирования системы озеленения населенных пунктов следующие:

- обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования;

- сохранение, реконструкция и благоустройство существующих насаждений;

- ввод новых объектов зеленого строительства;

- формирование зеленых насаждений на основе естественных озелененных ландшафтов;

- организация озеленения санитарно-защитных зон, участков защитных коридоров вдоль основных транспортных коммуникаций.

В генеральном плане предусматривается максимально возможное сохранение зеленых фрагментов среди застройки, формирование парковых зон, гармоничное включение фрагментов естественных лесов, кустарников в озеленение. В целом участки должны стать основой природно-экологического каркаса данной территории. Создаваемая система зеленых насаждений увязывается с общей архитектурно-планировочной структурой населенных пунктов.

В таблице 11.1 представлены зеленые насаждения общего пользования МО «город Клинцы».

Таблица 11.1

Зеленые  насаждения общего пользования МО «город Клинцы», в том числе и существующие га

| Наименование зеленых насаждений общего пользования | Сущ. | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской парк | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Парк по ул.Горького | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Сквер по ул.Октябрьская | 1 | 1 | 1 |
| Сквер по ул.Ленина | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Сквер около администрации | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Сквер по ул.пл.Советов | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Сквер у вокзала | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Прочие скверы | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Парковая зона | - | 35 | 52 |
| Парк по ул.Дзержинского | - | 7 | 7 |
| Сквер у оз.Стодол | - | 3 | 3 |
| Парк у оз.Стадол |  | 9 | 9 |
| Скверы в новой застройке в юго-восточной части МО (Ардонь) | - | - | 2,5 |
| Зона отдыха на р.Лутенка | - | - | 17 |
| Зона отдыха на р.Туросна | - | - | 18 |
| Зона отдыха на р.Московка | - | - | 14 |
| Зона отдыха на р.Меретинка | - | - | 9 |
| Скверы в юго-западной части МО (Займище) | - | - | 0,8 |
| Итого по МО «город Клинцы» | 15,5 | 69,5 | 147,8 |

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в МО «город Клинцы» составит:

- на первую очередь –  9,6 м2/чел.

- на расчетный срок –  19,7 м2/чел.

Помимо зеленых насаждений общего пользования на территории МО «город Клинцы» предусмотрено благоустройство городских лесов.

Для создания благоприятных условий отдыха населения в природной среде предлагается создать объекты зеленых насаждений общего пользования в новых районах жилой застройки. Территории, предлагаемые проектом под зеленые насаждения в районах новой застройки, требуют искусственных посадок древесно-кустарниковых пород.

Организация культурного ландшафта требует разработки специальных проектов по озеленению каждого конкретного участка с выбором видового  состава  растений. Проектом рекомендуется шире использовать в оформлении парков и скверов цветочные культуры, как однолетние, так и мн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               оголетние. В озеленение следует использовать более широкий ассортимент декоративных древесных и кустарниковых пород, красиво цветущих плодовых культур.

Озеленение санитарно-защитных зон и защитных полос. Проектом предусмотрено создание защитных зеленых насаждений между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог.

Зеленые насаждения санитарно-защитных зон должны быть сохранены и, где необходимо – реконструированы. Предприятиям следует обеспечить в них санитарную очистку, противопожарную безопасность и  уход за насаждениями.

Придорожные защитные полосы вдоль основных дорог должны быть реконструированы, а вдоль проектируемых дорог - заложены вновь.  При создании газо-, шумозащитных полос рекомендуется применять крупномерный посадочный материал, быстрорастущие породы деревьев, теневыносливые кустарники, растительные комплексы, обладающие гипоаллергенными, кондиционирующими свойствами. Наиболее эффективно использование в посадках хвойных пород.

# 12.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

## 12.1. Внешний транспорт

Внешние транспортные связи г. Клинцы осуществляются автомобильным и  железнодорожным транспортом.

Подъезд к г. Клинцы осуществляется от автодороги федерального значения «Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией». Протяженность подъезда составляет 5,5 км.

Город расположен на однопутном железнодорожном участке Брянск – Гомель. Расстояние до областного центра г. Брянска 165 км по железной дороге и 172 км по автодорожной сети.

Воздушные сообщения осуществляются через международный аэропорт «Брянск», расположенный в 14-ти км юго-западнее г. Брянска, связь с которым поддерживается железнодорожным и автомобильным транспортом.

Сложившаяся в настоящее время развитая транспортная инфраструктура г. Клинцы, а именно: наличие железнодорожного узла общего пользования, близость к автодороге федерального значения,   и незначительная удаленность от областного центра и границы с Белоруссией, создает условия для выгодного привлечения инвестиций и способствует экономическому развитию города.

12.1.1. Железнодорожный транспорт

Существующее положение.

Через г. Клинцы проходит однопутный участок железнодорожной линии общего пользовании Брянск – Гомель. Протяженность железнодорожных путей в пределах города составляет 38 км, в том числе общего пользования – 12,8 км.

Ширина колеи – 1520 мм. На участке действует двухсторонняя автоблокировка для пропуска поездов.

На территории города расположена железнодорожная станция Клинцы Брянского отделения Московской железной дороги.

Станция Клинцы  – станция IV-го класса,  расположена в южной части основной застройки города и имеет незначительное путевое развитие.

Основная работа станции заключается в пропуске транзитных  грузовых и пассажирских поездов, а также в обработке и сортировке местных грузовых и пассажирских поездов.

Погрузо-разгрузочные работы осуществляются на грузовом дворе, оборудованном козловыми кранами.

Пассажирский вокзал и грузовой двор расположены с северной стороны железнодорожных путей, что обеспечивает безопасный подъезд автотранспорта и подход пассажиров со стороны основной застройки города.

Грузовая способность станции составляет 14 пар поездов в сутки, грузооборот – до 1200 тонн в сутки. Местный грузооборот обрабатывается как на подъездных железнодорожных путях необщего пользования, так и на промышленных станциях, расположенных в пос. Сосновка и Чемерна.

В пределах станции имеется регулируемый железнодорожный переезд, на 174 км.

Ближайшие станции и остановочные пункты: ст. Песчаники – V –го класса, ст. Манюки – V-го класса, платформа Туросна, платформа Робчик.

На станции находится 17 путей.

Объем перевезенных пассажиров составляет:

- всего пассажиров – 143 250 пассажиров в год;

- из них на поездах пригородного сообщения - 50 750 пасс. в год.

В настоящее время станцией производится весь комплекс работ, связанных с движением поездов, обслуживанием перевозок населения города и местного грузооборота.

Железнодорожный вокзал расположен по адресу: ул. Станционная, 3 (Брянского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»).

Взаимные пересечения городского и железнодорожного транспорта осуществляются в настоящее время, в основном, в одном уровне, что является одним из наиболее существенных недостатков железнодорожных устройств города. Также в городе имеется несколько железнодорожных переездов.

Генеральным планом предусматривается сохранение всего сложившегося комплекса устройств железнодорожного транспорта на занимаемых им территориях, учитывая их значение в обеспечении потребностей города в перевозках железнодорожным транспортом.

Проектом предусматривается организация автоматической переездной сигнализации на железнодорожной линии Брянск – Гомель при пересечениях с городскими улицами и дорогами в одном уровне в пределах г. Клинцы.

По генеральному плану намечено строительство 2-х новых путепроводов на пересечении с городскими магистралями:

- с проектируемым участком, являющимся продолжением ул. Скачковской (на I-ую очередь);

-  с проектируемой магистралью районного значения в восточной части города (на расчетный срок).

### 12.1.2. Воздушный транспорт

Международный аэропорт «Брянск» расположен в 14-ти километрах,  юго-западнее г. Брянска, на международной воздушной трассе, соединяющей Москву с Киевом, Западной Европой, Ближним Востоком. Является входным (выходным) аэропортом России на юго-западном направлении. Аэропорт Брянск имеет технические и коммерческие возможности для обслуживания внутренних и международных перевозок.

Принимает ВС: ИЛ-76, АН-12, АН-24, Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154 и др. тип ВС III и IV классов, вертолёты всех типов.

Длина искусственной взлетно-посадочной полосы – 2400, ширина - 42 м.
"Брянское АП" осуществляет:

-  чартерные пассажирско-грузовые перевозки на самолетах ЯК-40;

- техническое и коммерческое обслуживание внутренних и международных авиаперевозок;

-  содействие в организации внутренних и международных чартерных рейсов на всех типах пассажирских и грузовых самолетов;

-  продажу авиабилетов на рейсы 30 авиакомпаний в агентстве воздушных сообщений Брянского АП.

-  перевозку и хранение любых видов горюче-смазочных материалов.

Класс аэропорта – III, класс аэродрома – B.

С июня 2009 года возобновились воздушные  перевозки в Анталью. В ближайших планах начало полетов из Брянска в Египет.

### 12.1.3. Автомобильный транспорт

Автомобильные связи города Клинцы с областным центром г. Брянском осуществляются по автодороге федерального значения М-13 «Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией». Ответвление на г. Клинцы осуществляется на 170-м км трассы и составляет 5,5 км.

Автодорога «Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией» – III технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие проезжей части, ширина проезжей части составляет 8 м.

К городу подходят следующие автодороги регионального и местного значения, обслуживаемые ДРСУ г. Клинцы:

- Автоподъезд к г.Клинцы – регионального значения, III технической категории, протяженность – 5,5км, ширина проезжей части – 8 м;

- Клинцы – Сураж – регионального значения, IV технической категории, протяженность – 15 км, ширина проезжей части – 7 м;

- Клинцы – Гордеевка – Красная Гора – регионального значения, IV технической категории, протяженность – 19 км, ширина проезжей части – 7 м;

- Клинцы – Ущерпье – Красная Гора – местного значения, IV технической категории, протяженность – 33 км, ширина проезжей части – 6 м;

- Клинцы – Коржовка – Голубовка – местного значения, IV технической категории, протяженность – 5,3 км, ширина проезжей части – 7 м;

- Клинцы – Песчанка – Субовичи – местного значения, IV технической категории, протяженность – 17  км, ширина проезжей части – 7 м;

Все перечисленные автодороги имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части.

По внешним автодорогам  проходят автобусные маршруты пригородного, междугороднего и международного сообщения.

Международные маршруты:

-  № 583 Орел - Клинцы - Гомель (1 рейс в 2 дня);

-  № 549 Клинцы – Гомель (ежедневно).

Междугородние и пригородные автобусные маршруты связывают г. Клинцы с населенными пунктами Брянской области.

В настоящее время действуют следующие междугородние маршруты:

- № 512 Клинцы – Брянск (5 рейсов в день);

- № 518 Клинцы – Красная Гора (3 рейса в день).

- № 564 Клинцы – Мирный (2 рейса в день).

Маршруты пригородного сообщения, обслуживаемые Клинцовским ПАТП:

- № 103  Клинцы – Мартьяновка - Якубовка (6 рейсов в сутки),

- № 104  Клинцы - Душкино (3 рейса в сутки),

- № 105 Клинцы - Стародуб (3 рейса в сутки),

- № 106 Клинцы – В. Топаль – М. Топаль -  (4 рейса в сутки – по будням),

- № 106 Клинцы – В. Топаль – Кр. Клин (4 рейса в сутки –  сб., вс.),

- № 107 Клинцы – Горчаки - Медведово (4 рейса в сутки),

- № 108 Клинцы - Оболешево (1 рейс в сутки),

- № 109 Клинцы – Новозыбков (3 рейса в сутки),

- № 111 Тулуковщина - Ольховка (2 рейса в сутки),

- № 113  Клинцы – Ущерпье – Веприн (5 рейсов в сутки),

- № 114 Клинцы - Ущерпье (2 рейса в сутки),

- № 114а Ущерпье – Мирный - Кожаны (2 рейса в сутки),

- № 115 Клинцы – Гордеевка (3 рейса в сутки),

- № 116 Клинцы – Казаричи – Федоровка – 2 рейса в сутки – пн, ср, пт, вс, Клинцы – Казаричи – Белица – 2 рейса в сут. –вт, чт, сб,

- № 118 Клинцы – Зав. Корецкий – Медведовка (2 рейса в сутки),

- № 119 Клинцы – д. Унеча (3 рейса в сутки),

-  № 120 Клинцы – Лопатни (9 рейсов в сутки);

-  № 121 Клинцы – Гордеевка (1 рейс в сутки),  -  Гордеевка – Кожаны (3 рейса в сутки),

- № 122 Клинцы – Смолевичи – Песчанка (2 рейса в сут.), - Березовка – Смолевичи (1 и 4 рейса),

- № 123 Клинцы – Сураж (3 рейса в сутки)

- № 124 Клинцы – Коржовка (13 рейсов в сутки),

- № 125 Клинцы – Павличи – Муравей (4 рейса в сутки),

- № 126 Клинцы – Рожны – Тулуковщина – Кузнец (вс., ср.) – 7 рейсов в сутки,

- № 130 Клинцы – Ст. Полона (2 рейса в сутки),

- № 129-130 Клинцы – Затишье – Сосновка,

- № 134 Клинцы – Гастенка (2 рейса в сутки),

- № 135 Клинцы – Гулевка – М. Топаль – В. Топаль (4 рейса в сутки),

- № 137 Клинцы – Глинное – Струговка (3 рейса в сутки),

- № 138 Клинцы – Ширяевка (2 рейса в сутки),

- № 139 Клинцы – Теремошка (1 рейс в сутки),

- № 192 Гордеевка – Антоновка (2 рейса в сутки),

Пригородные, междугородные и международные перевозки обслуживает «Клинцовское пассажирское автотранспортное предприятие».

В городе имеется автостанция, которая расположена  по адресу – ул. Парковая, 2а. На территории автостанции имеется перрон для посадки/высадки пассажиров, отстоечная площадка для автобусов, 2 зала для пассажиров, билетные кассы. Произведен капитальный ремонт здания автостанции.

Существующая автостанция, обслуживающая пригородные и междугородные пассажироперевозки, не удовлетворяет потребностям второго по величине города области, поэтому требует реконструкции.

Проектное решение.

Генеральным планом предусматривается строительство обходной автодороги. Трассу предлагается провести с восточной стороны границы города с выходом на автодорогу Клинцы – Гордеевка – Красная Гора.

Такая обходная дорога позволит снять транзитное движение автомобильных потоков, следующих через г.Клинцы в п. Сураж и Красную Гору с Брянского направления,  которые смогут объезжать центр и селитебные территории за границей города.

По трассе автодороги необходимо построить путепровод через железнодорожную линию.

Также предлагается строительство дороги местного значения в восточной части города от ул. Мира до пересечения с автодорогой Клинцы – Сураж; протяженность строительства – 3,7 км. Данная автодорога снимет транзитный поток из районов жилой застройки.

По «Схеме территориального планирования Брянской области» предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция следующих автодорог на подходе к г. Клинцы:

- Клинцы – Сураж;

- Клинцы – Гордеевка – Красная Гора;

- Клинцы – Мартьяновка – Стародуб.

## 12.2. Городской транспорт

12.2.1. Улично-дорожная сеть

Существующее положение.

В настоящее время магистральными улицами города Клинцы являются:

- ул. Октябрьская – ул. Парижской Коммуны – центральная меридиональная магистраль общегородского значения,  выходящая в северном направлении к        п. Песчанка;

- ул. Красноборская – магистральная улица, по которой осуществляется подъезд к Красной Горе и Гордеевке;

- ул. Фрунзе – центральная магистральная улица города, выходящая в северо-восточном направлении на п. Сураж;

- ул. Скачковская - основной ввод в город подъезда от автодороги Брянск – Новозыбков;

- ул. Свердлова – центральная меридиональная магистраль, дублер ул. Октябрьская;

-  ул. Парковая –  дорога на Ущерпье и Красную Гору;

- ул. 706 продотряда – ул. Новозыбковская – ул. Буденного – магистраль районного значения, выходящая в юго-западном направлении на Теремошку;

- пр. Ленина, ул. Гагарина, ул. Урицкого, ул. Декабристов, ул. Калинина –магистральные улицы центральной части города.

- ул. Мира – магистраль, выходящая в направлении  п. Коржовка - Голубовка.

Уличная сеть сформировалась таким образом, что транзитные потоки транспорта пересекают центральное ядро города.

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 230 км, плотность 7,5 км/кв. км территории застройки. Протяженность улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием составляет 108 км или 47 % от общей протяженности сети.

Протяженность магистральной сети города составляет   61 км, плотность 1,9 км/кв. км территории застройки.

На территории города имеется 5 мостовых сооружений через р. Московка.

Характеристика мостовых сооружений г. Клинцы

| Местонахождение мостов | Год постройки | Длина проезжей части, м | Ширина проезжей части (Г), м | Расчетная нагрузка (Н), т | Кол. пролетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ул. Парковая | 1986 | 46,9 | 14,4 (10,5+ 2*1,95) | 30 | 3 |
| 2. ул. Ногина | 1980 | 49,9 | 13 (10 + 2*1,5) | 30 | 3 |
| 3. ул. Октябрьская | 1969 | 42,2 | 18,5 (14 + 2*2,25) | 30 | 3 |
| 4. ул. Заводская | 1979 | 38,5 | 12 (10 + 2*1,0) | 30 | 3 |
| 5. ул. Мира | 1980 | 30,1 | 8,25 (5,9+1,45+0,9) | 30 | 3 |

В городе имеется один путепровод через железнодорожные пути магистрали Брянск – Гомель. Путепровод находится под путями восточной горловины  станции Клинцы. Ширина путепровода – 6,5 м, высота – 4,8 м. Габариты не соответствуют существующей интенсивности движения.

;2 моста через р. Жемчужная и 2 моста через р. Белая.

Основными недостатками улично-дорожной сети города являются:

- отсутствие дублера на связи основной селитебной части города с южным  районом и выходом на автоподъезд к федеральной дороге, а также прохождение потоков грузового транспорта по городским улицам селитебной части города, вследствие чего улица, по которой осуществляется связь с центральным районом, перегружена;

- несоответствие параметров магистральной сети города объемам автодвижения, недостаточная ширина проезжих частей магистральных улиц;

- несоответствие габаритов существующего путепровода существующей интенсивности движения;

- отсутствие благоустройства на многих улицах города: отсутствие тротуаров, освещения, организации водоотвода с проезжих частей;

- отсутствие ремонта дорожного покрытия на большинстве улиц и дорог города;

- отсутствие необходимого количества автостоянок у объектов массового посещения и гостевых автостоянок.

Проектное решение.

Генеральным планом города предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети города, реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых магистральных улиц, жилых улиц и дорог в производственных зонах.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

- магистральные улицы и дороги:

- районного значения;

- общегородского значения;

- улицы и дороги местного значения:

  - основные;

  - второстепенные.

- главная улица города.

Основными магистральными улицами общегородского значения запроектированы: ул. Октябрьская – ул. Парижской Коммуны, ул. Красноборская, ул. Фрунзе, пр. Ленина, ул. Урицкого – ул. Фрунзе, пр. Ленина, ул. Мира, ул. Скачковская.

Мероприятия по улично-дорожной сети города сводятся к строительству магистральных и местных улиц в существующих и районах нового строительства и реконструкции существующей  уличной сети в сохраняемой застройке.

Первоочередными мероприятиями развития улично-дорожной сети города являются:

- Строительство магистральной улицы районного значения в восточном районе новой застройки, от ул. Мира до ул. Фрунзе, протяженность строительства – 2,3 км;

- Продление ул. Скачковской до ул. Ногина со строительством путепровода на пересечении с железнодорожной линией, протяженность строительства – 800 м;

- Строительство улиц местного значения в восточном районе: продление ул. Ворошилова и ул. Гагарина; протяженность нового строительства – 1,6 км;

- Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Свердлова до ул. Парижской Коммуны, протяженность – 2,5 км.

На период расчетного срока генеральным планом предусматривается:

-  Строительство магистральной улицы в южном районе города, от ул. Скачковской до пересечения с ул. Стахановской, протяженность строительства – 4,2 км.

- Строительство районной магистрали от ул. Скачковской до ул. Плющенко со строительством путепровода на пересечении с железной дорогой, протяженность – 6,5 км.

В результате осуществления проектных мероприятий протяженность магистральной сети к расчетному сроку увеличится до 76,5 км, плотность магистральной сети в пределах застройки составит 2,3 км/кв.км.

Кроме развития магистральной сети, на расчетный срок проектом предусматривается благоустройство улично-дорожной сети в сложившихся районах:

-  Организация ливневой канализации на улично-дорожной сети города.

-  Организация кольцевого движения на пересечениях основных магистралей.

Характеристика улично-дорожной сети по периодам развития

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Существ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 230 | 237,2 | 247,9 |
|  | в том числе магистралей (общегородского и районного значения) | км | 61 | 65,8 | 76,5 |
| 2 | Плотность улично-дорожной сети (в пределах застройки) | км/ км2 | 7,5 | 7,6 | 7,9 |
|  | в том числе магистралей | км/ км2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | га | 440 | 464 | 496 |

Проектом предусматривается частичная или полная реконструкция с заменой покрытия проезжей части на асфальтобетон улиц: ул. П. Коммуны, ул. Семашко, ул. Вагина, ул. Луговая, ул. Московская, ул. Плющенко, ул. Гутина, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Колхозная, ул. Партизанская, ул. Союзная, ул. Кубяка, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Гензика, ул. Зеленая, ул. Текстильная, ул. Пролетарская, ул. Стодольская, ул. Гагарина, ул. Орджоникидзе, ул. Декабристов и др.

Общая протяженность реконструкции составит 105 км.

Предлагается строительство путепроводов через железнодорожные пути:

- в створе ул. Скачковской с примыканием к ул. Ногина;

-	  на пересечении улицы, проходящей вдоль железнодорожной линии с проектируемой магистралью в северо-восточной части города.

Строительство новых путепроводов позволит более удобно в транспортном отношении связать центральную часть города с южным районом и с промышленной зоной, а также с районами новой застройки.

Остальные пересечения магистральных улиц с железнодорожными путями предлагаются в одном уровне с организацией охраняемых переездов с автоматической сигнализацией.

12.2.2. Городской транспорт

Существующее положение.

В настоящее время в г. Клинцы действует 6 городских  автобусных маршрутов:

| № 1 | ул. Мира – Городская больница |
| --- | --- |
| № 2 | Железнодорожный вокзал - ДРСУ |
| № 3 | Детская больница – Дом Советов |
| № 5 | ул. Ворошилова – железнодорожный вокзал |
| № 5а | ул. Мира – железнодорожный вокзал |
| № 10 | Д/c ул. Мира – ул. Калинина |

Автобусные маршруты проходят по магистральным улицам и дорогам города; протяженность автобусной сети составляет 23 км.

Плотность автобусной сети в пределах территории застройки составляет 0,9 км/кв.км.

Обслуживание автобусного пассажирского сообщения осуществляет «Клинцовское пассажирское автотранспортное предприятие», являющееся филиалом  ОАО "Брянскавтотранс". ПАТП расположено по адресу и ул. Лесной двор, 1, и ул. Жукова, 55.

Характеристика ПАТП:

- общее количество автобусов – 118 ед.

- общая площадь земельных участков, занимаемых АТП – 5,7 га;

- количество ремонтных мест – 32.

- объем перевезенных пассажиров в год – 11,9 млн. чел., выполнено пасс./км – 94,8 млн.

В настоящее время состав автопарка города насчитывает всего 14,3 тыс. легковых автомобилей, из них легковых автомобилей индивидуальных владельцев– 11,7 тыс.ед.

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуальных владельцев в городе составляет 161 ед. на 1000 жителей.

На территории МО г. Клинцы имеется несколько автозаправочных станций:

- АЗС № 25, ЗАО «Брянскнефтепродукт», ул. Складочная – 2 шт.

- АЗС № 38, ЗАО «Брянскнефтепродукт», ул. Жукова 71,

- АЗС № 78, ЗАО «Брянскнефтепродукт», ул. Ворошилова 60;

- АЗС «Ксения», ООО «Русь», ул. Мира 67,

- АЗС ООО «Русь», ул. Фрунзе 64.

- АЗС на ул. Скачковская при въезде в город

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов боксового типа, на приусадебных участках, а также на открытых охраняемых автостоянках.

Проектное решение.

В проекте предусматривается развитие линий автобусного сообщения. Новые линии автобусов пройдут по существующим улицам и проектируемым магистралям города.

Протяженность автобусной сети по оси улиц к расчетному сроку составит – 41 км, на первую очередь – 28,7 км. Плотность автобусной сети на территории застройки составит на расчетный срок - до 1,4 км/кв.км.

Развитие маршрутной сети автобусов обеспечит соблюдение нормативных радиусов обслуживания, при которых пешеходные подходы к остановкам автобусов составят 500-700 м.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта: внутригородским маршрутам на территории города:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и организация гостевых стоянок в кварталах и микрорайонах;

- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа и многоэтажных гаражей манежного типа для районов многоэтажной застройки с нормативным радиусом доступности до 800 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 300 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 350 автомашин на 1 тыс. жителей).

Расчет потребности территорий для хранения индивидуального легкового автотранспорта

| № пп | Наименование показателей | Ед. измер. | Существ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население всего, в том числе в многоквартирной застройке | тыс.чел. тыс.чел. | 72,4 29 | 72,0 33 | 75,0 39 |
| 2 | Норма автомобилизации | маш. 1 тыс.чел. | 160 | 250 | 350 |
| 3 | Общее количество легковых автомобилей | тыс.ед. | 11,6 | 18,0 | 26,2 |
| 4 | Количество маш.-мест, требующихся в гаражах (для многоквартирной застройки) | тыс. машино-мест | 4,6 | 7,3 | 11,6 |
| 5 | Требуемая площадь гаражей боксового типа (при 30 кв.м на 1 машино-место) | га | 14 | 22 | 34,8 |

Проектом предусматривается размещение новых площадок гаражей боксового типа в коммунальных зонах  города.

На расчетный срок предлагается строительство 4 гаражей манежного типа вместимостью по 500 автомобилей (в т.ч. на 1 очередь – 2 гаража). Размещение гаражей намечается на территории новых жилых районов: мкр. Солнечный, мкр -3.

В жилых кварталах и микрорайонах предполагается размещать гостевые автостоянки на въездах на их территорию.

Размещение основных автостоянок намечается на отдельных площадках в общественных центрах. Предусматривается возможность размещения автостоянок в красных линиях улиц в "карманах" вдоль проезжих частей у объектов массового посещения.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность СТО должна составлять на I-ю очередь  - 90 постов, на расчетный срок – 112 постов. Суммарная мощность АЗС на I-ю очередь –  15 топливораздаточных колонок, на расчетный срок –19.

Размещение проектируемых СТО произведено, в основном, на территориях новых гаражных кооперативов.

Новые АЗС предусматривается разместить на въезде в город и в проектируемом восточном жилом районе.

* * *

Классификация уличной дорожной сети, линии автобусов, трассы основных пешеходных направлений, пути пропуска грузового движения, размещение гаражных зон и обслуживающих предприятий легкового транспорта показаны на чертеже "Схема транспортной инфраструктуры " (М 1:10 000).

# 13.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

## 13.1. Водоснабжение

Существующее положение

В МО г. Клинцы есть система централизованного водоснабжения. Источниками водоснабжения города являются поверхностные и подземные воды. Подземный водоисточник, состоящий из артезианских скважин, имеет производительность 19,3 тыс.м3/сут. Поверхностный водоисточник из р. Ипуть состоит из комплекса Ипутьских водозаборных сооружений, проектной мощностью 32тыс.м3/сут.

Водоснабжение города осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г.Клинцы».

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 209,9км по состоянию на 02.04.2007г. Диаметр сетей колеблется от 50мм до 800мм.

Сведения о расходах воды, поданных в сеть в 2006г. представлены в таблице 13.1.1

Таблица 13.1.1

Расходы воды, поданные в сеть

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 4013,1 |
| 2. | Коммунальные предприятия и общественные здания | 224,7 |
| 3. | Промпредприятия и строительные организации | 322,1 |
| 4. | Прочие потребители, включая военные городки (собственные нужды) | 50,9 |
| Всего | 4611,0 |

Емкость имеющихся на балансе МУП «ВКХ г.Клинцы» 4-х подземных резервуаров составляет 15,6 тыс.м3/сут., емкость 5 баков водонапорных башен составляет 125м3.

Качество воды, отпускаемой в сеть города, практически соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», за редким исключением цветности (в РЧВ и распределительной сети), содержания железа (распределительная сеть), ОКБ и ТКБ (в распределительной сети). Зоны санитарной охраны установлены в составе 2-х поясов от поверхностного водоисточника р.Ипуть.

Водоочистная станция Ипутьских водозаборных сооружений расположена в лесном массиве в 1,5км от северной окраины города и занимает участок в 43250м2. Станция первого подъема находится в 22,5 км от города, в близ деревни Унеча на левой пойме р.Ипуть. Границы зон санитарной охраны утверждены Постановлением ЦИК и СНК СССР №96/834 от 17.05.1937г.

В 1 поясе санитарной охраны входит ст. 1 подъема в д. Унеча и водоочистная станция. Граница пояса санитарной охраны для станции 1 подъема установлены: на воде - по р. Ипуть в 300 м выше ив 100 м ниже водозаборного оголовка, по суше по левому берегу в 100м, по правому в 50 м от уреза воды в р. Ипуть, в 300 м ниже от насосной станции 1 подъема.

Границы 1 пояса ЗСО для водоочистной станции установлены в 30 м от наружных сетей водопроводных сооружений по периметру ограждения. Протяженность границы 1 пояса водоочистной станции 870 м.

Границы 2 пояса зоны санитарной охраны установлены в следующих пределах: верхняя граница по р. Ипуть в 86 км выше водозабора, по р. Унеча в 40 км; нижняя граница по р. Ипуть протяженность 2 км. Боковые границы на расстоянии 0,5-1 км от уреза воды. Общая протяженность границы 2 пояса - 229,5 км, площадь 129 км. Во 2 пояс зоны санитарной охраны входят 15 населенных пунктов.

В 3 пояс зоны санитарной охраны входят: смежная со 2 поясом территория части водосборной площади р. Ипуть и р. Унеча в сторону водоразделов, территория по трассе водоводов. Общая протяженность границы 2 пояса зоны санитарной охраны по водозабору санитарной охраны составляет 173 км, площадь 411 м2. В 3 пояс зоны санитарной охраны входит 61 населенный пункт.

Система Ипутьских водозаборных сооружений включает в себя водозабор с насосной станцией.

Краткая характеристика Ипутьских водозаборных сооружений:

  - станцией 1 подъема;

  - напорные водопроводы протяженностью 45 км;

  - водоочистная станция со станцией 2 подъема.

На площадке водоочистной станции располагаются сооружения:

  - главный корпус;

  - корпус реагентного хозяйства;

  - резервуары чистой воды;

  - насосная станция 2 подъема;

  - резервуар промышленных вод;

  - насосная станция промышленных вод;

  - хлораторная;

  - котельная;

  - канализационная насосная станция.

Поверхностная вода из р. Ипуть поступает из оголовка на насосную станцию 1 подъема, выполненную по индивидуальному проекту. Насосная станция 1 подъема состоит их 2х частей: наземной и подземной. Наземная часть представляет собой прямоугольное здание 12x15 м и высотой 9 м. Подземная часть круглая д. 15 м, глубина 8м.

В зависимости от технологического режима работы станции вода подается по одному или двум водоводам от насосной станции 1 подъема на микрофильтры водоочистной станции, применяемые для грубого осветления воды, главным образом для удаления из природной воды зоопланктона, а также до 25% взвешенных веществ. После микрофильтров вода поступает в водоприемную и контактную камеру, куда подается хлорная вода для первичного хлорирования. Водоприемная камера выполнена в моноблоке (размеры: длина-25м, ширина-12м, высота-12м). Контакт обрабатываемой воды в камере с хлорной водой происходит в течении 20 минут. После контакта камеры вода поступает в смеситель коридорного типа с горизонтальным движением воды. В начале смесителя подается коагулянт сернокислый алюминий. Для дальнейшей обработки вода поступает на контактные осветлители, где очищается пройдя через слой зернистой загрузки. После осветлителей окончательно обработанная вода подается в резервуары чистой воды, откуда насосная станция 2 подъема по водоводам подает воду в город к потребителям. Перед резервуаром чистой воды сделана врезка вторичного хлорирования.

Проектная мощность водозабора составляет 32 тыс. м3/сутки. Фактический забор воды составляет 22,5 тыс. м3/сутки. Год ввода Ипутьских водозаборных сооружений - 1985г.

Проектные решения

Вода расходуется на:

- нужды населения;

- полив территории и зеленых насаждений общего пользования;

- нужды промышленности.

- Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 13.1.2

Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 250 | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 160 | 180 |
| - тоже без ванн. | 140 | 150 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | - |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89).

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 13.1.3.

Таблица 13.1.3

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды среднесуточный, тыс. м3/сут. | Расход воды максимальный, тыс. м3/сут. | Расход воды, тыс. м3/сут. | Расход воды максимальный, тыс. м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 5,00 | 6,00 | 7,14 | 8,57 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 2,40 | 2,88 | 3,51 | 4,21 |
| - тоже без ванн. | 2,80 | 3,36 | 4,50 | 5,40 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,85 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 11,05 | 13,26 | 15,15 | 18,18 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2.

- Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице 13.1.4.

Таблица 13.1.4

Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 3,6 |
| Расчетный срок | 4,5 |

- Промышленность

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ую очередь – 2,7 тыс. м3/сут., расчетный срок – 3,5 тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 13.1.5

Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | средний | максимальный | средний | максимальный |
| - население | 11,05 | 13,26 | 15,15 | 18,18 |
| - промышленность | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,5 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
| -неучтенные расходы (10%) | 1,105 | 1,326 | 1,515 | 1,818 |
| Всего | 18,46 | 20,89 | 24,67 | 28,00 |

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 13.1.6

Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в городе; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 35 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций II-го подъема. Этот запас составляет (35•2+10) •3•3.6=0,864 тыс. м3.

Источники водоснабжения

Для водоснабжения г.Клинцы используются поверхностные воды р.Ипуть и подземные водоносные горизонты. В перспективе генеральным планом планируется переход от поверхностного водоисточника к подземному для хозяйственно-питьевых нужд.

Выводы

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены равными:

1-ая очередь – 20,89тыс. м3/сут.,

расчетный срок – 28,00 тыс. м3/сут..

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов для подземного водоисточника:

- 1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

- 2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

Для поверхностного водоисточника необходимо соблюдать установленные и утвержденные ЗСО.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в МО г.Клинцы.

Схема водоснабжения города предлагается следующая.

Для улучшения качества подаваемой воды в городскую сеть и уменьшения затрат на очистку, проектом предусматривается постепенный переход на подземный источник водоснабжения.

Вода от скважин насосами первого подъема должна подаваться на модуль водоподготовки (с обязательным обеззараживанием), далее очищенная и обеззараженная вода поступает в РЧВ, откуда насосами второго подъема подается в городскуюсеть.

Для обеспечения надежного водоснабжения города и подачи проектного расхода в сеть требуется расширение водозабора (бурение новых скважин) и организация модуля водоподготовки и строительство закольцовки сетей, а также несколько водонапорных башен или насосных установок с частотным регулированием.

Часть предприятий города забирает воду из подземных горизонтов и поверхностных вод р.Ипуть по средствам собственных водозаборов.

Водопроводная сеть принята однозонная, трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Резервуары чистой воды предназначены для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – вторая.

В городе необходимо провести ремонт водоразборной сети; провести мероприятия на ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

В ближайшее время должны быть проведены следующие мероприятия:

- Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения для перевода на подземные источники;

- Строительство соединительного водопровода;

- Бурение дополнительных скважин;

- Строительство водонапорных башен или насосов с частотным регулированием;

- Реконструкция ветхих сетей.

## 13.2 Водоотведение.

Существующее положение

В МО город Клинцы есть система централизованной хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов поступают к насосным станциям и далее попадают на ГНС и по напорным коллекторам на очистные сооружения.

На балансе МУП «ВКХ г.Клинцы» числятся 6 КНС:

- ул.Свердлова – средняя школа №7 (производительность 30м3/час);

- КНС ул.Красина (производительность 30м3/час);

- КНС-РТП (производительность 30м3/час);

- Совхоз 1 мая (производительность 10м3/час);

- 141квартал (производительность 30м3/час);

- ГНС ул.Горького (производительность 1041 м3/час).

В связи с износом требуется строительство 2 КНС по ул.Красина, РТП.

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по состоянию на 02.04.2007г. составляет 63,4км., в т.ч. главный коллектор 6,1км.

Поступление стоков в сети городской канализации. представлены в таблице 13.2.1.

Таблица 13.2.1

Поступление стоков в сети городской канализации

| № п/п | Типы сточных вод | Расход стоков, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоки кварталов жилой и общественной застройки | 3566,0 |
| 2 | Промышленные стоки | 537,2 |
| 3 | Прочие стоки, включая стоки военных городков (собственные нужды) | 322,2 |
|  | ИТОГО | 4152,1 |

В муниципальном образовании есть канализационные очистные сооружения, состоящие на балансе МУП «ВКХ г.Клинцы». Проектная производительность 25 тыс.м3/сут., существующая загрузка 19,3 тыс.м3/сут.

Проект комплекса очистных сооружений производительностью 25 тыс. м3 разработан   в   1962   году   институтом   «Брянскгражданпроект».   В   состав комплекса входят следующие технологические звенья: приемная камера, здание решеток, песколовки, первичные отстойники – биокоагуляторы, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная, контактные резервуары, биопруды, воздуходувная станция, совмещенная с насосной станцией перекачки циркулирующего активного ила, насосная станция дренажных и хозбытовых вод, насосная станция сырого осадка и избыточного активного ила, метантенки, песковые площадки, иловые площадки, площадки для осадка из контактных резервуаров.

Сточная жидкость поступает на очистные сооружения по напорному трубопроводу д. 700 мм от головной насосной станции и последовательно проходит приемную камеру решётки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, биопруды. очищенная вода по самоточному коллектору поступает на биопруды на доочистку с последующим выпуском в реку Московка. Иловая вода с Песковых и иловых площадок, хозбытовые стоки, дренажные воды поступают в местную канализационную станцию и перекачиваются в приемную камеру на очистку.

В МО г.Клинцы нет промышленных предприятий, имеющих собственные системы канализования.

Проектные решения

Расходы сточных вод

Жилая и общественная застройка

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 13.2.2

Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 250 | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 160 | 180 |
| - тоже без ванн. | 140 | 150 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 25 | - |

Примечание: В неканализованных районах принимается удельная норма водоотведения на одного жителя 25 л/сут (за счет сброса в канализацию стоков от коммунально-бытовых предприятий и сливной станции).

Таблица 13.2.3

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | расход стоков среднесуточный, тыс. м3/сут. | расход стоков максимальный, тыс. м3/сут. | расход стоков среднесуточный, тыс. м3/сут. | расход стоков максимальный, тыс. м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 5,00 | 6,00 | 7,14 | 8,57 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 2,40 | 2,88 | 3,51 | 4,21 |
| - тоже без ванн. | 2,80 | 3,36 | 4,50 | 5,40 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,43 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 10,63 | 12,75 | 15,15 | 18,18 |

Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен:

1-ая очередь – 2,7тыс. м3/сут.;

расчетный срок – 3,5 тыс. м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 13.2.4

Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | средний | максимальный | средний | максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 10,63 | 12,75 | 15,15 | 18,18 |
| - промышленность | 2,70 | 2,70 | 3,50 | 3,50 |
| -неучтенные расходы (5%) | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,91 |
| Итого | 13,86 | 16,09 | 19,41 | 22,59 |

Схема канализации

В МО г. Клинцы предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы канализации.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации: хозяйственно-бытовые сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов собираются в ГКНС, откуда перекачиваются на очистные сооружения.

Проектом предусматривается капитальная реконструкция очистных сооружений. Для этого требуется актуализация проекта реконструкции КОС в связи с его моральным устареванием и износом КОС за прошедшие 19 лет с момента выпуска проекта.

Также проектом предлагается для улучшения экологической обстановки в городе строительство напорного канализационного коллектора в 2-х трубном исполнении от ГНС до КОС (L=1,65км), т.к. в настоящее время износ существующего коллектора составляет 100%.

Проектом предусмотрено в городе разработать проект и выполнить строительство главного канализационного коллектора, протяженностью 6,2 км.

Все проектные решения отображены на схеме сетей водоснабжения и водоотведения.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки и реконструкция ветхих сетей канализации. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

## 13.3. Энергоснабжение

13.3.1. Электроснабжение

Характеристика электросетевого комплекса

Электроснабжение МО города Клинцы осуществляется от энергосистемы Брянской области на напряжении высокого класса - 110 киловольт.

Распределение электроэнергии потребителям города выполняется на напряжении среднего второго класса – 6 и 10 киловольт. Часть электропотребителей обеспечиваются электроэнергией от Клинцовской ТЭЦ (2х6 МВт), расположенной в центральной части города.

Определение перспективных электрических нагрузок

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки потребителей г. Клинцы на рассматриваемый проектный период (2010-2030 г.г.) произведена на основе численности населения и прогноза развития предприятий и промышленности на территории посёлка городского типа, принятыми настоящим проектом. При оценке использовались «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждённые приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года).

Расчётная электрическая нагрузка ЖКС на проектный период приведена в таблице.

Таблица 14.3.1. 1

Расчётная электрическая нагрузка ЖКС  г. Клинцы на проектный период

| № пп | Потребитель | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2020 год) | Расчётный срок (2030 год) |
|  | жилищно-коммунальный сектор | 32,8 | 34,2 |
|  | мелкопромышленные и прочие потребители | 6,6 | 6,8 |
|  | суммарно с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок К=0,86 | 33,9 | 35,3 |
|  | неучтенные нагрузки, потери в сетях и т.п. | 4,1 | 4,2 |
|  | Итого: | 38,0 | 39,5 |

Направления развития

Электроснабжение МО г.Клинцы в проектный период будет выполняться по действующей схеме – на напряжении 110 кВ от Брянской энергосистемы и от Клинцовской ТЭЦ.

В период первой очереди (до 2015 года) необходимо провести оценку технического состояния питающих линий 110 кВ и трансформаторного оборудования электроподстанций «Западная» и «Залинейная» для определения сроков замены или сроков дальнейшей службы оборудования в рассматриваемый проектный период до 2030 года.

В период расчётного срока планируется осуществление реконструкции Клинцовской ТЭЦ с заменой турбоагрегатов и увеличением её установленной электрической мощности.

Для электрообеспечения новой многоэтажной и индивидуальной застройки первой очереди и расчётного срока потребует расширение распределительной сети 6 кВ. Трассы прохождения ВЛ/КЛ 6 кВ, местоположение и мощность новых трансформаторных пунктов должна быть уточнена на следующих стадиях проектирования (проект планировки, схема электроснабжения г. Клинцы). Местоположение опорных центров сети 6 кВ (ПС 110 кВ), а также трассы прохождения высоковольтных линий внешнего электроснабжения напряжением 35-110 кВ приведены на картосхеме.

13.3.2. Теплоснабжение

Современное положение

Централизованное теплоснабжение в МО г.Клинцы осуществляется от Клинцовской ТЭЦ, установленной тепловой мощностью в 165,8 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка ТЭЦ равна 85 Гкал/час (среднегодовой отпуск тепла – 250 тыс. Гкал/год). Основным топливом для ТЭЦ служит природный газ (резервное топливо- топочный мазут). Протяженность тепловых сетей на балансе ТЭЦ составляет около 3,4 км в 2-х трубном исчислении.

Часть потребителей г. Клинцы получают теплоэнергию от множества локальных котельных, а также от индивидуальных тепловых систем.

Определение перспективных тепловых нагрузок

Расчёт тепловых нагрузок коммунально- бытовых потребителей г.Клинцы произведён с использованием СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята в минус 260С;

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции принята в минус 140С;

- средняя температура воздуха отопительного периода принята в минус 2,30С.

- продолжительность отопительного периода - 205 суток;

В соответствии с СП 41-104-2000 ««Проектирование автономных источников теплоснабжения»»:

- удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 376 Вт/чел;

- укрупнённый показатель теплового потока на отопление приведён в таблице 14.3.2.1.

Таблица 14.3.2.1.

Укрупнённый показатель теплового потока, (Вт/м2)

| № пп | Расчётная температура наружного воздуха | Характеристика застройки (этажность) | Укрупнённый показатель теплового потока на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая застройка | новая застройка |
|  | -260С | индивидуальная и усадебная |  |  |
|  |  | среднеэтажная (2-4 ) |  |  |
|  |  | многоэтажная (5 и более) |  |  |

Распределение тепловых нагрузок жилищно- коммунального сектора МО «г. Клинцы» на период первой очереди и расчётного срока приведено в таблице 14.3.2.2.

Таблица 43.3.2.2.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «г. Клинцы», МВт (т)

| Показатель | период до 2020 года | период до 2030 года |
| --- | --- | --- |
| Максимальный тепловой поток | 429,51 | 476,46 |
| Отопление жилых зданий | 297,04 | 329,64 |
| - в т.ч. существующих | 268,51 | 264,75 |
| индивидуальных и блокированной застройки | 214,24 | 210,99 |
| среднеэтажных | 10,21 | 9,70 |
| многоэтажных | 44,06 | 44,06 |
| - новых | 28,53 | 64,89 |
| индивидуальных и блокированной застройки | 17,38 | 34,76 |
| среднеэтажных | 2,93 | 13,69 |
| многоэтажных | 8,22 | 16,44 |
| Отопление общественной застройки | 74,26 | 82,41 |
| Вентиляция общественной застройки | 31,13 | 36,21 |
| Горячее водоснабжение | 27,07 | 28,20 |

Максимальный тепловой поток на отопление и горячее водоснабжение жилищно- коммунальной застройки МО «г. Клинцы» без учёта теплопотерь и собственных нужд котельных составит:

- в период первой очереди (до 2020 года) – 429,5 МВтт, из них на нужды средне- и многоэтажной застройки – 100,5 МВтт.

- в период расчётного срока (до 2030 года) – 476,46 МВтт, из них на нужды средне- и многоэтажной застройки – 129,0 МВтт.

Направления развития

Покрытие тепловых нагрузок МО г.Клинцы в проектный период до 2030 года предлагается выполнять от действующих тепловых систем локальных котельных и Клинцовской ТЭЦ.

В период первой очереди необходимо разработать проект модернизации системы теплоснабжения г.Клинцы с учётом реконструкции оборудования Клинцовской ТЭЦ, расширения её тепловых сетей и закрытия части локальных котельных. Также, следует провести энергоаудит объектов, расположенных на территории посёлка городского типа (для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определения экономически эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности в период до 2030 года) и осуществить снижение потерь теплоэнергии:

- в тепловых сетях за счёт постепенной ежегодной замены не менее 5% изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы,

- в зданиях и сооружениях за счёт проведения дополнительных мероприятий по утеплению «теплового контура» и внедрению механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

Для подключения к централизованному теплоснабжению нового западного жилого квартала многоэтажной застройки необходимо осуществить подключение квартальных сетей застройки к магистральным теплосетям Клинцовской ТЭЦ (резервируемая под магистральную теплотрассу территория приведена на картосхеме). При невозможности осуществления данного подключения, теплоснабжение новой застройки предлагается осуществлять от газовой квартальной котельной.

13.3.3. Газоснабжение

Современное положение

Газификация г.Клинцы выполнена природным (естественным) газом по распределительным газопроводам высокого и низкого давления.

Уровень газификации составляет 63,4% в «городской местности» и 86,4% в «сельской местности».

Определение перспективного объёма газопотребления

Расчёт газопотребления природного газа на проектный период осуществлён по укрупненным показателям потребления (приведённым в СП 42-101-2003) на базе прогноза социально-экономического развития, принятого настоящим проектом.

Прирост потребления природного газа по МО «г.Клинцы» составит:

- в период первой очереди – 10,9 млн.м3/год; в том числе на нужды населения – 0,1 млн. м3/год, теплоэнергетического комплекса – 10,6 млн.м3/год, прочие потребители - 0,2 млн.м3/год;

- в период расчётного срока – 22,8 млн.м3/год; в том числе на нужды населения – 0,3 млн. м3/год, теплоэнергетического комплекса – 21,9 млн.м3/год, прочие потребители – 0,6 млн.м3/год;

Направления развития

Газоснабжение г.Клинцы в проектный период до 2030 года будет осуществляться природным (естественным) сетевым газом по действующей схеме.

В проектный период потребуется расширение газораспределительной сети высокого и низкого давлений для обеспечения газификации новых потребителей, располагаемых в проектируемой индивидуальной, средне- и многоэтажной застройки.

Территория, резервируемая под трассы газопровода высокого давления, а также предварительно выбранные места размещения ГРП отображены на картосхеме.

## 13.4. Связь.

13.4.1. Телефонизация. Интернет.

Существующее положение

Основным оператором проводной телефонной связи в МО г. Клинцы  является Брянский филиал ОАО «Центртелеком».

Емкость городской телефонной сети, составляет более 15 700 номеров.  В городе Клинцы используется только АТС построенные на цифровом оборудовании.

По данным статистики, на 100 семей приходится 59,7 телефонных аппарата (далее ТА).  Этот показатель выше, чем в целом по Российской федерации, соответственно 27,6 ТА для города.

Список всех АТС города представлен в таблице ниже.

Таблица 14.4.1

| № п/п | Адрес | Тип АТС | Монтированная емкость | Используемая емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мира дом 46 | Квант-Е | 3366 | 3333 |
| 2 | ул. Октябрьская дом 40 | Квант-Е | 7332 | 7830 |
| 3 |  | Вынос АТС | 64 | 61 |
| 4 | ул. Рябка, дом 125 | Квант-Е | 4992 | 4979 |

В настоящее время  в очереди на установку телефона находится 156 заявлений жителей города в связи с этим планируется в ближайшее время дальнейшее расширение существующих АТС.

Также на территории города располагаются 30 таксофонов универсальной услуги связи. По адресу ул. Октябрьская дом 40 располагается городской переговорный пункт.

Клинцовские АТС подключены к внутриобластному кольцу волоконно-оптической линии связи, построенного на базе оборудования SDH, Брянского филиала ОАО «Центртелеком». Оптический кабель соединяет  города Брянск, Почеп, Унеча, Клинцы, Новозыбков, Стародуб, Трубчевск, поселки Выгоничи, Климово, Погар и Навля.

Это позволяет уже сейчас наряду с предоставлением надежной и качественной телефонной связи, предоставлять абонентам широкий набор услуг по передачи данных.

Использование кольцевого принципа построения позволяет поддерживать высокий уровень надежности всей системы в целом. При обрыве кабеля на любом из участков транспортной сети, система автоматически переходит на работу в противоположном направлении. Данное свойство сети является крайне важным для надежности междугородних соединений и как следствие поддержания информационной безопасности города.

Проектные решения

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения в городе, а так же коэффициент семейности (3,1). Необходимое количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 квартире.

Количество телефонов в общественных зданиях:

- 20% от числа телефонов в квартирном секторе

Телефоны-автоматы (таксофоны):

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Расчетные данные  о необходимом числе телефонных номеров по МО г.Клинцы представлены в таблице ниже

Таблица 14.4.2

| № п/п | Название населенного пункта | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | Клинцы | 23 226 | 4 645 | 288 | 24 194 | 4 839 | 300 |

Как видно из расчетных данных основное увеличение номерной емкости придется на первую очередь. Потребуется увеличить емкость АТС города суммарно на 12 500 номеров. Это не представляет особой трудности благодаря использованию в настоящее время цифровых АТС, которые имеют значительный запас по увеличению номерной емкости. После модернизации на конец расчетного срока емкость каждой АТС составит 10 000 №№, с небольшими отклонениями в зависимости от района города. В районах нового жилья потребуется установить выносные шкафы, для телефонизации ближайших домов.

На расчетный срок увеличение номеров составит 1100 номеров, что технически выполнить достаточно просто.

Использование цифоровых АТС позволит наряду с гибким увеличением емкости, позволит предоставлять абонентам услуги передачи данных. На основе этих АТС возможно дальнейшее развитие услуг связи (услуги ISDN, высокоскоростное подключение к Internet, IP-телефония).

На расчетный срок потребуется дальнейшее развитие и модернизация внутризоновых линий связи. С повсеместным использованием волоконно-оптических линий связи.

### 13.1.2 Радиофикация.

Существующее положение.

Характеристики радиотрансляционной сети МО города Клинцы определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы».

Центр проводного вещания расположен по адресу Октябрьская дом 40. Используется оборудование:  усилитель УПВ-5 и  два усилителя Луч»5,0 общей мощностью 15кВт. Производится вещание двух программ проводного вещания. Всего на территории города в настоящее время функционирует 5569 радиоточек. Уличная звукофикация и звуковые трансформаторные подстанции (ЗТП) отсутствуют.

В следствии снижения количества абонентов, а так же дороговизны содержания инфраструктуры систем проводного вещания, в перспективе планируется перевод на эфирное вещание (ЧМ-вещание).

Телевизионное вещание

Основным оператором телевизионного вещания в Клинцах является «Брянский областной радиотелевизионный передающий центр». Филиал ФГУП «РТРС» «Брянский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка). Эфирное телевизионное вещание на территории города обеспечивает телевизионная мачта оборудованная (100 Вт) телевизионными ретрансляторами. Телевизионный сигнал передается посредством спутниковых станций. Примерный радиус действия РТС составляет 10-15 км.

Таким образом, технические средства ОРТПЦ обеспечивают программой «1-канал», «Россия» и программой областного (регионального) телевидения 100% жителей города.

Также на территории города широко развито кабельное вещание. Основным оператором кабельного вещания является ООО «СКТ Марина», которая помимо основных федеральных каналов осуществляет вещания большого количества спутниковых каналов.

Перспективой развития телевещания в Клинцах, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Интернет

Основным оператором предоставляющим услуги подключения к сети Интернет является Брянский филиал ОАО «Центртелеком».

Основной технологией доступа в Интернет в Клинцах это коммутируемый (DialUp) доступ.

При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию. Для услуг коммутируемого доступа в Клинцах  смонтировано 3264 портов доступа, используется 3001 порт. Зона охвата доступом в Интернет составляет 17,1% от всего населения города.

Перспектива развития доступа в Интернет на территории города это  выделенный (DSL) широкополосный доступ и новые типы услуг на его базе.  Выделенный доступ позволяет получать услуги выхода в сеть, используя медные телефонные пары, на высокой скорости до 5 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной.

Начало эксплуатации широкополосного доступа к сети Интернет запланировано на август 2010 года. Для этого уже смонтировано 1512 портов по технологии FTTB (оптика в каждый дом).

# 14.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление от 27.02.2003г., № 27, глава 3.1.5),

- СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления,

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»,

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Основными источниками исходных данных послужили данные МП ПУ “Водоканал», проект предыдущего генерального плана г. Клинцы (1992г).

Проектные предложения по инженерной подготовке, инженерной защите территории г.Клинцы выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.

Схема инженерной подготовки территории выполнена на предоставленной Заказчиком топооснове масштаба 1: 10 000.

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите городской территории с учетом имеющихся защитных и прочих инженерно-технических сооружений с целью обеспечения стабильных условий функционирования городского поселения, повышения уровня общего благоустройства территории.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.).

По уровню значимости и ответственности намечаемые инженерные мероприятия относятся к уровню муниципального значения.

Предлагаемый комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация поверхностного стока и его очистка,

- вертикальная планировка территорий нового градостроительного освоения,

- расчистка, благоустройство водных объектов.

Основные планировочные ограничения на территории МО г. Клинцы:

- значительная горизонтальная и вертикальная расчлененность рельефа, что усложняет условия прокладки инженерно-транспортных  коммуникаций, обязывает к проведению мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения,

- затопление части городской территории расчетными паводками 1% обеспеченности реки Московка,

- развитие на отдельных участках бугристо-западинного микрорельефа,

- развитие процессов заболачивания и заторфовывания, при этом мощность торфа в поймах рек превышает 2м,

- наличие оврагов и балок,

- наличие территорий с близким залеганием грунтовых вод (<2,0м), развитых в поймах рек,

- наличие участков с нарушенным рельефом (в результате  недропользования).

Проектные предложения.

Проектные предложения по инженерной подготовке г. Клинцы включают мероприятия, направленные на защиту объектов городского хозяйства от неблагоприятных природных и техногенных процессов, благоустройству территории застройки, объектов рекреации, инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Организация поверхностного стока и его очистка

В настоящее время в городе водосточная сеть практически отсутствует. По предварительным данным в городе имеется около 4.32 км водосточной сети. Обеспеченность магистральной улично-дорожной сети водосточными коллекторами составляет менее 10%. Сброс дождевых и талых вод осуществляется без очистки в естественный водоприемник (р. Московка), на рельеф местности.

Основные принципы организации системы дождевой канализации:

- раздельная система канализования – хозяйственно-бытовая и дождевая,

- принцип водоотведения – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях,

- существующие коллекторы подключаются к магистральным и транспортирующим коллекторам, с обустройством на устьевых участках распределительных камер для перераспределения и направления стоков на очистку,

- тип коллекторов – закрытый (в центральных районах города), открытый (в районе индивидуального строительства),

-  очистные сооружения дождевой канализации преимущественно закрытого типа (ОСДК), в районах массового индивидуального строительства – очистные сооружений типа прудов- отстойников.

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство  водоемов и водотоков.

Проектом предусматривается развитие сети дождевой канализации со  строительством магистральных коллекторов и очистных сооружений.

Принципиальная схема дождевой канализации в проекте решается с учетом рельефа местности, перспективы развития города, основных планировочных ограничений.

Для распределения  и направления дождевого стока на очистные сооружения должны предусматриваться распределительные камеры на устьевых участках водостоков. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков, образующаяся в начальный период дождя, таяния снега и пр. Пиковые расходы сбрасываются в водоприемник без очистки через распределительные камеры, которыми могут служить и аккумулирующие емкости. Дождеприемниками поверхностного стока будут служить рр. Московка, Туросна, Лутенка и оз. Стодол.

Очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются в водоприемник без очистки.

Водосточная сеть предусматривается самотечные смешанного типа (закрытого и открытого). Диаметры коллекторов (закрытый тип) от 200 до 600мм, глубина заложения – ниже глубины сезонного промерзания грунтов (1,37м).

Исследуемая территория имеет сложный рельеф, расчлененный большим количеством рек и мелких водотоков. Территория города условно разделена на 15 водосборных бассейнов. В каждом бассейне предусмотрена самотечная сеть дождевой канализации с очистными сооружениями.

На I очередь строительства проектом предлагается строительство дождевой канализации по правому берегу от р. Московка (центральная и северная части города), протяженность сети: закрытые коллекторы – 15,8км, открытые лотки – 22,5км.

На расчетный срок, строительство системы дождевой канализации в южной части города, по левому краю от рек Туросна и Лутенка. Протяженность сети 28,8км, система открытого типа (лотки).

Всего проектом предусматривается организация 15 очистных сооружений дождевой канализации, 8 из которых – ОСДК, 7 - ЛОС.

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации составят:

- водосточные коллекторы, сбросные каналы – всего 69,6км, в том числе на I очередь – 34 км, из них:

  - закрытые – всего 15,8 км, в том числе на I очередь – 11,48км,

  - открытые лотки – всего 51,3км, в  том числе на I очередь – 22,5км,

  - нагорные канавы -  всего 0,91 км (расчетный срок),

  - сбросные лотки - всего 1,56 км (расчетный срок),

- очистные сооружения дождевой канализации – 15шт, из которых на I очередь строительства предусмотрены 7 шт (с учетом возможности использования кассетных очистных сооружений заводской сборки).

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Разделение стоков должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются в водоприемники без очистки.

Тип очистных сооружений  – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах -  кассетные. Площадь очистных сооружений определяется ориентировочно из расчета 0.4га площади очистных сооружений на 100 га застройки. Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений устанавливаются: закрытого типа – 50м, открытого – 100м.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научно-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

При осуществлении мероприятий по организации системы водоотведения поверхностного стока целесообразно:

- проведение инвентаризации существующих сетей дренажно-дождевой канализации,

- разработка специального проекта «Водоотведения поверхностного стока и его очистки».

2. Вертикальная планировка, организация рельефа

В соответствии с архитектурно-планировочным решением предусматривается освоение новых площадок под жилую застройку в восточной, юго-восточной и южной части города.

Новый жилой район в  юго-восточной части города (правый берег р. Лутенка), предусматривается мероприятия по инженерной подготовке площадок освоения в составе следующих мероприятий:

- вертикальная планировка – подсыпка с незначительным объемом земляных работ – на площади 11,5га. Данная площадь разбита на 2 участка: 8га и 3,5га. Для участка площадью 8га: слой подсыпки в среднем принят слой 1,5м, потребный объем грунта для осуществления подсыпки работ составит ориентировочно 120 тыс.м3. Для участка площадью 3,5га: слой подсыпки в среднем принят слой 2,5м, потребный объем грунта для осуществления подсыпки работ составит ориентировочно 87,5 тыс.м3. Объемы работ предусматриваются на расчетный срок.

В соответствии с проектными предложениями по организации парковой зоны в центральной части города, для освоения данной площадки должны быть предусмотрены мероприятия, включающие следующие работы:

- организация рельефа с предварительным осушением – на площади 8,5га. Объем работ предусматривается на расчетный срок,

- организация рельефа с обустройством тропиночной и прогулочной сети, зон отдыха и развлечений,

- обеспечение водоотведения поверхностного стока в парковой зоне сетью открытых осушительных каналов,

- оснащение парковой зоны малыми архитектурными формами и пр.

3. Расчистка, благоустройство водных объектов

Гидрографическая сеть в пределах города представлена  следующими водными объектами – рр. Московка, Туросна, Лутенка, оз. Стодол, малые водотоки.

В 30-тые годы XX века на р. Московка было создано водохранилище для производственных нужд строящейся Клинцовской ТЭЦ. В настоящее время в соответствии с Реестром ГТС гидротехническое сооружение на р. Московка находится на балансе Клинцовской ТЭЦ ОАО «Квадра — Генерирующая компания». Соответственно и  техническое состояние сооружения, и безопасность его эксплуатации, количественные и качественные характеристики производственных сбросов (в рамках нормативов НДС) должны контролироваться эксплуатирующей организацией.

Характеристика ГТС и водохранилища (оз. Стодол) приведена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Наименование параметров | Ед. измерения | Оз. Стодол |
| --- | --- | --- |
| Строительная высота | м | 7,5 |
| Расчетный напор при НПУ | м | 4,4 |
| Пропускная способность | м3/сек | 82,1 |
| Кол-во пролетов | шт. | 4 |
| Ширина пролета | м | 5,5 |
| Дли водосброса | м | 25,8 |
| Ширина водосброса | м | 10,5 |
| Кол-во водосливных отверстий | шт. | 16 |
| Высота шандора | м | 1,6 |

По данным МЧС по Брянской области вероятность ЧС на гидротехнических сооружениях на территории г. Клинцы, связанной с аварией на ГТС, маловероятна.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", "Положением о декларировании безопасности гидротехнических сооружений" (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303) собственник ГТС должен имеет на ГТС декларацию безопасности.

Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений

- На стадиях проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения (ГТС), а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления либо консервации собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация составляет декларацию безопасности гидротехнического сооружения.

- Декларация безопасности является основным документом, обосновывающим безопасность гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, проекту, действующим техническим нормам и правилам, а также определяющим характер и масштаб возможных аварийных ситуаций и меры по обеспечению безопасной эксплуатации.

- Собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация представляет декларацию безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора за безопасностью гидротехнических сооружений.

- Орган надзора организует проведение государственной экспертизы декларации безопасности.

- Утвержденная декларация безопасности хранится у декларанта. Ее копии представляются декларантом в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся гидротехнические сооружения, и в соответствующий территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

- Декларация безопасности, утвержденная органом надзора, является основанием для внесения гидротехнических сооружений в Российский регистр гидротехнических сооружений и выдачи этим органом разрешений на эксплуатацию, ввод и вывод из эксплуатации, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений. Указанные разрешения выдаются органом надзора на срок действия декларации безопасности

Экологическому состоянию водных объектов будет способствовать организация водоотведения поверхностного стока на всех водосборных бассейнах города, плановое удаления бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, контроль со стороны надзорных органов за промышленными сбросами предприятий.

Ниже в таблице 15.2 приведены ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории

Таблица 15.2

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего / в т.ч. I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дождевая канализация |
| 1 | Водостоки, всего, в т.ч: - закрытые - открытые лотки, - сбросной лоток, - нагорная канава | км | 69.6 / 34 15.8 / 11.48 51.3 / 22.5 1.56 / 0 0.91 / 0 |
| 2 | Очистные сооружения (ОСДК) | шт | 15 / 7 |
| Вертикальная планировка |
| 5 | Земляные работы, всего, в т.ч.: - подсыпка территории участок №1 - подсыпка территории участок №2 | га тыс.м3 -//- -//- | 11.5 / - 207,5 / - 8 / - 120 / - 3,5 / - 87,5 / - |
| 6 | Обустройство парковой зоны | га | 8,5 / - |

# 15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Методологические основы

Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Она нацелена на сбалансированное решение задач социально-экономического развития на перспективу и сохранение благоприятного состояния окружающей среды и природноресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей населения. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131 от 06.10.2003;

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999;

- «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» N 5487-1 от 22.07.1993;

- «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года;

- «Об отходах производства» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года

- «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002.

Так, по закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения городского округа, кроме прочих, относятся:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Напомним, что под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

## 15.1. Состояние и охрана атмосферного воздуха

1.Охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения в городе.

В разделе приведена оценка существующего загрязнения воздушного бассейна города, анализ основных источников загрязнения, даны рекомендации по улучшению качества воздушного бассейна.

Уровень загрязнения атмосферы в масштабе города определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

МО город Клинцы является одним из крупных индустриальных центров Брянской области. На состояние атмосферного воздуха города оказывает воздействие хозяйственная деятельность организаций и автотранспорта. По степени загрязнения атмосферного воздуха город Клинцы относится к низким по России городам.

Н территории муниципального образования города Клинцы зарегистрированы и осуществляют деятельность более 220 природопользователей, из которых 18 предприятий имеют утвержденные проекты нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения. Промышленными и транспортными предприятиями города в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения выбрасывается более 450 тонн в год различных загрязненных веществ.

Суммарная масса выбросов загрязняющих веществ в 2007 году составила 0,485 тыс. тонн, эти сведения представили 11 предприятий города, в том числе:

- твердые – 0,042 тонн;

- газообразных и жидких – 81,294 тонн, из них: оксида углерода – 52,612 тонн, оксида азота – 28,6 тонн, углеводородов – 0,051 тонн, ЛОС – 0,029 тонн.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Брянской области производился контроль за состоянием воздушного бассейна в зоне влияния промышленных предприятий (промзоне) и на автомагистралях города – выбросы от автотранспорта. Всего отобрано 412 проб, из них: в промзоне 130 проб, превышений ПДК не установлено; из проверенных на автомагистралях 282 проб, 20 проб превысили ПДК, что составило 7, 1 %. По составу загрязняющие вещества, связанные с выбросами при работе автотранспорта представлены окислами азота 11 проб из 103 отобранных, или 10,7 % и сернистым газом 9 проб из 103 отобранных, что составило 8,7 %.

Характеристика состояния атмосферного воздуха города приведена в таблице 16.1 – Состояние атмосферного воздуха МО города Клинцы в 2007 году.

Таблица № 16.1

Состояние атмосферного воздуха МО города Клинцы в 2007 году

| показатели | всего проб | из них с превышением ПДК | % неуд. проб | из них |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в пром. зоне | автомагистрали |
|  |  |  |  | всего проб | из них с превышением ПДК | % неуд. проб | всего проб | из них с превышением ПДК | % неуд. проб |
| Всего проб, из них на: | 412 | 20 | 4,9 | 130 | - | - | 282 | 20 | 7,1 |
| углеводороды | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| сернистый газ | 158 | 9 | 5,7 | 55 | - | - | 103 | 9 | 8,7 |
| окислы азота | 158 | 11 | 7 | 55 | - | - | 103 | 11 | 10,7 |
| аммиак | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| тяжелые металлы | 48 | - | - | 20 | - | - | 28 | - | - |

Наибольшим загрязнителем атмосферного воздуха выбросами аммиака является МУП «ВКХ г. Клинцы», который выбрасывает 84 % от общего количества выброса и 100% выбросов метана. Все 100% формальдегида поступает в атмосферу от учреждения ОБ – 21/6.

Наибольшие выбросы летучих органических соединений поступает в атмосферу от ОАО «Клинцовский автокрановый завод» и от ОАО «Клинцовский завод поршневых колец». В выброс оксида углерода наибольшие вклады вносят ОАО «Клинцовский автокрановый завод» и Западное предприятие электрических сетей ОАО «Брянскэнерго».

В выброс серы диоксида основной вклад вносят ОАО «Клинцовский автокрановый завод», Клинцовская ТЭЦ, ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».

К приоритетным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся следующие промышленные предприятия:

- ОАО «Клинцовский автокрановый завод» - 88,55 тонн/год вредных веществ;

- ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» - 30,511 тонн/год;

- ОАО «Шпагат» - 6,907 тонн/год;

- ООО «Лайка-Клинцы» - 12,724 тонн/год;

- Клинцовский ПАТП – 60,847 тонн/год;

- ОАО «Брянские коммунальные системы» Клинцовское структурное подразделение – 81,336 тонн/год;

- Клинцовская ТЭЦ – 152,668 тонн/год;

- МУП ВКХ г. Клинцы – 54,710 тонн/год.

На предприятие ОАО «КАЗ» за счет проведенных природоохранных мероприятий – это проведение инвентаризации выбросов для нового тома ПДВ, проведение инструментальных замеров на 34 стационарных источниках, проведение капитального ремонта и реконструкции действующих ПГУ на модельном участке литейного производства, установка новых ПГУ в окрасочном производстве, выброс загрязняющих веществ уменьшился по сравнению с 2006 годом на 60, 228 тонн.

Также произошло снижение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с 2006 годом на Клинцовской ТЭЦ, за счет снижения потребностей промышленного и жилого секторов в паре и горячей воды из-за мягкости зимнего периода 2007 года и снижение доли мазута в балансе сжигаемого топлива. Персоналом Клинцовской ТЭЦ регулярно проводятся мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: устранение присосов в топки котлов, доведение коэффициента избытка воздуха до нормативных величин, осуществление постоянного инструментального контроля за выбросами. Для проведения данных мероприятий на всех котлоагрегатах ТЭЦ установлены кислородомеры, а для определения массовых концентраций загрязняющих веществ применяются многокомпонентные газоанализаторы и компьютерные газоанализаторы.

К топливно-энергетическому комплексу города относятся два основных предприятия: ПП «Клинцовская ТЭЦ» и Клинцовское СП ОАО «Брянские коммунальные сети».

Клинцовское структурное подразделение ОАО «БКС» имеет норматив ПДВ с инвентаризацией источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разрешение Управления по технологическому и экологическому Ростехнадзору по Брянской области на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения на период до 31.12.2007 г.

На балансе Клинцовского СП в городе Клинцы 17 котельных, в Клинцовском районе – 2 котельные. Все они работают на газообразном топливе.

Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Отработавшие газы автомобилей содержат около 200 вредных веществ, большинство из которых токсичны. В выбросах карбюраторных двигателей основная доля вредных веществ приходится на оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, в дизельных – на оксиды азота и сажу.

На территории муниципального образования и в Клинцовском районе эксплуатируется 13299 единиц автотранспорта, из них принадлежит юридическим лицам 3579 автомашин, физическим – 9720.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт, доля которого в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ ежегодно возрастает. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 60,847 тонн.

Специфика передвижных источников загрязнения проявляется в:

- высоких темпах роста численности автомобилей по сравнению с ростом количества стационарных источников;

- более высокой токсичности выбросов автотранспорта по сравнению с выбросами от стационарных источников;

- сложности технической реализации средств защиты от загрязнения на передвижных источниках;

- низком расположении источника загрязнения от земной поверхности, в результате чего отработавшие газы автомобилей скапливаются в зоне дыхания людей и слабее рассеиваются ветром по сравнению с промышленными выбросами, которые имеют дымовые и вентиляционные трубы значительной высоты;

- непосредственной близости к жилым районам (автомобили заполняют все местные проезды и дворы жилой застройки);

- их пространственной рассредоточенности (автомобили распределяются по территории и создают общий повышенный фон загрязнения).

Перечисленные особенности передвижных источников приводят к тому, что автотранспорт создает обширные зоны с устойчивым превышением санитарно-гигиенических нормативов.

В городе нет специальных магистралей, обладающих высокой пропускной способностью, поэтому основные потоки автотранспортной техники пропускаются по территориям жилой застройки. Особенно высокой интенсивностью движения транспорта отличаются улицы Октябрьская, Свердлова и проспект Ленина, которые характеризуются самыми высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха оксидами углерода и азота, шумового загрязнения.

Для контроля за выбросами от автотранспорта в городе организованы посты по проверке токсичности и дымности отработавших газов инструментальным методом с периодичностью 1 раз в год при прохождение технического осмотра.

На территории города функционирует два автотранспортных предприятия: Клинцовское пассажирское автотранспортное предприятие – филиал ОАО ААК «Брянскавтотранс» и ОАО «АК-1305». Клинцовским ПАТП разработан и утвержден проект нормативов ПДВ в атмосферу от стационарных источников выбросов и передвижного состава – автотранспорта. На каждом предприятии имеются контрольно-регулировочные посты экологического контроля передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха. Для сокращения выбросов в атмосферу на предприятиях разрабатываются природоохранные мероприятия.

Основные причины загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта следующие:

- низкая пропускная способность городской дорожной сети и плохое качество дорожного покрытия;

- плотность потока автотранспорта, особенно в пиковое время, высокая;

- загруженность центральных дорог города маршрутным транспортом и др.

- высокий процент неисправных автотранспортных единиц. В среднем у 20 % автомобилей содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах выше нормы.

- доминирование низкосортных видов жидкого топлива.

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте использованы организационно-технические, технологические и планировочные мероприятия.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- организацию стационарного поста контроля качества атмосферного воздуха в г. Клинцы;

- разработка сводного тома ПДВ для рассматриваемой территории;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителей атмосферного воздуха (на уровне Брянской области);

- всем планируемым и существующим промышленным предприятиям необходимо разработать и утвердить санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников;

- для групп промышленных предприятий и производственной зоны необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- запрещение увеличения объемов производства на территории промышленных зон и предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия;

- предприятия (планируемые и  не имеющих данной документации) должны разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- предприятия должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Снижения негативного воздействия от автотранспорта:

- стимулирование улучшения экологических характеристик автотранспорта;

- оптимизация транспортных потоков;

- продолжать контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- контроль качества топлива на автозаправочных станциях;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ от двигателей.

Основное значение в системе управления охраной атмосферного воздуха от выбросов вредных веществ имеют технологические мероприятия - мероприятия направленные на прекращение или ограничение поступления вредных веществ в атмосферу, т.е. на источник образования вредных веществ. Реализацией технологических мероприятий по охране атмосферного воздуха занимаются сами производства и предприятия.

- для снижения до санитарных норм удельных выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу, всем предприятиям, имеющим организованный выброс в атмосферный воздух, необходимо установить высокоэффективное пыле-, газоочистное оборудование;

- устранение технологических процессов, приводящих к пылению, к неорганизованным выбросам.

Технологические мероприятия для передвижных источников загрязнения включают в себя:

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- освоение транспортных  средств, использующих  альтернативные виды топлива;

- своевременное техническое обслуживание транспортных средств;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

Планировочные мероприятия по охране атмосферного предполагают:

- Строительство объездной автодороги для пропуска грузового транспорта вне жилой застройки;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

- Организация системы парковки и постоянного хранения транспортных средств, системы технического обслуживания;

- Организация системы транспортного обслуживания;

- Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами;

- Озеленение шумопоглощающими породами территорий электроподстанций с целью уменьшения шума, также установка шумозащитных экраннов;

- Для групп промышленных предприятий и производственной зоны необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- СЗЗ новых промышленных предприятий не должны перекрывать жилую застройку;

- расселение жилых домов, находящихся в пределах СЗЗ за счет предприятий-загрязнителей;

- Предусмотреть озеленение территории СЗЗ существующих и проектируемых объектов;

- Проведение инвентаризации территорий предприятий, с переносом вредных цехов с источниками загрязнения воздушного бассейна вглубь промплощадок для сокращения размеров СЗЗ;

В результате реализации предлагаемых мероприятий будет достигнуто снижение негативного воздействия на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения, значительно снизится объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

## 15.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который представляет собой источник негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Ее размеры утверждаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры санитарно-защитных зон предприятий зависят от вида деятельности (отрасли промышленности) и класса вредности, СЗЗ определяется по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для групп промышленных предприятий (промышленного узла) устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий (п.2.4).

В таблице16.2 представлены СЗЗ существующих предприятий города.

Таблица16.2

Санитарно-защитные зоны крупных промышленных объектов МО г. Клинцы

| № | Наименование предприятия (существующие и заявленные) | Вид деятельности | Класс опасности | Размер СЗЗ, м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | Производство кранов | (V | 100 |
| 2 | ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» | Производство поршневых колец и тепловозных дизелей, дизелей-генераторов, автомобилей, тракторов, компрессоров и насосов | ІV | 100 |
| 3 | ООО «Завод «Клинцы-Полимер» СТД | Производство изделий из пластмасс | ІV | 100 |
| 4 | ООО «Клинцовское УПП ВОС» | Трансформаторы тока малой мощности | ІV | 100 |
| 5 | ОАО «Шпагат» | Полированный шпагат, ватин | V | 50 |
| 6 | ООО «Лайка-Клинцы» | Переработка кожаного сырья и хромированный полуфабрикат | ІV | 100 |
| 7 | ОАО «Элегант» | Куртки, костюмы, брюки, постельное белье, спецодежда | V | 50 |
| 8 | ООО «Дантана-Плюс» | Трикотажные изделие (верхний трикотаж, белье, спецодежда) | V | 50 |
| 9 | ООО «Мега-Степ» | Обувь кожаная (спортивная специальная), заготовки для обуви | V | 50 |
| 10 | ООО «Клинцовское СРП ВОГ» | Швейные изделия из х/б тканей для взрослых и детей, постельное, спецоджда | ІV | 100 |
| 11 | ООО «Школьная мебель» | Школьная мебель, санки, мебель на заказ | V | 50 |
| 12 | Г(У)П учреждение ОБ – 21/6 | Мебель, столярные и швейные изделия | V | 50 |
| 13 | ОАО «Железобетон» | Сб.ж/б, блоки, бетон | ІІІ | 300 |
| 14 | ОАО «Клинцовский хлебокомбинат» | Хлебобулочные изделия | ІV | 100 |
| 15 | ООО «Тппография «Александрия» |  | V | 50 |
| 16 | ГУП «Клинцовская городская типография» |  | V | 50 |

Проектные решения

Размещение новых предприятий и объектов в промышленной зоне, не должно быть хаотичным, необходимо организовать зонирование промышленной зоны.

- для всей территории промышленной зоны необходимо разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- функциональное зонирование, комплексное благоустройство промышленных зон, озеленение территорий предприятий (не менее 20%);

- сокращение СЗЗ возможно путем разработки мероприятий по снижению негативного воздействия и обоснованию сокращения размеров СЗЗ. В связи с этим  предприятиям необходимо разработать  «Проект обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны». В соответствии с п.4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер СЗЗ должен быть уменьшен в соответствии с существующими федеральным нормативно-правовым документом при проведении следующих мероприятий:

- объективном доказательстве достижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по данным натуральных исследований приоритетных показателей за состоянием атмосферного воздуха (не менее тридцати исследований на каждый ингредиент в отдельной точке, за исключением зимнего периода) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности и в связи с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Если данные мероприятия не будут проведены и, тем самым, не будет подтверждения соответствия уровня техногенного воздействия допустимым нормам, сокращения санитарно-защитной зоны не последует.

- вынос предприятий с территории жилой застройки;

- переселение населения проживающего в СЗЗ предприятий, за счет предприятий-загрязнителей.

- для населения, проживающего в СЗЗ промышленных предприятий, должны быть предусмотрены социально ориентированные мероприятия:

- медицинское обследование, в том числе медицинское наблюдение за здоровьем детей с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы в селитьбе.

## 15.3. Охрана водных ресурсов

На территории муниципального образования город Клинцы находятся 5 водных объектов.

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод сбрасываемых в водные объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Основное загрязнение водных объектов происходит за счет недостаточно очищенных сточных вод бытовой канализации (плохая работа очистных сооружений), неочищенных дождевых стоков (отсутствие дождевой канализации) и неочищенных производственных стоков.

В 2006 году отведено сточных вод 517,9 тыс. м³, вода характеризуется как недостаточно очищенная. Серьезными проблемами города являются:

- техническое состояние очистных сооружений на ул. Заводской, износ физического состояния зданий и сооружений для очистки сточных вод составляет более 80%;

- технический износ напорного канализационного коллектора протяженностью 1654 п/м в 2-х трубном исполнении от ГНС по ул. М. Горького до КНС;

- технический износ главного канализационного коллектора, износ которого составляет 100 %;

- отсутствие уличных канализационных сетей города на 70 % территории, что ограничивает развитие города в части жилищного строительства и объектов промышленного назначения.

Подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе «Водоснабжение и водоотведение»

Территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора по Брянской области в г. Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах проводятся наблюдения за состоянием поверхностных вод по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим и паразитологическим показателям в стационарных пунктах наблюдения на водоемах 2 категории.

В 2007 году в рамках социально-гигиенического мониторинга было отобрано 35 проб из водоемов 2 категории по санитарно-гигиеническим показателям, из которых 14,3 % ( 5 проб) не соответствовало СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Из отобранных 37 проб на микробиологические показатели 17 проб (49,5 %) не соответствовало санитарным нормам.

На территории МО г. Клинцы удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил: из артезианских скважин МУП «ВКХ» 8,7 %, из источников централизованного водоснабжения – 3,3 %; по микробиологическим показателям из водопроводов МУП «ВКХ» - 10 %. Удельный вес проб питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 19,6 %. По сравнению с 2006 годом, улучшилось качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям и ухудшилось качество питьевой воды по микробиологическим показателям из источников нецентрализованного водоснабжения.

Микробное и вирусное загрязнение питьевой воды как централизованного, так и нецентрализованного водоснабжения создает риск возникновения заболеваний населения кишечными инфекциями, в том числе вирусным гепатитом А.

Характеристика состояния подземных вод рассматриваемой территории представлена в таблице 16.3.1

Таблица 16.3.1

Состояние подземных вод города Клинцы в 2007 году.

| показатели | источники централизованного водоснабжения | источники нецентрализованного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | всего проб | из них не соответствовало СН | % неуд. проб | всего проб | из них не соответствовало СН | % неуд. проб |
| Санитарно-химические | 46 | 4 | 8,7 | 30 | 1 | 3,3 |
| микробиологические | 50 | 5 | 10 | 92 | 18 | 19,6 |
| радиологические | 16 | - | - | - | - | - |

Водоснабжение и водоотведение

Источниками водоснабжения города являются:

- подземный водоисточник, состоящий из 29 артезианских скважин, производительностью – 19,3 тыс. м³/сутки;

- поверхностный водоисточник из р. Ипуть, состоящий из комплекса Ипутьских водозаборных сооружений проектной мощностью 32 тыс. м³/сутки.

На балансе МУП «ВКХ» рассматриваемой территории находятся водопроводные сети протяженностью 209,9 км, в том числе две нитки водовода Д=800 мм, протяженностью 22,5 км, водоразборные колонки в количестве 268 шт., пожарные гидранты в количестве 346 шт., 6 водонапорных башень, 2 резервуара чистой воды объемом 15600 м³, 4 повысительные насосные станции.

Сведения о водопотребление и водоотведение рассматриваемой территории представлены в таблице 16.3.2 – Водопотребление и водоотведение г. Клинцы в 2007 году.

Таблица 16.3.2

Водопотребление и водоотведение г. Клинцы в 2007 году

| Водопотребители | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
|  | среднее в сутки тыс. м.3тыс. м.3 | в год тыс. м3 | среднее в сутки тыс. м.3 | в год тыс.м3 |
| Предприятия и организации города | 1,5 | 530,6 | 2,3 | 841,7 |
| Население | 11,0 | 4003,2 | 10,4 | 3808,3 |
| Собственные и технологические нужды | 3,3 | 1195,5 | 2,5 | 925,0 |
| Всего | 15,8 | 5729,3 | 15,3 | 5575,0 |

За качеством подаваемой воды в город круглосуточно осуществляется химический, бактериологический и радиологический контроль.

Очистку сточных вод осуществляет комплекс канализационных очистных сооружений производительностью 18,9 тыс.мЗ /сутки. В состав системы водоотведения входят канализационные сети протяжённостью 63,4 км, в том числе главный городской коллектор Д= 1000-1200 мм протяжённостью 6,092 км и напорный канализационный коллектор Д=бОО мм протяжённостью 1,120 км и КНС в количестве 6 шт.

Контроль за качеством сбрасываемых стоков осуществляет химическая лаборатория ОС. Сведения о качестве сбрасываемых сточных вод в водные объекты Клинцовскими городскими очистными сооружениями за 2007 год представлены в таблице 16.3.3.

Таблица 16.3.3

Сведения о качестве сбрасываемых сточных вод в водные объекты Клинцовскими городскими очистными сооружениями за 2007 год

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Расход сточных вод тыс. м3 за год | Средняя концентрация мг/дм3 | Количество сбрасываемого вещества в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 5575 | 10,0 | 56,0 т |
| 2 | БПК5 | -II- | 5,0 | 27,9 т |
| 3 | АПАВ | -II- | 0,07 | 390 т |
| 4 | Железо | -II- | 0,21 | 1171 кг |
| 5 | Цинк | -II- | 0,003 | 16,7 кг |
| 6 | Медь | -II- | 0,0004 | 2,2 кг |
| 7 | Нефтепродукты | -II- | 0,05 | 0,3 т |
| 8 | Фосфор | -II- | 0,3 | 1673 кг. |
| 9 | Нитриты | -II- | 0,03 | 167 кг. |
| 10 | Хлориды | -II- | 123 | 686 т |
| 11 | Нитраты | -II- | 3,6 | 20070 кг |
| 12 | Минеральный состав | -II- | 332 | 1851 т |
| 13 | Сульфаты | -II- | 69 | 385 кг. |

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ»   утвержденным правительством РФ 03.06.06г. для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона. Для реки Ипуть – ВОЗ составляет 200 м, ПЗП – 40 м; реки Московка ВОЗ – 100 м, ПЗП – 30 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается размещение хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на месте границ ВОЗ И ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Проектные решения

Мероприятия в области охраны поверхностных водных объектов

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных вод, практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены. В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом предлагается ряд мероприятий:

Прекращение сброса в водные объекты неочищенных сточных вод из систем канализации города путем строительства или реконструкции канализационных очистных сооружений, реконструкции и развития систем водоотведения.

- Для безаварийной и своевременной очистки сточных вод, развития города в части жилищного строительства и объектов промышленного назначения, требуется реконструкция существующих очистных сооружений канализации;

- Строительство или ремонт напорного канализационного коллектора;

- Строительство КНС по ул. Первомайской и канализационных сетей по ул. Брянской, ул. П. Коммуны, ул. Первомайской и ул. Ромашина.

- Проектирование и строительство канализационных уличных сетей города;

- Развитие канализационных сетей.

Подробно вопрос по очистке сточных вод освещён в специальном разделе «Водоотведение».

Прекращение сброса в водные объекты неочищенных производственных сточных вод промышленных предприятий, расположенных путём реконструкции и технического перевооружения существующих очистных сооружений и строительства новых.

- выявление и ликвидация  выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф;

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду от существующих предприятий необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строительство на предприятиях локальных очистных сооружений по очистки производственных сточных вод;

- обеспечение максимальной очистки производственных стоков по современным технологиям, с внедрением высокоэффективных систем очистки;

- всем предприятиям и объектам необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК);

- значительного сокращения объёмов сточных вод внедрением оборотного водоснабжения на всех ступенях производства.

Разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов путем:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования;

- обустройства водоохраных зон рек в пределах населенных пунктов.

Мероприятия в области охраны подземных вод

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Рекультивация всех объектов складирования отходов производства и потребления, эксплуатация которых не соответствует экологическим и санитарным правилам и нормам

Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод

Выполнить оценку запасов на месторождениях подземных вод, эксплуатирующихся на участках с неутвержденными запасами.

Организация вокруг эксплуатационных скважин зон санитарной охраны I, II и III поясов.

Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения.

Соблюдать лимит среднесуточного водоотбора, предусмотренный лицензией на право пользования недрами.

## 15.4. Загрязнение почв

Почвы в наибольшей мере подвержены внешнему воздействию различных загрязняющих веществ в результате хозяйственной деятельности человека. Источниками загрязнения почвенного покрова являются места захоронения свалки и полигоны твердо-бытовых отходов, эксплуатация, которых производится без соблюдения санитарных и экологических правил и норм. Загрязнение почвенного покрова также происходит за счет: выбросов от предприятий и автотранспорта; отсутствие единой системы водоотведения в населенных пунктах с последующей очисткой стоков на канализационных очистных сооружениях, периодически возникающих несанкционированных свалок, как в границах населенных пунктов, так и на прилегающих территориях. В настоящее время ливневые воды населенных пунктов сбрасываются на рельеф без очистки.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области в городе Клинцы, Клинцовском и Красногорском районах проводилось обследование состояние почвы по санитарно-химическим показателям из обследованных 14 проб. Все соответствовало санитарным нормам; обследовалось 80 проб на содержание в почве гельминтов, из них 4 неудовлетворительные (Таблица 16.4.1 – Состояние почвенного покрова г. Клинцы в 2007 году).

Таблица 16.4.1

Состояние почвенного покрова г. Клинцы в 2007 году

| Число проб, исследованных по сан.-хим. пок-ям (всего/неуд.) | В том числе | Число проб исследованных на гельминтов (всего/неуд.) | Число проб исследованных на загрязнение радиоактивные веществ (всего/неуд.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В зоне пром. предприятий | В селит. Зоне, в т.ч. на детских площадках |  |  |
| 14/- | - | 14/-,9/- | 80/4 | 33/- |

Проектные решения

В целях охраны и рационального использования почв необходимо усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований и реализация ряда мероприятий:

Создание системы экологического мониторинга состояния почв

- Проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях.

- Изучение влияния промышленности и автотранспорта на состояние почвы.

Мероприятия по снижению воздействия на почву

- Рекультивация санкционированных свалок ТБО, эксплуатация которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

- Внедрение высокоэффективного пыле-газоочистного оборудования на всех предприятиях и объектах.

- Исключение сброс сточных вод на рельеф.

Радиационное загрязнение

Территория города Клинцы подвергалась радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.12.1997 г. № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся на границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» город Клинцы отнесен к зоне проживания с правом на отселение.

В 2007 году родолжаются систематические мероприятия по контролю содержания  цезия – 137 в пищевых продуктах, питьевой воде, продукции сельского хозяйства и природных продуктах (грибах, дикорастущих ягодах), а также измерения содержания цезия – 137 в теле граждан на установка СИЧ.

Радиационная ситуация на территории муниципального образования оценивается как неудовлетворительная. В городе ведется мониторинг мощности экспозиционной  дозы (МЭД) в реперных точках и среднегодовой эффективной дозы (СЭГ), получаемой населением от внутреннего и внешнего облучения. Данные о СГЭ и МЭД приведены в таблицах 16.4.2 и 16.4.3

Таблица 16.4.2

Среднегодовая эффективная доза за 2003-2005 г.г.(мЗв)

| СЭГ | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая | 1.13 | 1.11 | 1.08 |
| В т.ч. за счет внешнего излучения | 0.19 | 0.19 | 0.183 |
| за счет внутреннего излучения | 0.94 | 0.92 | 0.892 |

Таблица 16.4.4

Мощность экспозиционной дозы(мкР/час) за (2004-2006 г.г.)

| Реперная точка | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер им. 50-Летия Октября | Лето | 26.2 | 29.6 | 25.0 |
|  | Зима | 35.0 | 31.3 | 37.7 |
| Ул.Народная | Лето | 23.4 | 23.6 | 19.3 |
|  | Зима | 24.0 | 21.0 | 21.3 |
| Моноумент «Танк» ул. Скчковская | Лето | 29.8 | 32.7 | 34.0 |
|  | Зима | 40.0 | 32.7 | 34.3 |
| Ул.Заводская(Газонаполнительная станция) | Лето | 37.2 | 37.2 | 33.3 |
|  | Зима | 42.0 | 34.0 | 34.0 |
| Парк Воровского | Лето | 23.4 | 22.2 | 19.0 |
|  | Зима | 21.0 | 20.3 | 19.7 |

С учетом полураспада цезия – 137 и согласно расчету по коэффициентам перехода СЭД по городу Клинцы в 2007 году составила 1,05 мЗв, по селу Займище – 1,2 мЗв, по селу Ардонь – 0,5 мЗв.

Сокращение финансирования мероприятий по реабилитации населения и территории из федерального бюджета в сочетании с произошедшим спадом производства, банкротством крупных предприятий, снижением благосостоянием населения, привело к заметному росту потребления  природных пищевых продуктов (грибов, ягод, рыбы) и продуктов местного производства (молоко, мясо), имеющих значительное радиоактивное загрязнение. Как следствие этого, отмечается рост доз внутреннего облучения.

Проектные решения

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории;

- продолжать проведение систематический контроль с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- в соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства, при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

## 15.5 Отходы производства и потребления

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

В результате деятельности юридических и физических лиц образуется 35 видов опасных отходов в количестве 33950 т/год. Основными видами опасных отходов являются следующие:

Ι класса - ртутные лампы, люменисцентные ртуть - содержащие трубки отработанные и брак;

ΙΙ класса – кислота аккумуляторная отработанная;

ΙΙΙ класса – аккумуляторы свинцовые со слитым электролитом, фильтры масляные отработанные, отбирочный материал, загрязненный маслами, шлам очистки трубопроводов и бочек, масла моторные отработанные, масла индустриальные отработанные;

ΙV класса – минеральные шламы (нейтрализат аккумуляторный серной кислоты), песок, загрязненный бензином (15% бензина), песок, загрязненный дизтопливом, покрышки с металлокордом отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, амбразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием черных металлов > 50% - 0,06, мусор от бытовых помещений собственников(исключение крупногабаритный), мусор от бытовых помещений организаций и предприятий (исключение крупногабаритный), отходы жилищ несортированные(исключение крупногабаритный),минеральные шламы(сварка ацителеном), отходы потребления и производства, подобные коммунальным(уличный смет);

V класса – лом алюминия несортированный, лом медных сплавов несортированный, лом черных металлов несортированный, стружка черных металлов несортированная, обрезь натуральная чистой древесины, стружка натуральная чистой древесины, опилки натуральные чистой древесины, отходы потребления и производства, подобны коммунальным(смет с территории предприятий), отходы потребления и производства(смет  с производственных помещений), отходы потребления и производства, подобные коммунальным(отходы от зимней уборки дорожно-уличной сети, абразивные круги отработанные, остатки стальных сварочных электродов, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, тормозные колодки отработанные, свечи зажигания автомобильные отработанные.

Кроме того в городе образуются отходы ΙV- V классов опасности:

- Твердые коммунальные отходы: пищевые отходы, отходы лечебно-профилактических учреждений, организаций торговли про- и промтоварами, учреждений культуры и спорта;

-  Отходы производства: невозвратная деревянная тара, зола древесная, отработанные ионообменные смолы, медицинские отходы класса Б, отходы картона, отходы полиэтилена в виде пленки, отходы уборки территорий кладбищ, отходы разнородных пластмасс(картриджи, клавиатуры), отходы упаковочной бумаги, тара полиэтилена, шкура шлифовальная.

Класс опасности отходов определен в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» экспериментальным и расчетным методами. Определение класса отходов производилось филиалом ЦЛАТИ по Брянской области. Отнесение отходов ΙV классу проведено только экспериментальным методом.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» опасные отходы Ι и ΙΙ класса опасности (ртутные лампы, люменисцентные лампы, кислота аккумуляторная) собираются на предприятиях, в учреждениях и организациях в специально отведенных помещениях или на открытых площадках в закрытой таре и затем отправляются для обезвреживания на предприятии или направляются для переработки на специализированное предприятие ( ООО «ЭКОС»).

Так же туда передаются все отходы ΙΙΙ класса опасности. Отходы  ΙV класса – лом черных металлов, цветных металлов, остатки и огарки стальных электродов, остатки абразивных кругов передаются в ООО «Вторчермет», остальные захораниваются на полигоне для ТБО. Там же захораниваются отходы потребления и производства ΙV и V классов опасности, принимаемы от юридических и физических лиц. Удельный вес опасные отходы ΙΙΙ и ΙV класса, захораниваемые на полигоне совместно с ТБО, не превышает 30 %.

Полигон ТБО расположен в 6 км к западу от г. Клинцы. Площадка полигона представляет собой отработанный карьер. Площадка разбита на карты. Внутри полигона имеются подъездные пути к картам, на которых складируются бытовые и иные разрешенные к вывозу на полигон отходы потребления и производства. На полигоне имеется дезбарьер для специализированного транспорта и осуществляется отработка мусоровозов.

Сбор ТБО организован МУП «Коммунальщик». От жилых многоэтажных домов и сторонних организаций сбор ТБО производится по системе несменяемых контейнеров. От частного сектора ТБО вывозятся поведерно. Разработано и обслуживается 8 маршрутов движения мусоровозов по муниципальному жилью и 14 маршрутов по частному сектору, которыми охвачены 78 улиц , 89 переулков и с . Ардонь.

Для сбора мусора установлено 660 контейнеров. Более 20 % всех имеющихся контейнеров изношены и не пригодны к дельнейшей эксплуатации. За 2007 год дополнительно установлено более 100 контейнеров, но потребность в их обновлении имеется. Контейнерные площадки не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям: отсутствует система регулярной промывки контейнеров, отсутствует водонепроницаемое покрытие, прилегающая территория не ограждена.

На городской полигон вывозится порядка 82 тыс. м³ ТБО.

Выводы:

Отсутствует единая система учета и контроля за потоками твердых бытовых отходов.

Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

- На территории города не везде присутствуют организационные места сбора отходов;

- Периодичность вывоза не соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПин 42-128-4690-88;

- Не ведется учет объектов санитарной очистки;

- Существующая система сбора твердых бытовых отходов контейнерного типа. Не в полном объеме охвачены территории частной застройки системой сбора и вывоза отходов.

- Большая часть контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: отсутствие системы регулярной промывки сборников твердых бытовых отходов, отсутствие водонепроницаемого покрытия, территория площадок не ограждена, нет твердого покрытия;

- Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронения;

- имеется большое количество несанкционированных свалок, что является одной из основных причин загрязнения почвы;

- Отходы поступают на полигон, в основном, в неуплотненном состоянии, что приводит к увеличению площади свалки и загрязненных участков почвы;

- Значительная часть спецавтотранспорта по вывозу отходов находится в удовлетворительном состоянии, но идет нехватка транспорта;

- Лабораторный контроль за состоянием почв проводится в недостаточном объеме.

Проектные решения

В целях улучшения экологической обстановки и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Необходимо внедрять следующие административные мероприятия:

- строительство мусороперерабатывающего завода;

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- проведение инвентаризации отходов и мест их размещения;

- усиление производственного контроля за сбором, сортировкой и вывозом отходов на предприятиях;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

- Для создания рационального обращения с отходами в городе в первую очередь необходимо:

- утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки МО г. Клинцы»;

- разработка муниципальной целевой программы по «отходам»;

- внедрение селективного (раздельного) сбора отходов;

- организация вывоза отсортированных отходов на вторичное использование их на промышленных предприятиях области:

- в г.Брянске переработкой отходов полимерных материалов занимаются предприятия: ООО «Медицина и техника» «Комос» (одноразовые шприцы), «Полимер» (одноразовые шприцы, полиэтиленовая пленка и ящики), ОАО «Пластик» (отходы полиэтиленовой пленки);

- переработкой изношенных автомобильных шин занимается Государственное учреждение ОБ 21/1 УИН Минюста России по Брянской области;

- ООО «Брянскпромбетон» использует минеральные масла, отработанные в качестве смазки форм, поддонов для укладки каркасов и сеток с последующей формовкой бетоном

- другие предприятия Брянкой области и пограничных областей.

- необходимо в районе полигона организовать мусоросортировочный комплекс, отвечающего всем санитарным требованиям. Сортировка мусора позволяет извлекать большую часть отходов, поступающих на захоронение: стекло, все виды пластмасс и полиэтилена, металл, бумагу и картон, не промасленную ветошь, резину;

- необходимо продолжать строительство полигона ТБО;

- необходимо проведение работ по определению морфологического состава отходов потребления для более подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного сбора отходов, а также сепарации ТБО на всех стадиях движения отходов;

- для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз.

- рекомендуется контейнерная система сбора твердых бытовых отходов с несменяемыми сборниками объемом 0,5 м³ и 0,75 м³. Система несменяемых сборников отходов позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для малоэтажной застройки и домой средней этажности. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но и не более 100 м. Контейнерные площадки для сбора ТБО должны имеет: ровное асфальтовое или бетонное покрытие; уклон в сторону проезжей части 0, 02 % для стекания дождевых и талых вод; ограждение с трех сторон, чтобы не допускать попадание мусора на прилегающую территорию; удобный подъезд для спецавтотранспорта.

- предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- заключение всеми предприятиями договоров на вывоз отходов и сдачу их на переработку;

- промышленные отходы 1 и 2 классов опасности необходимо сдавать специализированным предприятиям Брянской области для дальнейшей переработки;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

Утилизация биологических и медицинских отходов

- В больнице требуется установить установки по обеззараживанию медицинских отходов.

- Для утилизации медицинских и биологических отходов, в том числе и трупов животных, необходимо приобрести и разместить инсинераторную установку на полигоне ТБО.

Комплекс мероприятий по санитарной очистке, механизмы их реализации и нормативно-правового обеспечения должны быть разработаны в «Схеме санитарной очистки территории МО г. Клинцы» выполненной специализированными организациями.

Ориентировочный расчет образования ТБО МО города Клинцы (СНиП 2.07.01-89*)

| Муниципальные образования | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Прогнозная численность населения, тыс.чел. | Объем отходов, тонн | Прогнозная численность населения, тыс.чел. | Объем отходов, тонн |
| 1 | МО г. Клинцы | 72 | 21 600 | 75 | 22 500 |
|  | Итого |  | 21 600 |  | 22 500 |

# 16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Анализ территории МО города Клинцы с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Метеорологические (ураганы, смерчи, снегопады);

- Лесные пожары;

- Гидрологические (половодье).

Природно-техногенные опасности

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на транспорте;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на химически опасных объектах;

- Аварии на гидротехнических объектах.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию города (за исключением гидрологических).

Реализация данных опасностей в зонах проживания и отдыха человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

## 16.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В последние годы в связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды - 3-4 дня против обычных 6-7 дней – это  вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования их последствий.

Для территории МО города Клинцы  это отразится в увеличении:

- в зимний период количества возможных сильной наледи и снежных заносов, что может привести к увеличению аварий на системах жизнеобеспечения, нарушению движения автотранспорта по внутригородским и междугородним магистралям;

- в весенний период увеличению вероятности резкого повышения температуры и количества паводковых вод, что может привести к подтоплению части территории города и близлежащих районов;

- в летний период проявлений жаркой и сухой погоды, вследствие которой не исключены засухи,  осложнение пожарной опасности в лесных массивах.

### 16.1.1  Метеорологические опасные явления.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории города  присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 23 м/с (более 1,0 год-1), который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней. Ураганные ветры, как правило северо-западных направлений наиболее вероятны в летний период.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев;

- опасными штормами на воде;

- подпором воды в устьях рек;

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 100 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения, объектов коммунального хозяйства, учреждений образования и здравоохранения, могут пострадать 10-15 человек.

Интенсивные осадки и сильные снегопады.

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Устойчивый снежный покров на территории города устанавливается во второй декаде декабря и длится 115-125 дней.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории города составляет очень высокий риск более 1,0  в год.  Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

### 16.1.2. Лесные пожары.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования.

На территории города находится  лесопарковая зона площадью 4,8 га, на территории которой произрастают в основном деревья хвойных пород. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август, а так же высокую посещаемость лесопарковой зоны горожанами на территории города прогнозируется появление лесных пожаров. Средняя площадь одного очага пожара может составить от 0,2 до 1 га. Пожары могут привести к задымлению некоторых районов города.

В засушливый период возможно возникновение очагов возгорания в лесопарковой зоне в районах: ул. Дачная, ул. 706 Продотряда,   ул.Ногина, ул.Складочная, ул.Новозыбковская, ул.Заводская; ул.Парковая, ул.2-я Парковая, пойма р. Московка. В этом случае возможно распространение огня на жилые дома, а так же задымление некоторых районов города.

Одним из факторов возникновения лесных пожаров является прекращение работ по очистке лесопарковой зоны от сухостоя, что увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров, а так же увеличивает скорость распространения огня.

Обнаружение и тушение лесных пожаров осуществляют силы и средства МПР России. По интегральному показателю лесопарковая зона характеризуется низким уровнем пожарной опасности. Это связано с относительно малыми площадями лесного фонда и высокой оперативностью обнаружения и тушения пожаров. Крупные лесные пожары не прогнозируются.

### 16.1.3 Затопление и подтопление территории.

Неблагоприятная паводковая обстановка в зимне-весенний период может возникнуть в результате интенсивного таяния снега, сильных дождей и сброса воды. Водный режим рек характеризуется средним весенним половодьем.

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снега и сброса воды с озера Стодол возможен разлив реки Московка. Ширина реки в черте города составляет до 10 м, глубина - до 3 м, скорость течения до 0,1 м/сек, дно илистое, берега пологие пойма луговая с кустарниковой растительностью, местами заболочена. Максимальный уровень подъема воды в период весеннего половодья до 1,5 м.

В зоне возможного подтопления расположено   6 объектов экономики и до  5  жилых домов с населением порядка 20 человек. Зона затопления показана на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В период весеннего половодья в пойме р. Московка возможно подтопление: территорий объектов экономики - ООО «Лайка - Клинцы»,ОАО «Кольцо»,  АООТ «Клинцовский автокрановый завод», АО «Кличанка», ОАО «Клинцовский завод поршневых колец», ООО «Трикотажная фабрика Лантана-Плюс», ОАО «Шпагат», ЗЭС; жилые дома в районе улиц - Дзержинского (район завода поршневых колец), улицы, Леонтьева, Октябрьская, переулков – 1 Урицкого, К. Маркса, Зайцева.

При проектировании новых промышленных объектов на территории муниципального образования, учитывался уровень подъема вод в паводковый период.

## 16.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера .

Анализ территории МО города Клинцы с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Метеорологические (ураганы, смерчи, снегопады);

- Лесные пожары;

- Гидрологические (половодье).

Природно-техногенные опасности

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на транспорте;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на химически опасных объектах;

- Аварии на гидротехнических объектах.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию города (за исключением гидрологических).

Реализация данных опасностей в зонах проживания и отдыха человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

## 16.3. Чрезвычайные ситуации природного характера.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В последние годы в связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды - 3-4 дня против обычных 6-7 дней – это  вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования их последствий.

Для территории МО это отразится в увеличении:

- в зимний период количества возможных сильной наледи и снежных заносов, что может привести к увеличению аварий на системах жизнеобеспечения, нарушению движения автотранспорта по внутригородским и междугородним магистралям;

- в весенний период увеличению вероятности резкого повышения температуры и количества паводковых вод, что может привести к подтоплению части территории города и близлежащих районов;

- в летний период проявлений жаркой и сухой погоды, вследствие которой не исключены засухи,  осложнение пожарной опасности в лесных массивах.

### 16.3.1  Метеорологические опасные явления.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории города  присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 23 м/с (более 1,0 год-1), который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней. Ураганные ветры, как правило северо-западных направлений наиболее вероятны в летний период.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев;

- опасными штормами на воде;

- подпором воды в устьях рек;

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени более 100 жилых домов, объектов связи, энергоснабжения, объектов коммунального хозяйства, учреждений образования и здравоохранения, могут пострадать 10-15 человек.

Интенсивные осадки и сильные снегопады.

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Устойчивый снежный покров на территории города устанавливается во второй декаде декабря и длится 115-125 дней.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории города составляет очень высокий риск более 1,0  в год.  Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

### 16.3.2. Лесные пожары.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования.

На территории города находится  лесопарковая зона площадью 4,8 га, на территории которой произрастают в основном деревья хвойных пород. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август, а так же высокую посещаемость лесопарковой зоны горожанами на территории города прогнозируется появление лесных пожаров. Средняя площадь одного очага пожара может составить от 0,2 до 1 га. Пожары могут привести к задымлению некоторых районов города.

В засушливый период возможно возникновение очагов возгорания в лесопарковой зоне в районах: ул. Дачная, ул. 706 Продотряда,   ул.Ногина, ул.Складочная, ул.Новозыбковская, ул.Заводская; ул.Парковая, ул.2-я Парковая, пойма р. Московка. В этом случае возможно распространение огня на жилые дома, а так же задымление некоторых районов города.

Одним из факторов возникновения лесных пожаров является прекращение работ по очистке лесопарковой зоны от сухостоя, что увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров, а так же увеличивает скорость распространения огня.

Обнаружение и тушение лесных пожаров осуществляют силы и средства МПР России. По интегральному показателю лесопарковая зона характеризуется низким уровнем пожарной опасности. Это связано с относительно малыми площадями лесного фонда и высокой оперативностью обнаружения и тушения пожаров. Крупные лесные пожары не прогнозируются.

### 16.3.3 Затопление и подтопление территории.

Неблагоприятная паводковая обстановка в зимне-весенний период может возникнуть в результате интенсивного таяния снега, сильных дождей и сброса воды. Водный режим рек характеризуется средним весенним половодьем.

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снега и сброса воды с озера Стодол возможен разлив реки Московка. Ширина реки в черте города составляет до 10 м, глубина - до 3 м, скорость течения до 0,1 м/сек, дно илистое, берега пологие пойма луговая с кустарниковой растительностью, местами заболочена. Максимальный уровень подъема воды в период весеннего половодья до 1,5 м.

В зоне возможного подтопления расположено   6 объектов экономики и до  5  жилых домов с населением порядка 20 человек. Зона затопления показана на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В период весеннего половодья в пойме р. Московка возможно подтопление: территорий объектов экономики - ООО «Лайка - Клинцы»,ОАО «Кольцо»,  АООТ «Клинцовский автокрановый завод», АО «Кличанка», ОАО «Клинцовский завод поршневых колец», ООО «Трикотажная фабрика Лантана-Плюс», ОАО «Шпагат», ЗЭС; жилые дома в районе улиц - Дзержинского (район завода поршневых колец), улицы, Леонтьева, Октябрьская, переулков – 1 Урицкого, К. Маркса, Зайцева.

При проектировании новых промышленных объектов на территории муниципального образования, учитывался уровень подъема вод в паводковый период.

## 16.4  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах.

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

### 16.4.1. Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

Краткая характеристика взрывопожароопасных объектов приведена в таблице  таблице 17.2.1.1.

Таблица 17.2.1.1

Перечень взрыво-, пожароопасных объектов

| Наименование объекта | Адрес | Наименование опасных веществ, масса (объем) вещества, тонн | Объем хранилищ, м³ | Категория взрыво-пожароопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клинцовский участок ОАО «Брянск-Терминал М» | ул. Складочная, 2 | Нефтепродукты 1100 | 12 000 | В |
| Клинповская ТЭЦ | ул. Мира 1 | Нефтепродукты 3178 | 9 600 | В |
| Газонаполнительная станция ПУ «Брянскгаз» | ул. Заводская, 8 «а» | Сжиженный газ 400 | 700 | Б |
| Ж/д станция Клинцы | ул. Путевая | Нефтепродукты Сжиженный газ 120 | 3 000 | Б |

Износ основных производственных фондов пожароопасных объектов составляет 45-55%, износ систем защиты 50-55%.

При   возникновении   ЧС   на   взрывопожарных   объектах   возможны   разрушения  технологического оборудования, производственных помещений, гибель обслуживающего персонала, разрушение производственных и жилых зданий на прилегающей к объектам территории с населением до (в отдельных случаях) 1500 человек. Зона возможных разрушений может составить до 8 км².

ООО «Газэнергосеть Брянск» Клинцовская ГНС  располагает средними запасами сжиженного газа 620 т. Удаленность жилых кварталов от границ объекта 0,8 км. При взрыве и пожаре в зоне поражения может оказаться около 2000 человек.

ПП Клинцовская ТЭЦ ОАО «БГК» имеет годовой запас мазута 3178 т. Жилой квартал располагается в 50-100 м от объекта. При взрыве или пожаре в зоне поражения может оказаться  до 100 человек.

Клинцовский участок ЗАО «Брянск Терминал М» (нефтебаза) располагает запасами ГСМ в среднем 12000  т. Удаленность жилых кварталов от границ объекта 0,4 км, отдельные дома находятся на расстоянии 100-200

Расположение взрывопожароопасных объектов показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В случае пожара, осуществляется эвакуации населения в городской ДК, среднюю образовательная школа СОШ №9, СОШ №3, СОШ №8. Общая площадь для расселения- 14366 м².

### 16.4.2 Химически опасные объекты

К химически опасным (ХОО) относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются аварийно химически опасные вещества (АХОВ). При аварии на ХОО или при его разрушении АХОВ выходят в окружающую среду в количествах, достаточных для поражения людей и животных.

Опасностью данных объектов является взрыв ёмкости, пролив АХОВ или его испарение, в результате которого происходит токсическое заражение территории.

Перечень химически опасных объектов МО г. Клинцы приведен в таблице 17.3.2.1.

Таблица 17.3.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Вид АХОВ (класс опасности) | Количество АХОВ | Зона возможного поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь, км² | Глубина, км |
| 1 | Водоочистная станция Ипутьского водозабора | Северо-Западная часть г. Клинцы | Хлор (IV) | всего 10 тонн в емкостях по 0,7 тонн | 18,1 | 2,88 |

Износ основных производственных фондов ХОО составляет 70%, износ систем защиты 50%.

Всего в зонах возможного заражения от АХОВ проживает до	15 тыс. человек. Потери населения могут составить до 7,6 тыс. человек, в том числе: безвозвратные -8,7 тыс. чел., санитарные – 4,8 тыс. чел.

Доставка хлора осуществляется автомобильным транспортом. Маршруты перевозки хлора  и  расположение ХОО показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на химически опасных объектах, являются:

- нарушение требований безопасности;

- неритмичность работы;

- отступление от установленных технологий и регламентов;

- неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше нормативного срока;

- отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной защиты;

- отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за состоянием оборудования;

- диверсия.

В случае аварии на ХОО эвакуация населения, из зоны заражения, осуществляется в городской ДК, среднюю образовательная школа (СОШ) №9, СОШ №3, СОШ №8. Общая площадь для расселения- 14366 м².

### 16.4.3 Аварии на гидротехнических сооружениях;

Гидротехнические сооружения, обслуживание которых не носит регулярный характер представляют собой повышенную опасность. Уровень угроз данных объектов резко возрастает в период интенсивных ливневых осадков и весеннего снеготаяния.

На территории города Клинцы  имеется одно гидротехническое сооружение – водохранилище Клинцовской ТЭЦ. Клинцовская ТЭЦ для своих производственных нужд использует поверхностные воды Стодольского пруда, созданного на реке Московка. Режимы эксплуатации пруда обеспечиваются Клинцовской ТЭЦ в соответствии с местной инструкцией. Пруд эксплуатируется изолированно, без каскадов.

В состав Клинцовской ТЭЦ входят гидротехнические сооружения, составляющие единую систему ТВС - плотина Стодольского пруда с водосбросом и введенные в 2003 году водоприемник с подводящим каналом.

Характеристика гидротехнического сооружения приведена в таблице 17.3.3.1

Таблица 17.3.3.1

| № п/п | Характеристика ГТС | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Класс сооружения | IV |
|  | Год ввода в строй | 1937 |
|  | Сейсмическая интенсивность для района по шкале MSK | 6 |
| 1 | Площадь зеркала | 315 тыс. м² |
| 2 | Полный объем | 693 тыс. м³ |
| 3 | Средняя глубина | 2,01 м |
| 4 | Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) | 159,40 |
| 5 | Отметка минимального уровня сработки | 158,80 |
| 6 | Отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ) | 159,80 |
| 7 | Зарегулированный объем стока р. Московка | 280 тыс. м³ |

Тип плотины - грунтовая, насыпная, неоднородная. Скомпонована она из двух частей -правобережный длиной по гребню 329 м и левобережный длиной 70,8 м. разделенных друг от друга водосбросом. Износ основных производственных фондов сооружения составляет 20-22%, износ систем защиты 25%.

Наиболее опасный сценарий развития чрезвычайной ситуации на гидротехническом объекте это прорыв (либо перелив в следствии перелива воды через гребень плотины) напорного фронта пруда. Основными причинами ЧС будут:

- Снижение несущей способности аварийного основания водосброса;

- Наступление катастрофического весеннего половодья редкой повторяемости с расчетным расходом 90 м³/с;

Этапами развития аварий в случае прорыва напорного фронта будут: нарушение подземного противофильтрационного контура и противодавление основании, образование промоин и пустот под бетонным массивом , отрыв деревянных свай от бетонного массива и как следствие сдвиг сооружения под воздействием нагрузок в сторону нижнего бъефа с образованием прорана.

Для сценария перелива воды через гребень этапы развития аварии будут следующими: ограничение пропускной способности водосброса по условиям фактического состояния водосливного фронта, переполнение Стодольского пруда и как следствие перелив через гребень плотины, прогрессирующий размыв грунта с последующим расширением и углублением прорана плотины по мере опорожнении пруда.

Согласно проведенным исследованиям и расчетам (расчет выполнен ООО «ЛКЦ Промтехзащита» в 2003 году) возможного экономического ущерба при различных сценариях чрезвычайных ситуаций и аварий  в зоне воздействия негативных факторов аварии окажутся:

- ОАО «КАЗ» автокрановый завод;

- АООТ «Клинта» тонкосуконное объединение и отделочная фабрика;

- ОАО «КЗПК» завод поршеных колец;

- «Фирма РИНО МАСТРОТТО ГРУПП СНГ»

- Несколько участков жилого сектора.

В случае затопления жилых домов эвакуация населения, из зоны бедствия, осуществляется в городской ДК, СОШ №9, СОШ №3, СОШ №8. Общая площадь для расселения- 14366 м².

### 16.4.4. Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

В результате длительной эксплуатации инженерно-технических систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, а также отсутствия денежных средств на катальный ремонт степень износа данных систем составляет oт 50 до 90 %, в результате чего, вероятность возникновения крупных аварий сравнительно высока, особенно в осенне-зимний период.

Таблица 17.3.6.1

Характеристика систем жизнеобеспечения населения

| Системы жизнеобеспечения: | Протяженность объектов, тыс. км | Показатель аварийности, ед., тыс. км | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основных производственных фондов | Систем защиты |
| Теплоснабжения | 0,044 | 1/44 | 55 | 70 |
| Энергоснабжения | 0,384 | 1/55 | 75 | 70 |
| Водоснабжения | 0,2112 | 336 | 70 | 50 |
| Газоснабжения | 0,64 | - | 29 | 25,4 |
| Канализации | 0,0634 | 1088 | 70 | 95 |

Эксплуатацию систем жизнеобеспечения населения города осуществляют Клинцовское специализированное подразделение ОАО «Брянские коммунальные системы» (энерго, теплоснабжение), МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г.Клинцы» ( водопровод, канализация) и ПУ «Клинцымежрайгаз» (газопровод). Исходя из степени износа основных производственных  фондов, высока вероятность возникновения чрезвычайной ситуации при авариях на тепловых, водопроводных, канализационных сетях и на системах энергоснабжения.

В случае возникновении аварии на головном участке тепловых сетей будет прекращена подача, тепла и горячей воды, по всем магистралям тепловых сетей и будут нарушены условия жизнеобеспечения до 3 тысяч человек населения города. Ориентировочное время ликвидации аварии составит 24-36 часов.

Серьезные аварии в системах водоснабжения и канализации, длительное прекращение подачи воды потребителям возможны при прекращении подачи электроэнергии на длительное время.

В результате аварии на электросетях прекратится подача электроэнергии на подстанции, питающие заводы, прилегающие к ним жилые массивы, будут нарушены условия жизни населения г. Клинцы.

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа – выше средней и характеризуется, как значительная.

Пожары.

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели и травмированию людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.

Максимальное количество пожаров (более 70%) происходит в жилом секторе. На пожарах гибнет от 1 до 3 человек в год.

Основными причинами пожаров, на которых гибнут люди, являются:

- неосторожное обращение с огнём;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и теплогенерирующих установок (более 80%);

- неисправность оборудования.

Среди наиболее пожароопасных производств на территории города необходимо выделить мебельные производства и обработку древесины. Всего на территории Клинцов насчитывается 2 таких производства, на первую очередь планируется создание еще одного.

Наибольшую пожарную опасность представляют собой жилые дома довоенной постройки, имеющие значительную степень износа основных систем жизнеобеспечения. Чаще всею в данном фонде пожары возникают, в осенне-зимний период и в весенний период, когда прекращается отопление и резко увеличивается нагрузка на систему электроснабжения.

В последнее время, в связи с отключением потребителей бытовою газа за неуплату, серьезную опасность представляют собой аварии, связанные со взрывом газа в жилых домах. При взрыве (пожаре) бытового газа в квартире 4-5 этажного жилого дома, могут быть полностью разрушены 2-3 квартиры и несущие конструкции данного подъезда, серьезные разрушения могут получить 1-2 квартиры соседнего подъезда. Потребуется отселение 50-60 человек, могут погибнуть 1-2 человека и серьезно пострадать до 10-12 человек.

### 16.4.5. Аварии на транспорте.

На территории города Клинцы  могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии, катастрофы грузовых и пассажирских поездов;

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Трубопроводный транспорт

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии на железнодорожном транспорте

По территории города проходит участок Брянского отделения Московской железной дороги протяженностью 38 км имеющий 2 неохраняемых ж/д переезда. Также на территории Клинцов расположена железнодорожная станция с пропускной способностью 14 пар поездов в сутки.

Опасность железнодорожного транспорта заключается в возможном сходе поезда с рельс, что в результате может повлечь к человеческим жертвам и материальным потерям, а также к остановке всей транспортной схемы передвижения поездов.

В результате столкновения 2-х пассажирских поездов в зоне аварии может оказаться до 1500 чел, погибнут члены локомотивных бригад и пассажиров до 700 чел.

Столкновения наиболее возможны на самой ж. д. станции, перегонах между станциями, разъездах и железнодорожных переездах.

Аварии (катастрофы) на автодорогах.

Общая протяженность дорог города составляет 241,5 км. На территории города расположено 5 мостов, а так же проходит федеральная автотрасса М-13 «Брянск-Новозыбков». На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Опасность данного вида транспорта заключается в аварийных ситуациях, создаваемых на дороге, в результате которых в последнее время всё больше страдают люди. Наиболее тяжелые последствия имеют аварии, связанные с автотранспортом, перевозящим большие группы людей или перевозящим опасные вещества.

Перевозка опасных грузов

На территории города расположена железнодорожная станция Клинцы Брянского отделения Московской железной дороги. Станция Клинцы  – станция IV-го класса.   Станция расположена в южной части основной застройки города и имеет незначительное путевое развитие.

В результате схода с рельс товарного поезда перевозящего опасные грузы, возможно прекращение функционирования станции, последующее заражение территории г. Клинцы и поражение проживающего в городе населения.

Через железнодорожную станцию может перевозиться в одном подвижном составе до 50	 цистерн с нефтью и нефтепродуктами. А так же цистерны перевозящие АХОВ.

На территории железнодорожной станции, а также при транспортировке по железнодорожному полотну цистерн с АХОВ возможны аварии с полной разгерметизацией цистерн.

Данные по возможным сценариям развития аварий на ж/д транспорте привелены в таблицах ниже.

Таблица17.3.7.1

Зоны возможного заражения в случае аварии при  перевозки АХОВ

железнодорожным транспортом.

| Наименование АХОВ | Количество АХОВ, тонн | Глубина ЗВЗ, км | Площадь ЗВЗ, км² | Площадь разлива, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор | 50 | 20 | 1256 | 400 |
| Аммиак | 35 | 6,3 | 125 | 200 |

Таблица 17.3.7.2

Таблица границ зоны поражения при аварии с ж/д цистерной сжиженного газа.

| Объем Заполнения | Количество газа, тонн | Глубина зоны полных разрушений, метров | Глубина зоны сильных разрушений, метров | Глубина зоны слабых разрушений, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При остаточной загрузке | 10,5 | 110 | 160 | 250 |
| При полной загрузке цистерны | 32,2 | 280 | 390 | 510 |

Рассматривая случай аварии на транспорте при перевозке нефтепродуктов наиболее опасные сценарии аварий это разлив нефтепродуктов с последующим возгоранием. В этом случае возможны следующие сценарии событий:

- При разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей нефтепродукты (22.7т - 540,5 м³), с выходом 100 % объема - безопасная зона для человека без спецодежды составит - 38,5 метра;

- При разгерметизации ж/д цистерны (60-ти тонной с бензином)с выходом 100 % объема - безопасная зона для человека без спецодежды составит – 67,2 метра;

Жилые здания расположены на расстоянии от 100 до 200 м от границ объекта. При принятом в расчет опрокидывании и возгорании двух цистерн с количеством пожаро и взрывоопасных веществ 100 т  в зоне поражения может оказаться территория с населением до 300 человек.

Аварийность при транспортировке опасных грузов по автодорогам составляет 1,2х10-6 аварий на километр, а для значительных проливов – 2,4х10-7 аварий на километр.

При нарушении технологии и мер безопасности перевозки АХОВ автомобильным транспортом возможны локальные выбросы и утечки ядовитых веществ из автомобильных и технологических емкостей и образование локальных очагов поражения. Для обеспечения безопасности населения города на расчетный срок предлагается изменения маршрута доставки хлора на водоочистную станцию. Существующие и перспективные маршруты перевозки опасных грузов по территории Клинцов показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Трубопроводный транспорт

По территории города проходят газопроводы природного газа , создавая достаточно высокую опасность для населения и территорий.

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте сопровождаются, как правило, выбросом газа, что приводит к ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров.

Протяженность газопроводов по территории города составляет:

- Высокого давления (от 0,3 до 1,2 МПа) – 73,64 км;

- Низкого давления (до 0,005 МПа) – 564,76 км.

В городе имеется 13 газораспределительных пунктов (ГРП) и 72 шкафных распределительных пункта (ШРП).

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество населения попадающего в зону воздействия составит - до 100 человек. Площадь вероятной зоны чрезвычайной ситуации составит до 100 м².

Наиболее опасным сценарием развития чрезвычайной ситуации будет разрыв газопровода с образованием котлована в грунте с разлетом осколков труб и последующим истечением газа из котлована в виде колонного шлейфа с одновременным образованием ударной воздушной волны, рассеиванием истекающего газа и попаданием населения (жилых построек) в зону барического воздействия или газового облака. При проектной разработке развития районов города Клинцы учитывались необходимые защитные зоны до газопроводов.

## 16.5 Биолого-социальные опасности

Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка в городе спокойная. Эпизоотическая обстановка на территории города характеризуется возможностью заболевания животных сибирской язвой. Регистрируются очаги вредителей и болезней растений на картофеле – фитофтора и колорадский жук.

В случае катастрофического затопления части районов города, возможно резкое осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки. Структура потерь среди населения будет дополняться инфекционной патологией, в частности желудочно-кишечного характера, простудными и другими заболеваниями. Возрастет заболеваемость енингококковой инфекцией среди детей.

Радиационная ситуация на территории города неудовлетворительная вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и обусловлена наличием долгоживущих изотопов цезия-137 и стронция-90 с периодом полураспада 29-30 лет. Подробнее данная ситуация рассмотрена в разделе Экология данного проекта.

## 16.6.  Террористическая угроза.

На территории города не исключена вероятность крупных террористических актов связанных с насилием или угрозой его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения имущества и других материальных объектов.

Террористический акт наиболее вероятен в жилой зоне города. С учетом застройки округа, объектами для террористического акта могут быть 7-9 этажные, жилые дома на 50 и более квартир с общей численностью более 250 жильцов. Не исключены возможности проведения террористических актов в других жилых домах меньшей этажности и местах массового скопления населения (больницах, учебных заведениях, административных зданиях, объектах социально-культурного назначения, рынках). С учетом применяемой террористами тактики взрыв дома может привести к полным или частичным разрушениям здания, обрушения всех или большей части степ, сильной деформации или обрушению перекрытий, образованию сплошного завала высотой до 15 метров, на площади до 2 тыс. м².

Обстановка в зоне чрезвычайной ситуации, обусловленная технологическим терроризмом будет сопоставима с обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации техногенного характера. Площадь зоны ЧС может составить до 200 кв. м, число пострадавших до 500 чел.

Практически во всех случаях будут затруднены подъезды к местам проведения АСДНР. Сохранившиеся конструкции здания будут существенно затруднять проведению спасательных работ, кроме того работы будут затруднены возникшими пожарами и сильной задымленностью очага поражения.Инженерно технические сети коммунального хозяйства таких зданий получат полные разрушения, возможно образования зоны сплошного пожара.

В жилых домах, находящихся в непосредственной близости, могут быть выбиты двери и стекла, нарушена тепло-, водо-, электро-, и газоснабжение. Жильцы этих домов могут получить повреждения легкой и средней тяжести.

## 16. 7.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

### 16.7.1 Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории города Клинцы обусловлена: наличием взрывопожароопасных объектов (АЗС, склады ГСМ, газонаполнительные станции), деревянным жилищным фондом, угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

### 16.7.2 Пожарные части

Данные по пожарным частям  представлены в таблице 17.6.2.1

Таблица 17.6.2.1

Аварийно-спасательные службы города

| № п/п | Наименование Предприятия | Адрес | Оснащенность автотранспортными средствами, шт. | Кол-во л/с, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-10 | Ул. Ворошилова д.29 | АЦ – 7 шт. АЛ – 1 шт. ПНС – 1 шт . пожарный танк – 1 шт. | 54 |
| 2 | Аварийно спасательный отряд | ул. Калинина 86 | автомобиль оборудованный средствами спасения – 1 шт. | 5 оперативных дежурных, 10 спасателей |

### 16.7.3. Оценка радиусов выезда пожарных машин

Размещение пожарной части соответствует 10-ти минутному критерию (с учетом скорости движения пожарной машины по дорогам города 45 км/ч максимальное расстояние преодолеваемое АЦ составляет 7,5 км) прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности») и критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*).

### 16.7.4. Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» для города Клинцы, на первую очередь, необходимо строительство еще одного пожарного депо на четыре выезда укомплектованного  шестью пожарными автомобилями. Строительство нового пожарного депо планируется в западной части города.

Дополнительные мероприятия на первую очередь:

- замена изношенной и устаревшей техники на современную во всех пожарных частях;

- доукомплектование пожарных частей города новой противопожарной техникой взамен списываемой;

- Для обеспечения доступа пожарным подразделениям к запасам воды требуется создание обустроенного подъезда водоему в поселке Ардонь.

Система противопожарного водопровода на проектный период приятна объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) составит 864 м3 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*, ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»). Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:

1.	Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.	Мероприятия,   направленные   на   повышение   технологической   безопасности производственных  процессов  и  эксплуатационной  надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- Строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

## 16.8 Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.

Защита территории МО города Клинцы, а также снижение риска возникновения ЧС природно-техногенного характера и уменьшения последствий ЧС (материального ущерба от воздействия ЧС) основывается на конкретных превентивных мероприятиях научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и должна увязываться с проектной градостроительной деятельностью. Данные мероприятия рассматриваются в соответствующих разделах генерального плана.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

Так как опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера на территории города подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов городского округа. Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

- Контроль за проведением комплекса ИТМ по защите территории города от подтопления;

- Страхование ответственности собственника ГТС за причиненный вред третьим лицам;

- Проведение ремонта гидротехнического сооружения;

- Подсыпка на проезжие части города песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- подготовку объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

- защиту путей сообщения от высоких ветровых нагрузок, снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения.

- Создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания.

- Перевод опасных производств на современные технологии без применения АХОВ;

- Модернизация оборудования химически опасного объекта;

- Регулярная проверка работоспособности систем защиты объектов использующих опасные вещества;

- Разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость территорий МО города Клинцы в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

# 17. БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ)

Настоящий баланс составлен в границах МО «г.Клинцы». Баланс территории дает общее ориентировочное представление об изменении использования земель  в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

По проекту увеличатся территории под жилую и общественно-деловую застройку, инженерно-транспортную инфраструктуру, зеленые насаждения общего пользования и пр.

Баланс территории,  га

|  | 2009г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО “г. Клинцы» из него | 5224 | 5224 | 5224 |
| Жилая застройка, в том числе | 1255 | 1357 | 1585 |
| многоэтажная | 78 | 93 | 118 |
| малоэтажная. | 40 | 42 | 70 |
| индивидуальными жилыми домами усадебного типа | 1137 | 1222 | 1397 |
| Резервные территории для нового жилищного строительства | - | - | 112 |
| Общественно-деловая застройка | 72 | 87 | 105 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 16 | 70 | 148 |
| Производственные территории и территории коммунально-складского назначения | 334 | 327 | 300 |
| Резервные территории производственного назначения | - | - | 70 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 711 | 725 | 750 |
| в т.ч.- улицы, дороги, проезды | 487 | 500 | 520 |
| - отвод железной дороги | 97 | 97 | 97 |
| Коллективные садоводства | 240 | 240 | 240 |
| Территории режимных объектов | 83 | 83 | 83 |
| Территории специального назначения (кладбища) | 15 | 47 | 47 |
| Водные объекты | 82 | 82 | 82 |
| Прочие территории (лесопарк, природный ландшафт и др.) | 2416 | 2216 | 1702 |

Резервные территории производственного назначения определены в западной части города на площадках примыкающих к железной дороге и в южной части по ул. Скачковского.

# 18. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | 2009г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. | 72,4 | 72 | 75 |
| 1.2 | Возрастная структура населения: |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 17,5 | 20 | 22 |
|  | - трудоспособного возраста | % | 61 | 58 | 56 |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 21,5 | 22 | 22 |
| 2 | Территория | га | 5224 | 5224 | 5224 |
|  | Жилая застройка | га | 1255 | 1357 | 1585 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 173 | 188 | 211 |
|  | Общественно-деловая застройка | га | 72 | 87 | 105 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 9,9 | 12,1 | 14,0 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 15,5 | 60,5 | 80,8 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 2,2 | 8,4 | 10,7 |
|  | Производственные территории и территории коммунально-складского назначения | га | 334 | 327 | 300 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 46 | 45,4 | 40 |
|  | Инженерно-транспортная инфраструктура, в т.ч. | га | 711 | 725 | 750 |
|  | - отвод железной дороги | га | 97 | 97 | 97 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 487 | 500 | 520 |
|  | в расчете на 1 человека | м2 | 67,3 | 69,4 | 69,3 |
|  | Территории режимных объектов | га | 83 | 83 | 83 |
|  | Территории специального назначения | га | 15 | 47 | 47 |
|  | Коллективные садоводства | га | 244 | 244 | 244 |
|  | Резервные территории (жилые, производственные) | га | - | - | 182 |
|  | Прочие территории (водные объекты, лесопарк, природный ландшафт и др.) | га | 2498 | 2298 | 1851 |
| 3 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 1597 | 1830 | 2260 |
| 3.1 | Распределение жилфонда по типу застройки |  |  |  |  |
|  | - многоэтажная многоквартирная | тыс.м2 | 554 | 667 | 824 |
|  |  | % | 35 | 36 | 36 |
|  | - малоэтажная многоквартирная | тыс. м2 | 83 | 86 | 169 |
|  |  | % | 5 | 5 | 7 |
|  | - индивидуальная усадебного типа | тыс. м2 | 960 | 1077 | 1267 |
|  |  | % | 60 | 59 | 57 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. | 22 | 25,5 | 30 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 |  | 17 | 37 |
| 3.5 | Убыль всего по отношению к существ. жилфонду | % |  | 1,1 | 2,3 |
| 3.6 | Новое строительство всего общей площади, в том числе по типу застройки: | тыс.м2 |  | 250 | 700 |
|  | - многоэтажная многоквартирная | тыс.м2 |  | 112 | 270 |
|  | в % к новому строительству | % |  | 45 | 38 |
|  | - средне- и малоэтажная многоквартирная | тыс.м2 |  | 8 | 90 |
|  | в % к новому строительству | % |  | 3 | 13 |
|  | - индивидуальная усадебного типа | тыс.м2 |  | 130 | 340 |
|  | в % к новому строительству | % |  | 52 | 49 |
| 3.7 | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м2/год |  | 25 | 35 |
| 3.8 | Размещение нового жилищного строительства | га |  | 102 | 330 |
|  | - на свободных территориях | га |  | 102 | 228 |
|  | - на реконструируемых территориях | га |  | - | 2 |
| 3.9 | Средняя плотность нового жилищного строительства | м2 общ.пл /га |  | 2450 | 2120 |
| 4 | Основные учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 2122 | 2900 | 4000 |
|  |  | на 1 тыс. жит. | 29 | 40 | 53 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 9323 | 8500 | 9600 |
|  |  | на 1 тыс. жит. | 129 | 120 | 128 |
| 4.3 | Больницы | коек | 730 | 830 | 830 |
|  |  | на 1 тыс. жит. | 10 | 11,5 | 11,1 |
| 4.4 | Поликлиники | пос./смену смена | 1035 | 1185 | 1365 |
|  |  | на 1 тыс. жит. | 14,3 | 16,5 | 18,2 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность железнодорожных линий общего пользования | км | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 5.2. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 230 | 237,2 | 247,9 |
|  | в том числе магистралей: | км | 61 | 65,8 | 76,5 |
| 5.3. | Плотность улично-дорожной сети в пределах застройки, всего | км/км2 | 7,5 | 7,6 | 7,9 |
| 5.4. | в том числе магистралей: | км/км2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
| 5.5. | Протяженность линий автобуса | км | 23 | 28,7 | 41 |
| 5.6. | Плотность линий автобусного сообщения | км/км2 | 0,9 | 1,0 | 1,4 |
| 5.7. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 160 | 250 | 300 |
| 5.9 | Количество путепроводов | ед. | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | 12,6 | 20,9 | 28,8 |
| 6.2 | Водоотведение: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3/сут. | 11,4 | 16,1 | 22,6 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн.кВт.ч/год | - | 192,2 | 204,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | тыс.Гкал/ год | - | 302,4 | 388,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Прирост потребления газа | млн.м3/год | - | +10,9 | +22,8 |
| 8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1 | Дождевая канализация (водостоки) | км | 4.32 | 34 | 35.6 |
| 2 | Очистные сооружения дождевой канализации | шт | - | 7 | 15 |
| 3 | Вертикальная планировка | тыс.м3 | н.с. | - | 207,5 |
| 4 | Обустройство парковых зон | га | - | - | 8 |
| 9 | Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Площадь зеленых насаждений | га | 15,5 | 69,5 | 147,8 |
| 2 | Обеспеченность зелеными насаждениями | м2/чел. | 2,2 | 9,6 | 19,7 |
| 10 | Отходы производства и потребления |  |  |  |  |
| 1 | Количество образованных отходов | тонн | 33950 | 21 600 | 22 500 |
| 2 | Полигон ТБО | ед | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Мусороперерабатывающий завод | ед. | 0 | 1 | 1 |

документация

# Footnotes

Постановление Правительства РФ № 1683-р от 19 октября 1999 года

Расходы воды промышленными предприятиями в настоящем генеральном плане рассматриваются только подаваемые из муниципального водопровода.

Количественная характеристика нагрузки должна быть откорректрованна на дальнейших стадиях проектирования по данным организаций-проектировщиков

Количественная характеристика объёмов газопотребления должна быть откорректрованна на дальнейших стадиях проектирования по данным организаций-проектировщиков

Примечание: централизованные – вода артезианских скважин, используется для централизованного водоснабжения.

Примечание: нецентрализованные – вода колодцев.

нормы накопления ТБО приняты по СНиП 2.07.01-89* (300 кг на человека в год для населенных пунктов с численностью более 1000 чел, 225 кг на человека для населенных пунктов с численностью менее 1000 чел).