Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  городского округа

«город Клинцы Брянской области»»

( 2014 - 2018 годы с перспективой до 2030 года)

г. Клинцы

2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| I. | Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Клинцы Брянской области»…………………………………………………………..……………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………………... | 5 |
| 1. | Анализ текущего состояния системы электроснабжения……………………... | 5 |
| 2. | Анализ текущего состояния системы теплоснабжения………………………... | 7 |
| 3. | Анализ текущего состояния системы водоснабжения…………………………. | 28 |
| 4. | Анализ текущего состояния системы водоотведения………………………….. | 34 |
| 5. | Анализ текущего состояния системы газоснабжения………………………….. | 36 |
| 6. | Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов…………………………………………………………………………….. | 36 |
| 7. | Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей…….. | 38 |
| III | Характеристика перспективы развития городского округа «город Клинцы Брянской области»………………………………………………………………... | 42 |
| IV. | Перечень целевых показателей и инвестиционных проектов Программы…… | 49 |
| 1. | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Клинцы Брянской области»………………………... | 49 |
| 2. | Мероприятия Программы………………………………………………………... | 51 |
| 3. | Инвестиционные проекты………………………………………………………... | 52 |
| 4. | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях………………………………………………………... | 61 |
| 5. | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях…………………………. | 61 |
| V. | Источники финансирования инвестиционных проектов……………………… | 62 |
| 1. | Ресурсное обеспечение Программы…………………………………………….. | 74 |
| VI. | Управление Программой………………………………………………………… | 74 |
| 1. | Контроль за ходом реализации Программы…………………………………… | 75 |
| 2. | Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы…………... | 75 |
| 3. | Порядок корректировки Программы……………………………………………. | 75 |

# I. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  городского округа «город Клинцы Брянской области»»

(2014 – 2018 годы с перспективой до 2030 года)

| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Финансовое управление Клинцовской городской администрации, отдел бухгалтерского учета Клинцовской городской администрации, организации коммунального комплекса, подрядные организации |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, работающих на территории городского округа «город Клинцы Брянской области». 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского округа «город Клинцы Брянской области», в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии; - улучшение экологической ситуации на территории городского округа «город Клинцы Брянской области». |
| Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа «город Клинцы Брянской области»; 8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2014-2030 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице № 37 раздела IV «Перечень целевых показателей и инвестиционных проектов программы» |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2014-2018 годы и на перспективный период до 2030 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014-2018 годы; 2 этап: 2019-2030 годы. |
| Объем требуемых капитальных вложений | Объем финансирования составляет 1281,861 млн. руб., в том числе: за счет федерального бюджета – 549,559 млн. руб. за счет областного бюджета – 112,877 млн. руб. за счет бюджета городского округа – 37,988 млн. руб. за счет внебюджетных источников – 581,437 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - увеличение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры городского округа «город Клинцы Брянской области»; снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социально-экономических результатов: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества коммунальных услуг; - снижение себестоимости коммунальных услуг. |

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Электроснабжение городского округа осуществляется от энергосистемы Брянской области на напряжении высокого класса - 110 киловольт.

Распределение электроэнергии потребителям города выполняется на напряжении среднего второго класса – 6 и 10 киловольт.

Электроснабжение потребителей городского округа обеспечивают: Филиал ОАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго", ООО "Брянскоблэлектро" (Клинцовское СП).

Потребление электрической энергии за 2012 составило 106604,8 тыс. кВт*час, в в т.ч.: 34185,8 тыс. кВт*час потреблено населением,  72419,0 тыс. кВт*час  предприятиями и организациями различных форм собственности.

Часть электрической энергии производится Клинцовской ТЭЦ. В 2012 году объем электрической энергии, произведенной  ПП Клинцовской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Западная генерация», составил 32292,0 тыс. кВт*час. Удельный расход топлива на выработку электроэнергии тепловыми станциями составил 428,42 г/ кВт*час.

Общая протяженность электрических сетей наружного освещения на селитебной зоне территории городского округа «город Клинцы Брянской области» составляет более 160 км.

В рамках модернизации системы уличного освещения города Клинцы в 2012 году произведена замена светильников на светодиодные, что позволило снизить расходы бюджета городского округа по оплате за электрическую энергию и техническое обслуживание за счет длительного срока службы и низкого потребления электроэнергии светодиодными осветительными приборами.

Характеристика системы наружного освещения городского округа

«город Клинцы Брянской области».

Таблица №1

| Количество трансформаторных подстанций от которых запитано уличное освещение | Наличие системы АСКУЭ (да/нет/частично) | Объем потребленной электроэнергии на уличное освещение за 2012 год, КВтч |
| --- | --- | --- |
| 92 | имеется | 2153155 |

Общие   данные   о   светильниках.

Таблица №2

| Тип светильника | тип лампы | мощность лампы | кол-во светильников |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ-400 | ДНат | 400 | 0 |
| ЖКУ-250 | ДНат | 250 | 25 |
| ЖКУ-150 | ДНат | 150 | 999 |
| ЖКУ-100 | ДНат | 100 | 2476 |
| ЖКУ-70 | ДНат | 70 | 71 |
| РКУ-400 | ДРЛ | 400 | 27 |
| РКУ-250 | ДРЛ | 250 | 218 |
| РКУ-250 | ДРВ | 160 | 236 |
| ИТОГО: |  |  | 4052 |

Техническая характеристика объектов электроснабжения Клинцовского СП ООО «Брянскоблэлектро», расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».

Таблица №3

| ЛЭП 6-10 кВ, км | ЛЭП 0,4 кВ, км | Трансформаторные подстанции | Кол-во силовых трансформаторов, шт | Мощность силовых трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | КЛ | ВЛ | Всего | КЛ | ВЛ | Всего | В в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МТП | КТП | ЗТП | РП |  |  |
| 129,4 | 84,6 | 44,8 | 840,1 | 37,2 | 802,9 | 147 | 0 | 42 | 101 | 4 | 156 | 44210 |

Техническая характеристика электрических подстанций филиала ОАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго", расположенных на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».

| Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность МВА | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на исполнении, МВА | Максимальная разрешенная мощность (по актам ТП), МВт | Плани руемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспек тивный статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ Водоочистная | Т-1 Т-2 | 1983 1989 | 10 6,3 | 2,200 | 4,747 | 3,549 | 3,300 | 1,198 |  | открыт | открыт |
| ПС 110/10 кВ Залинейная | Т-1 Т-2 | 1982 1985 | 6,3 10 | 4,017 | 2,60 | 0,520 | 0,292 | 2,078 |  | открыт | открыт |
| ПС 110/6 кВ Западная | Т-1 Т-2 | 1998 1971 | 10 10 | 10,879 | -0,38 | 0,015 | 0,027 | 0,000 | 2017 | закрыт | закрыт |

На балансе ОАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" имеются 9 трансформаторных подстанций, обеспечивающие электроснабжение потребителей городского округа «город Клинцы Брянской области».

Согласно Генеральному плану предварительная оценка перспективной электрической нагрузки потребителей г. Клинцы на период (2010-2030 г.г.) произведена на основе численности населения и прогноза развития предприятий и промышленности на территории городского округа. При оценке использовались «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждённые приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года).

Расчётная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора

до 2030 года.

Таблица №5

| Потребители | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | I очередь (2020 год) | Расчётный срок (2030 год) |
| жилищно-коммунальный сектор | 32,8 | 34,2 |
| мелкопромышленные и прочие потребители | 6,6 | 6,8 |
| суммарно с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок К=0,86 | 33,9 | 35,3 |
| неучтенные нагрузки, потери в сетях и т.п. | 4,1 | 4,2 |
| Итого: | 38,0 | 39,5 |

## 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Централизованное теплоснабжение городского округа обеспечивают Клинцовская ТЭЦ и 23 котельные и топочные.

Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется на основании заключенных  публичных договоров теплоснабжения.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии осуществляется на основании заключенных публичных договоров на подключение к системе теплоснабжения, включающих в себя технические условия на подключение к тепловым сетям предусматривающих: максимальную нагрузку, срок подключения, срок действия технических условий, плату за подключение.

Основные поставщики тепловой энергии городского округа

"город Клинцы Брянской области".

Таблица №6

| № п/п | Наименование | Адрес | Расход тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расчетный | фактический |
| 1 | МУП "Тепловые сети" | 241140, г. Клинцы, ул. Первомайская, 49 | 77084 | 77305 |
| 2 | Филиал ОАО "Квадра"-"Западная генерация" | 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 33 | 317871 | 192277 |
| 3 | ООО "Клинцовское учебно-производственное предприятие" | 241140, г. Клинцы, ул. 8 Марта, 40 | 4590 | 4948 |
| 4 | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области | 241140, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 2-а | 14557 | 14557 |
|  | ИТОГО: |  | 414101,775 | 289086,935 |

Перечень теплосетевых организации городского округа

"город Клинцы Брянской области".

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Тепловые сети" | 241140, г. Клинцы, ул. Первомайская, 49 |
| 2 | ОАО "Клинцовский завод поршневых колец" | г.Клинцы, ул. Парковая, 14 |
| 3 | ОАО "Клинцовский автокрановый завод" | г.Клинцы, ул. Дзержинского, 10 |

Характеристика тепловых сетей.

Таблица №8

| № п/п | Наименование | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Тепловые сети", в в т.ч. | 41,31 |
|  | от Клинцовской ТЭЦ | 28,79 |
|  | от котельных | 12,52 |
| 2 | Филиал ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 3,42 |
| 3 | ОАО "Клинцовский завод поршневых колец" | 2,5 |
| 4 | ОАО "Клинцовский автокрановый завод" | 1,38 |
| 5 | ООО «Клинцовское УПП» | 0,55 |
| 6 | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области | 5,3 |
|  | Всего: | 54,46 |

Рельеф территорий, на которых проложены теплотрассы, характеризуется как полого-волнистый с падением к реке Московка, протекающей в южной части города. Наибольшая из средних значений крутизны склонов составляет 4,4 %, амплитуда колебаний поверхности земли- 25 м. Залегание  грунтовых вод на территории города от 0,5 до 2,0 м. Попутного дренажа на тепловых трассах не имеется. В настоящее время существует постоянная подтопленность грунтовыми водами теплотрассы в центре города по ул.  Пушкина.

Разделение тепловых сетей от Клинцовской ТЭЦ на энергорайоны:

1) Город – 1;

2) Город – 2;

3) Город – 3;

4) Жилпоселок ул. Мира.

Сведения о тепловых сетях МУП  «Тепловые сети»:

- подземный вариант в непроходных каналах  - 39334 м;

- подземный вариант в бесканальном исполнении - 426м;

- надземный вариант на опорах  - 1550м.

Сведения о тепловых сетях филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» (Клинцовкая ТЭЦ):

1) Центр города – ввод в эксплуатацию 1980 г.

Ø 530 мм (подземная в непроходных каналах) 558,5 м (в двухтрубном исполнении) объём ОЗП/лето - 231,8 м3/231,8 м3 (участок магистральный); теплоизоляция – минвата;

Ø 530 мм (надземная) 273 м (в двухтрубном исполнении) объём ОЗП/лето – 113,3 м3/113,3 м3 (участок магистральный); теплоизоляция – минвата;

Ø 426 мм (подземная в непроходных каналах) 577,5 м (в двухтрубном исполнении) объём ОЗП/лето – 152,5 м3/152,5 м3 (участок магистральный); теплоизоляция – минвата;

Ø 325 мм (подземная в непроходных каналах) 489 м (в двухтрубном исполнении) объём ОЗП/лето – 74,3 м3/74,3 м3 (участок магистральный); теплоизоляция – минвата.

2) Микрорайон – ввод в эксплуатацию 1979 г.

Ø 530 мм (подземная в непроходных каналах) 487 м (в двухтрубном исполнении) объём ОЗП/лето – 202,1 м3/202,1 м3 (участок магистральный); теплоизоляция – минвата.

3) Жилпосёлок (ул. Мира) – ввод в эксплуатацию 1979 г.

Ø 89 мм (подземная бесканальная) 1037 м (в двухтрубном исполнении) объём ОЗП/лето – 11,0 м3/0 м3 (подача на ГВС не осуществляется); теплоизоляция – минвата;

Высотный перепад по магистральным тепловым сетям, подключенным от Клинцовской ТЭЦ: МУП «Тепловые сети» - 18 метров; ОАО «КАЗ» - 2 метра; ОАО «КЗПК» - 10 метров; ОАО «Квадра»- 9 метров.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, в пределах средств, предусмотренных в тарифе на тепловую энергию и в бюджете городского округа «город Клинцы Брянской области» на эти цели. В настоящее время тепловые сети городского округа «город Клинцы Брянской области» характеризуются высокой степенью износа около 70%. Учитываемый при формировании тарифов уровень потерь тепловой энергии в сетях составляет от 11% до 12,6%.

Характеристика источников централизованного теплоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области».

Таблица №9

| № п/п | Номер котельной | Адрес котельной | Мощность, Гкл/час | Процент износа | Количество котлов | Год ввода в эксплуа-тацию | Отапливаемые объекты: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | промыш-ленные предприятия, шт. | жилые дома, шт. | социально-значимые объекты, шт. | прочие, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| котельные МУП "Тепловые сети" |
| 1 | котельная № 1 | г. Клинцы, ул. Пушкина, 59 | 3,12 | 100 | 5 | 1988 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | котельная № 2 | г. Клинцы, пр-т Ленина, 25 | 4,18 | 62 | 3 | 1989 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 3 | котельная № 3 | г. Клинцы, ул. Свердлова, 76 | 0,92 | 65 | 2 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | котельная № 7 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, 66 | 4,9 | 99 | 4 | 1996, 1989, 1990 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | котельная № 8 | г. Клинцы, ул. Гоголя, 2-а | 0,816 | 100 | 2 | 1990 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | котельная № 9 | г. Клинцы, ул. Щорса, | 5,225 | 91 | 4 | 1982, 1983, 1997, 1990 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 7 | котельная № 10 | г. Клинцы, ул. Декабристов, 27-б | 2,94 | 67,5 | 3 | 1991, 1995, 1996 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 8 | котельная № 11 | г. Клинцы, ул. Свердлова, 152 | 1,44 | 82,5 | 2 | 1984, 1997 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | котельная № 12 | г. Клинцы, ул. Первомайская, 49 | 2,32 | 85 | 2 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | котельная № 17 | г. Клинцы, пр-т Ленина | 2,2 | 100 | 4 | 1986, 1987 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 11 | котельная № 18 | г. Клинцы, ул. Клинцовская, 100-а | 0,94 | 83 | 2 | 1986, 1987 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | котельная № 19 | г. Клинцы, ул. Стахановская | 0,312 | 45 | 3 | 1974 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | котельная № 20 | г. Клинцы, пр-т Ленина | 6 | 85 | 6 | 1996 | 0 | 14 | 5 | 6 |
| 14 | котельная № 21 | г. Клинцы, ул. Центральная (Займище) | 0,816 | 83 | 2 | 1974 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | котельная № 22 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе | 1,44 | 100 | 3 | 1963 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | котельная № 24 | г. Клинцы, ул. Орджоникидзе, 2-б | 3,44 | 27 | 4 | 2004, 2005 | 0 | 14 | 3 | 2 |
| 17 | котельная № 26 | г. Клинцы, ул. Главная, 7 | 1 | 16 | 3 | 2004 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 18 | котельная № 27 | г. Клинцы, ул. Зеленая, 104 | 0,09 | 30 | 2 | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | котельная № 28 | г. Клинцы, ул.Скачковская, 4 | 0,09 | 18 | 2 | 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | котельная № 29 | Ардонь, ул. Зеленая, 21 | 0,043 | 2 | 1 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | котельная № 30 | Пер. Вокзальный | 0,33 | 0 | 2 | 2013 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| котельная ООО "Клинцовское учебно-производственное предприятие" |
| 22 | котельная | г. Клинцы, ул. 8 Марта, 40, | 4,1 | 90 | 5 | 1994 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| котельная ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 23 | котельная | г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 2 | 8 | 87 | 3 | 1984 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| ПП "Клинцовская ТЭЦ" филиал ОАО "Квадра"-"Западная генерация" |
| 22 | ТЭЦ | г. Клинцы, ул. Мира, 1 | 12 МВт |  |  |  | 9 | 590 | 100 | 0 |

Клинцовская ТЭЦ была построена в 1937 году. Долгое время в качестве топлива на ней использовался торф. Затем станция перешла на природный газ, который в структуре используемого топлива сейчас составляет 98,4 % (1,6 % - мазут). Клинцовская ТЭЦ является одним из крупнейших энергообъектов  Брянской области

В настоящее время Клинцовская ТЭЦ входит в состав Западного филиала ОАО «Квадра».

В рамках ремонтной кампании 2011 года на Клинцовской ТЭЦ проведены ремонты генерирующего и теплосетевого оборудования, в т.ч. капитальный ремонт парового котла № 7 и турбогенератора № 4. На финансирование работ по ремонту энергооборудования Клинцовской ТЭЦ направлено около 15 млн. рублей.

Сведения об источниках теплоснабжения филиала ОАО «Квадра» - «Западная генерация» (Клинцовская ТЭЦ).

Таблица №10

| Наименование показателей | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Суммарная длина трубопроводов в однотрубном исчислении, м (на балансе Клинцовской ТЭЦ) | 6844 |
| 2. Присоединенная расчетная часовая тепловая нагрузка, Гкал/ч (в паре и горячей воде), в в т.ч.: на горячее водоснабжение на отопление на технологические нужды (в паре для промышленных предприятий) | 101,1 8,6 Гкал/час 76,7 Гкал/час 15,8 Гкал/час |
| 3. Количество видов прокладки трубопроводов (подземная бесканальная, подземная в непроходных каналах, надземная) | 3 |
| 4. Значения утвержденных в Министерстве нормативов на год текущий и за два года, предшествующих году текущему | 2011 г. – 5784 Гкал; 2012 г. – 5767 Гкал; 2013 г. – 5767 Гкал * |
| 5. Значения фактических потерь теплоносителей, тепловой энергии и затрат электрической энергии при передаче тепловой энергии по данным коммерческого учета за два года, предшествующих году текущему | 2011 г. – 5617 Гкал; 2012 г. – 5872 Гкал ** |
| 6. установленная тепловая мощность: в т.ч. в паре (мощность отборов турбин) в т.ч. в горячей воде водогрейный котлы подогреватели сетевой воды (от т/э пара) | 165,8 Гкал/час 65,8 Гкал/час 100 Гкал/час кал/час |
| располагаемая тепловая мощность | 165,8 Гкал/час |
| Эксплуатационные температурные графики: | 150/70оС 90/70 оС |
| Сведения об отпуске и потреблении тепловой энергии (тыс. Гкал/год) 2011 г. 2012 г. 2013 г. (план) 2014 г. (баланс) | 231,572 229,332 226,682 225,782 |

Примечание:

* согласно Федеральному Закону от 27.08.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для тепловых сетей, расположенных в городах/поселениях численностью менее 500 тыс. жителей технологические потери при передаче тепловой энергии утверждаются органами исполнительной власти субъектов.

** величину фактических тепловых потерь по данным коммерческого учёта определить невозможно, т.к. участки тепловых сетей на балансе Клинцовской ТЭЦ (магистральные тепловые сети) чередуются с участками тепловых сетей на балансе МУП «Тепловые сети», для определения фактических тепловых сетей необходима установка теплосчётчиков на всех границах балансовой принадлежности, что технически сложно осуществить (обеспечить электропитанием все существующие тепловые камеры). Указана величина нормативных потерь при фактических режимах работы (температура теплоносителя, температура наружного воздуха).

Для обеспечения циркуляции сетевой воды на ТЭЦ установлены 4 сетевых насоса типа СЭ 800-100 – для подачи теплоносителя в зимнее время

мощность 320 кВт; подача 800 м3/час; напор 100 м в.ст.;

1 насос типа Д 300-500 – для подачи теплоносителя в летний период

мощность 55 кВт; подача 360 м3/час; напор 42 м в.ст.;

для восполнения потерь теплоносителя (подпитки) – насосы К150-125-250 и К100-65-200

мощность 28/26 кВт; подача 110/90 м3/час; напор 36/49 м в.ст.

Среднегодовая подача теплоносителя и давление в теплосети/на напоре

Зимний период – 1150 м3/час 6,2/10,5 кгс/см2.

Летний период – 230 м3/час 2,8/4,5 кгс/см2.

Продолжительность работы оборудования:

СЭ 800-100 в работе 2 насоса по 4720 часов (зимний отопительный период)

1 подпиточный насос 4720 часов (зимний отопительный период)

Д 300-500 3692 часа (летний период, на ГВС)

Значения среднегодовых и средних за отопительный и неотопительный периоды  показателей по Клинцовской ТЭЦ.

Таблица №11

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| t теплоносителя (П/О) оС ОЗП Лето | 77,9/48,3 83,9/47,2 69,5/48,9 | 75,5/45,7 81,5/47,3 66,3/43,1 | 76,4/48,3 81,8/48,1 68,4/47,8 |
| t грунта оС | 5 | 5 | 5 |
| t наружного воздуха оС ОЗП Лето | 7,4 -1,1 15,6 | 7,3 -0,4 15,6 | 7,5 -1,6 16,6 |
| t исходной воды, используемой для подпитки тепловых сетей, оС: ОЗП Лето | 10,4 4,5 15,2 | 10,3 4,7 15,7 | 10 4,0 15,9 |
| Продолжительность функционирования ОЗП/лето, час | 4896/3336 | 4704/3456 | 4560/3832 |
| Продолжительность отключений для проведения плановых ремонтов и эксплуатационных испытаний тепловых сетей, час | 528 | 624 | 368 |
| Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки филиалом ОАО «Квадра»-«Западная генерация». Таблица №12 |
| без учета НДС, кроме населения |
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 года |
| № п/п |  | горячая вода | отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
| 1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
|  | одноставочный руб./Гкал | 845,41 |  |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
|  | одноставочный руб./Гкал | 997,58 |  |
| 2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |
|  | одноставочный руб./Гкал | 609,34 | 758,07 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
|  | одноставочный руб./Гкал | 719,02 | 894,52 |
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 года |
|  | горячая вода | отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
| одноставочный руб./Гкал | 896,13 |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 1057,43 |  |
| Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |
| одноставочный руб./Гкал | 645,90 | 803,55 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 762,16 | 948,19 |
| с 01.09.2012 по 30.06.2013 года |
|  | горячая вода | отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
| одноставочный руб./Гкал | 932,87 |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 1100,79 |  |
| Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |
| одноставочный руб./Гкал | 672,38 | 836,50 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 793,41 | 987,07 |
| с 01.07.2013 по 30.11.2013 года |
|  | горячая вода | отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
| одноставочный руб./Гкал | 1026,16 |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 1210,87 |  |
| Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |
| одноставочный руб./Гкал | 739,62 | 920,15 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 872,75 | 1085,78 |
| с 01.12.2013 года |
|  | горячая вода | отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
| одноставочный руб./Гкал | 1038,87 |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 1225,87 |  |
| Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |
| одноставочный руб./Гкал | 748,76 | 931,53 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| одноставочный руб./Гкал | 883,54 | 1099,21 |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной

деятельности филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация» (Клинцовской ТЭЦ), включая структуру основных производственных затрат

(в части производства и передачи тепловой энергии).

Таблица №13

|  | Наименование показателя | Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | производство и передача тепловой энергии |
| 2 | выручка (тыс. рублей) | 213 127,74 |
| 3 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 223 915,58 |
|  | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | - |
|  | расходы на топливо всего, в т.ч.: | 124 770,10 |
|  | газ природный, в т.ч.: |  |
|  | расходы на природный газ, тыс. руб. | 124 770,10 |
|  | средняя цена топлива (руб./тыс. м3) с учетом нерегулируемой цены | 4 307,49 |
|  | объем топлива (тыс. м3) | 28 965,83 |
|  | способ приобретения | по договору |
|  | газ по регулируемой цене |  |
|  | расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. | 124 770,10 |
|  | цена топлива (руб./тыс. м3) | 4 307,49 |
|  | объем топлива (тыс. м3) | 28 965,83 |
|  | способ приобретения | по договору |
|  | газ по нерегулируемой цене |  |
|  | расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб. | 0,00 |
|  | цена топлива (руб./тыс. м3) | 0,00 |
|  | объем топлива (тыс. м3) | 0,00 |
|  | способ приобретения | по договору |
|  | мазут |  |
|  | расходы на мазут, тыс. руб. | 0,00 |
|  | цена топлива (руб./т), | 0,00 |
|  | объем топлива (т) | 0,00 |
|  | способ приобретения | по договору |
|  | расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 0,00 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | - |
|  | объем приобретения | - |
|  | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 0,00 |
|  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе (тыс. рублей) | 1 044,80 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. рублей) | 19 964,83 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 4 266,20 |
|  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | 5 825,17 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 5 825,17 |
|  | общехозяйственные (управленческие расходы), в в т.ч.: | 5 550,64 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 5 550,64 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 0,00 |
|  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 9 312,09 |
|  | расходы на транспортировку тепловой энергии | 46 286,40 |
|  | прочие расходы | 6 895,35 |
| 4 | валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. руб.) | -10 787,84 |
|  | прибыль | 635,22 |
|  | перекрестное субсидирование | -11 423,06 |
| 5 | чистая прибыль (тыс. рублей), в в т.ч.: | 0,00 |
| 6 | изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в в т.ч.: | - |
|  | за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | - |
| 7 | сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | - |
| 8 | установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 165,80 |
| 9 | присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 100,21 |
| 10 | объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 225,182 |
| 11 | объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | - |
| 12 | объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал, в т.ч.: | 234,130 |
| 13 | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (%) | 2,58 |
| 14 | протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | - |
| 15 | протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | - |
| 16 | количество теплоэлектростанций (штук) | 1 |
| 17 | количество тепловых станций и котельных (штук) | - |
| 18 | количество тепловых пунктов (штук) | - |
| 19 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 98 |
| 20 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал) | 149,52 |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной  детельности, включая структуру основных производственных затрат (в части теплоснабжения) ОАО "Смоленская теплосетевая компания" за январь-август 2012г., ООО "Брянская ТСК" (дочерние компании ОАО «Квадра»)  за сентябрь-декабрь 2012 г.

Таблица №14

| Наименование показателя г. Клинцы за 2012г.( в т.ч. период январь-август 2012г. по ОАО "Смоленская теплосетевая компания", сентябрь-декабрь 2012 г. ООО "Брянская ТСК») а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) сбыт тепловой энергии б) Выручка (тыс. рублей) 155 299,141 в) себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): 160 281,2 расходы на оплату покупной тепловой энергии 114 839,9 расходы на топливо всего, в в т.ч.: 0,0 газ природный, в т.ч.: расходы на природный газ, тыс. руб. 0,0 средняя цена топлива (руб./тыс. м3) с учетом нерегулируемой цены 0,0 объем топлива (тыс. м3) 0,0 способ приобретения газ по регулируемой цене расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. 0,0 цена топлива (руб./тыс. м3) объем топлива (тыс. м3) способ приобретения газ по нерегулируемой цене 0,0 расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб. 0,0 цена топлива (руб./тыс. м3), в т.ч.: объем топлива (тыс. м3) способ приобретения мазут 0,0 расходы на мазут, тыс. руб. 0,0 цена топлива (руб./т), в т.ч.: объем топлива (т) способ приобретения расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе 0,0 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 0,0 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 639,9 расходы на амортизацию основных производственных средств аренду имущества, используемого в технологическом процессе 1 007,7 общепроизводственные (цеховые) расходы, в в т.ч.: 0,0 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 0,0 общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 1 514,0 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 1 395,5 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств 0,0 расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями н проведение регламентных работ в рамках технологического процесса 41 104,2 прочие расходы 1 175,5 г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. руб.) -4 982,1 д) чистая прибыль (тыс. рублей), в т.ч.: -4 575,6 размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) 0,0 е) изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в т.ч.: 00 за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 0,0 ж) сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему Годовой бухгалтерский баланс с приложениями сдан в налоговый орган 29.03.2013 з) установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 0,0 и) присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 0,0 к) объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 0,0 л) объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 181,0 м) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в т.ч.: 177,1 по приборам учета (тыс. Гкал) 23,0 по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал) 154,2 н) технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) 2,0 о) протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) 6,8 п) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) 0 р) количество теплоэлектростанций (штук) 0 с) количество тепловых станций и котельных (штук) 0 т) количество тепловых пунктов (штук) 0 у) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 7 ф) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал) 0 х) удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал) 0 ц) удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) 0 |  |
| --- | --- |

Котельные, обеспечивающие централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей городского округа «город Клинцы Брянской области», находятся на балансе организаций: МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовское УПП», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Одна бойлерная, обеспечивающая горячее водоснабжение ведомственного общежития ОАО «КАЗ» и одного многоквартирного дома, находится на балансе ОАО «Клинцовский автокрановый завод».

МУП «Тепловые сети» образовано 01.02.2013 года в результате реорганизации МУП «Коммунальщик» путем разделения. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: производство, передача, реализация тепловой энергии и горячей воды. В хозяйственном ведении МУП «Тепловые сети» находятся 21 газовая котельная и 7 ЦТП. Всего на котельных установлено 60 котлов суммарной тепловой мощностью 28,5 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии, вырабатываемой котельными МУП «Тепловые сети», составляет 51,5 тыс. Гкал/год. Нормативные тепловые потери в сетях составляют 11%. Основные муниципальные котельные оснащены устаревшими котлами и вспомогательным оборудованием. Большая часть котлов давно отработала свой ресурс, то есть имеет практически полный физический износ. КПД установленных котлов на 10% ниже, чем КПД современных котлов. Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится, так как в зоне их действия строительство новых жилых или общественных зданий не планируется. На первом этапе целесообразно: Четыре котельные (№№ 26, 27, 28, 29), отапливающие по одному объекту, реконструировать с переводом на работу в автоматическом режиме, что позволит сократить затраты на содержание персонала Выполнить мероприятия по переводу теплоснабжения потребителей от котельной №2 на котельную №20. В настоящее время установленная мощность котельной №20 составляет 6,0 Гкал/ч, а подключенная тепловая нагрузка – 4,41 Гкал/ч. Имеющийся резерв тепловой мощности – свыше 1,5 Гкал/ч. Сетевые насосы выбраны с расчетом на установленную мощность. Расчетная тепловая нагрузка на теплосеть котельной, предлагаемой к закрытию, составляет 2,2 Гкал/ч и вполне может быть присоединена к котельной №20, после реконструкции последней со строительством тепловых сетей (строительство теплопровода условным диаметром 150 мм и протяженностью 400 п.м (в 2-х трубном исполнении) от более мощной котельной №20 до закрываемой котельной. МУП «Тепловые сети» производят коммунальный ресурс – горячее водоснабжение в котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП). Производство горячей воды в центральных тепловых пунктах осуществляется путем подогрева холодной воды в водяных подогревателях тепловой энергией, поступающей от Клинцовской ТЭЦ. Всего на ЦТП установлено 16 водоподогревателей суммарной тепловой мощностью 26,98 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии с ЦТП составляет 24,6 тыс. Гкал/год. Протяженность тепловых сетей горячего водоснабжения (ГВС) составляет 7,19 км (в 2-х трубном исчислении). Некоторые водоподогреватели находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. На 4х ЦТП отсутствуют баки-аккумуляторы, что приводит к снижению качества горячей воды, подаваемой потребителям. От ЦТП № 45 получает горячую воду один жилой дом, что ведет к большим потерям энергоресурсов. Целесообразно закрыть ЦТП № 45 и установить встроенный теплообменник непосредственно в доме, что позволит сократить затраты на содержание персонала (сокращение 4 операторов) и энергоресурсы. Сведения об источниках тепловой энергии и ГВС МУП «Тепловые сети». Таблица №15 № П/П Наименование системы теплоснабжения Наименование источника теплоснабжения Установленная тепловая мощность источника Располагаемая тепловая мощность источника ГВС, Гкал/ч Отопление (в горячей воде), Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Отопление(в горячей воде), Гкал/ч 1 2 3 4 5 6 7 Котельные, вид топлива - газ 1 закрытая Котельная №1 (31 кв.) ул. Пушкина, 59 0,96 2,16 0,47 1,7 2 закрытая Котельная №2 (32 кв.) пр. Ленина, 25 4,18 2,2 3 закрытая Котельная №3 (детская больница) ул. Свердлова, 76 0,92 0,53 4 закрытая Котельная №7 (48 кв.) ул. Октябрьская, 66 4,9 2,59 5 закрытая Котельная №8 (99 кв.) ул. Н.В. Гоголя 0,816 0,613 6 закрытая Котельная №9 (151 кв.) ул. Щорса 5,225 4,33 7 закрытая Котельная №10 (141 кв.) ул. Декабристов 0,72 2,22 0,1 1,77 8 закрытая Котельная №11 (183 кв.) ул. Свердлова, 152 1,44 0,2 0,641 9 закрытая Котельная №12 (база) ул. Первомайская, 49 (420а кв.) 2,32 0,76 10 закрытая Котельная №17 (22 кв.) пр. Ленина 2,2 1,81 11 закрытая Котельная №18 (школа п.Займище) ул. Клинцовская, 100 0,94 0,32 12 закрытая Котельная №19 (школа р.п. Ардонь) ул. Стахановская 0,312 0,26 13 закрытая Котельная №20 (42 кв.) пр. Ленина 6,0 4,41 14 закрытая Котельная №21 (РТП) п. Октябрьский, ул. Центральная 0,816 0,8 15 закрытая Котельная №22 (52 квартал) ул. Орджоникидзе 0,48 0,96 0,18 0,6 16 закрытая Котельная №24 (108 кв.) ул. Орджоникидзе, 2б 0,86 2,58 0,891 2,509 17 закрытая Котельная №26 п. Халтурино, ул. Главная 1,0 0,38 18 закрытая Котельная №27 ул. Зеленая, 104 0,09 0,06 19 закрытая Котельная №28 ул. Скачковская, 4 0,09 0,06 20 закрытая Котельная №29 п. Ардонь ул. Зеленая, 21 0,043 0,04 21 закрытая Котельная №30 пер. Вокзальный 0,33 0,25 ЦТП 1 ЦТП №1 ул. Ворошилова 3 микрарайон 0,467 0,467 2 ЦТП №3 ул. Мира м-н Молодёжный 6,22 1,502 3 ЦТП №4 ул. Союзная 4 микрарайон 10 6,216 4 ЦТП №5 ул. Скоробогатова 5 квартал 1,9 1,322 5 ЦТП №12 ул. Александрова 12 квартал 0,8 0,491 6 ЦТП №45 ул. Гагарина 45 квартал 1,26 0,0545 7 ЦТП №47 ул. Кюстендильская 47 квартал 0,8 0,542 Характеристика ведомственных котельных. Таблица №16 № п/п Наименование показателя Ед. измерения ООО «Клинцовское УПП» ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области 1 Мощность Гкал/ч 4,1 8,0 2 Количество котлов Шт. 5 3 3 Тип котлов НР-18-15 – 5 шт. ДКВР-6,5/13-2 шт. Е-1,0-0,9 – 1 шт. 4 Ввод в эксплуатацию год 1994 1984 5 Износ % 90 87 6 Температура на выходе оС 95 95 7 Вид топлива газ газ Зона действия источника теплоснабжения МКД, здания организаций по ул. 8-е Марта, ул. Гагарина МКД - ул. 2-я Парковая 19а, 21а, пер. Ущерпский 9, 11, 13 Здания ФКУ ИК -6 ул. 2-я Парковая, 2 ООО «Клинцовское УПП» (Всероссийское общество слепых) – предприятие, специализирующееся на выпуске трансформаторов и пускорегулирующих аппаратов для ламп высокого давления типа ДРЛ. Более половины сотрудников, работающих на предприятии, являются инвалидами по зрению. На балансе ООО «Клинцовское УПП» имеются котельная и тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение зданий ООО «Клинцовское УПП», пяти многоквартирных домов, четырех медицинских и образовательных учреждений, двух частных организаций города Клинцы. Котельная ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области (колония общего режима) обеспечивает теплоснабжение зданий учреждения и пяти 2 и 3 этажных многоквартирных домов. В 2012 году ООО «Клинцовское УПП» и ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области направили в Клинцовскую городскую администрацию уведомления о выводе котельных из эксплуатации, в связи с тем, что для обеспечения надлежащего теплоснабжения потребителей необходима модернизация оборудования котельных, требующая значительных инвестиционных вложений. Так как для обоих ведомств производство и реализация тепловой энергии не являются профильным видом деятельности, убытки от содержания и эксплуатации объектов теплоснабжения усугубляют финансово-экономическое состояние данных организаций. В 2014-2015 годах крайне необходимо осуществить перевод потребителей тепловой энергии от ведомственных котельных ООО «Клинцовское УПП» и ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области на иные источники теплоснабжения. Тарифы на тепловую энергию, производимую котельными. Таблица №17 МУП «Тепловые сети» (МУП «Коммунальщик») (теплоноситель – горячая во а) ФКУ ИК-6 (теплоноситель – горячая вода) ООО «Клинцовское УПП»* (теплоноситель – горячая вода) с 01.01.2012 по 30.06.2012 года Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) одноставочный руб./Гкал 1405,15 909,0 1081,15 Население (тарифы указываются с учетом НДС) одноставочный руб./Гкал 1658,08 1072,62 1081,15 с 01.07.2012 по 31.08.2012 года Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) одноставочный руб./Гкал 1489,46 909,0 1146,45 Население (тарифы указываются с учетом НДС) одноставочный руб./Гкал 1757,56 1072,62 1146,45 с 01.09.2012 по 30.06.2013 года Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) одноставочный руб./Гкал 1546,06 909,0 1210,9 Население (тарифы указываются с учетом НДС) одноставочный руб./Гкал 1824,35 1072,62 1210,9 с 01.07.2013 года Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) одноставочный руб./Гкал 1700,67 984,45 1341,39 Население (тарифы указываются с учетом НДС) одноставочный руб./Гкал 2006,79 1161,65 1341,39

Продукция ООО «Клинцовское УПП» НДС не облагается.

Тариф на передачу тепловой энергии.

Таблица №18

| руб./Гкал |
| --- |
| МУП «Тепловые сети» (МУП «Коммунальщик») | ОАО «КАЗ» (без НДС) | ООО «КЗПК» (без НДС) |
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 года |
| 213,54 | - | 48,18 |
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 года |
| 226,35 | 106,43 вода т/с 129,29 пар т/с | 48,18 |
| с 01.09.2012 по 30.06.2013 года |
| 235,63 | 106,43 вода т/с 129,29 пар т/с | 48,18 |
| с 01.07.2013 года |
| 262,73 | 106,43 вода т/с 129,29 пар т/с | 114,82 |

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые

МУП «Тепловые сети» (МУП «Коммунальщик»).

Таблица №19

| Период | котельные | ЦТП |
| --- | --- | --- |
|  | Потребители, руб/м3 (без НДС) | Население руб/м3 (с НДС) | Потребители, руб/м3 (без НДС) | Население руб/м3 (с НДС) |
| с 01.01.2012 года | 58,03 | 68,47 | 34,92 | 41,20 |
| с 01.07.2012 года | 61,51 | 72,58 | 37,02 | 43,67 |
| с 01.09.2012 года | 63,85 | 75,34 | 38,54 | 45,46 |
| с 01.07.2013 года | 76,62 | 90,41 | 46,25 | 54,58 |

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ведомствами.

Таблица №20

| Период | ФКУ ИК-6 УФСИН России | ООО «Клинцовское УПП» | ОАО «КАЗ» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители, руб/м3 (без НДС) | Население руб/м3 (с НДС) | Потребители, руб/м3 (без НДС) | Население руб/м3 (без НДС) | Потребители, руб/м3 (без НДС) | Население руб/м3 (с НДС) |
| с 01.01.2012 года | 37,55 | 44,31 | 44,64 | 44,64 | 57,29 | 67,61 |
| с 01.07.2012 года | 37,55 | 44,31 | 47,34 | 47,34 | 57,29 | 67,61 |
| с 01.09.2012 года | 37,55 | 45,06 | 50,0 | 50,0 | 57,29 | 67,61 |
| с 01.07.2013 года | 45,06 | 53,17 | 60,0 | 60,0 | 68,75 | 81,13 |

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Холодное водоснабжение потребителей городского округа осуществляет МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство  г.Клинцы».  Доля  централизованного водоснабжения составляет -  77 %.

Основные показатели деятельности  по водоснабжению МУП «ВКХ г. Клинцы».

Таблица №21

| № п/п | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. |  |
| 1 | Подъём воды, тыс.куб.м | 4487,4 |  |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м | 357,2 |  |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 4130,2 |  |
| 4 | Объем потерь воды, тыс.куб.м | 384,9 |  |
| 4.1 | Потери воды, % | 9,3 |  |
| 5 | Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в в т.ч.: | 3745,3 |  |
|  | Население | 3306,9 |  |
|  | Промышленность | 269,3 |  |
|  | Бюджетные учреждения (ком-быт) | 169,1 |  |

Объём воды поднятой МУП ВКХ г. Клинцы для обеспечения услугами водоснабжения потребителей г. Клинцы за 2012 год составил – 4487,4  тыс.м3 (т.е. среднесуточное потребность в воде – 12294 м3/сутки). В среднем объекты водоснабжения имеют резерв мощности в размере - 23 %.

Источниками водоснабжения города являются поверхностные и подземные воды.

Поверхностный водоисточник (р. Ипуть) состоит из комплекса водоразборных сооружений проектной мощностью 32 тыс. м3/сутки.

Подземный водоисточник, состоящий из артезианских скважин,  имеет производительность 19,3тыс. м3/сут.

На балансе МУП «ВКХ г. Клинцы» находятся:

- водопроводные сети протяжённостью 211,2км, в т.ч. 45 км водовода д-800 мм  от ст.1подъёма до водоочистной станции, 16 км разводящих сетей водовода по городу д-600-800мм;

- артезианские скважины - 34 шт.

- 6 водонапорных башен объёмом 150м3;

- 4 резервуара чистой воды объёмом 15600м3;

- 4 повысительные  насосные станции;

- водоразборные колонки – 268 шт.,

- пожарные гидранты – 346 шт.;

- Ипутьские водозаборные сооружения производительностью 32 м3/сут.

Система Ипутьских водозаборных сооружений включает в себя:  водозабор с насосной станцией 1 подъема; напорные водопроводы протяженностью 45 км; водоочистную станцию со станцией 2 подъема.

Водоочистная станция Ипутьских водозаборных сооружений, расположенная в лесном массиве в 1,5 км от северной окраины города, занимает участок 43250 м2.

Станция 1 подъема Ипутьских водозаборных сооружений находится в 22,5 км. от города, вблизи деревни Унеча, на левой пойме р. Ипуть.

В целях обеспечения потребителей качественной питьевой водой из р. Ипуть утверждены границы зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводных сооружений из 1,2,3 поясов.

В 1 пояс санитарной охраны входят станция 1 подъема в д. Унеча и водоочистная станция. Границы пояса санитарной охраны для станции 1 подъема установлены: на воде - по р. Ипуть в 300 м выше и в 100 м ниже водозаборного оголовка, по суше по левому берегу в 100м, по правому в 50 м от уреза воды в р. Ипуть, в 300 м ниже от насосной станции 1 подъема.

Границы 1 пояса санитарной охраны для водоочистной станции установлены в 30 м от наружных сетей водопроводных сооружений по периметру ограждения. Протяженность границы 1 пояса водоочистной станции составляет 870 м.

Границы 2 пояса зоны санитарной охраны установлены в следующих пределах: верхняя граница по р. Ипуть в 86 км выше водозабора, по р. Унеча в 40 км; нижняя граница по р. Ипуть, протяженность 2 км. Боковые границы на расстоянии 0,5-1 км от уреза воды. Общая протяженность границы 2 пояса - 229,5 км, площадь 129 км2. Во 2 пояс зоны санитарной охраны входят 15 населенных пунктов.

В 3 пояс зоны санитарной охраны входят: смежная со 2 поясом территория части водосборной площади р. Ипуть и р. Унеча в сторону водоразделов, территория по трассе водоводов. Общая протяженность границы 2 пояса зоны санитарной охраны по водозабору санитарной охраны составляет 173 км. В 3 пояс зоны санитарной охраны входит 61 населенный пункт.

Поверхностная вода из р. Ипуть поступает из оголовка на насосную станцию 1 подъема, выполненную по индивидуальному проекту. Насосная станция 1 подъема состоит их 2х частей: наземной и подземной. Наземная часть представляет собой прямоугольное здание 12х15 м и высотой 9 м. Подземная часть круглая  (d15м, глубина 8м). В зависимости от технологического режима работы станции вода подается по одному или двум водоводам от насосной станции 1 подъема на микрофильтры водоочистной станции, применяемые для грубого осветления воды, главным образом для удаления из природной воды зоопланктона, а также до 25% взвешенных веществ. После микрофильтров вода поступает в водоприемную и контактную камеру, куда подается хлорная вода для первичного хлорирования. Водоприемная камера выполнена в моноблоке (размеры: длина-25 м, ширина-12 м, высота-12 м). Контакт обрабатываемой воды в камере с хлорной водой происходит в течение 20 минут. После контакта камеры вода поступает в смеситель коридорного типа с горизонтальным движением воды. В начале смесителя подается коагулянт сернокислый алюминий. Для дальнейшей обработки вода поступает на контактные осветлители, где очищается, пройдя через слой зернистой загрузки. После осветлителей, окончательно обработанная вода подается в резервуары чистой воды, откуда насосная станция 2 подъема по водоводам подает воду потребителям. Перед резервуаром чистой воды сделана врезка вторичного хлорирования.

Ипутьские  водозаборные сооружения введены в эксплуатацию в 1985 году.

Износ зданий и сооружений Ипутьского водозабора составляет 56%.

За качеством подаваемой воды круглосуточно осуществляется химический, бактериологический и радиологический контроль. Качество воды, подаваемой в городскую сеть, соответствует требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Объём допустимого забора воды из р. Ипуть согласно договору водопользования №15 от 20.10.2009 года составляет 5840,0 тыс.м3/год  (16001,4 м3/сутки). МУП «ВКХ г. Клинцы» имеет лицензию на право пользования недрами БРН 00259 ВЭ от 21.03.2007г. с целью добычи пресных подземных вод.

В целях полного перевода потребителей города Клинцы на артезианское водоснабжение с 2012 года ведется строительство 2-ой очереди водозаборных сооружений (5 артезианских скважин и 7,2 км водопроводных сетей в северной части города).

Основными проблемами системы водоснабжения  городского округа «город Клинцы Брянской области» являются:

Большой износ водопроводных сетей (73%), прежде всего магистральных водоводов большого диаметра от 500 до 1000 мм.

В районе городского округа «Банный» обеспечены централизованным водоснабжением всего 15% потребителей. На сегодняшний день там пробурена артезианская скважина и проложены водопроводные сети по улицам: Суворова, Весенней, Южной, пер. Весеннему.  В данном районе необходимо строительство еще одной артезианской скважины и водопроводных сетей.

В селе Ардонь, где проживает свыше 5,0 тысяч человек всего одна артезианская скважина, обеспечивающая водой школу, небольшую часть населения и котельную. Это негативно отражается на водно-питьевом балансе указанных территорий и усугубляет ситуацию с качеством воды, так как водоснабжение осуществляется в основном из шахтных колодцев.

Тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые МУП «ВКХ г.Клинцы».

Таблица №22

| Период | Экономически обоснованные тарифы (с НДС) | Тарифы для населения (с НДС) | Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2012 года | 15,34 | 14,56 | 17,61 |
| с 01.07.2012 года | 16,14 | 15,70 | 16,48 |
| с 01.01.2013 года | - | 16,3 | 15,64 |
| с 01.07.2013 года | - | 17,93 | 15,19 |

Техническая характеристика

водозаборных скважин МУП «ВКХ г. Клинцы»

Таблица №23

| № п/п | Номер скважины ГВК Недропользов. | Год бурен. | Глубина скваж., м | Дебет скважины по паспорту м3/час | Факт. производ. м3/час | Марки насосов | Глубина установки насоса | Марки водомеров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Автокр. з-д 15201833 1 | 1936 | 175 | 40 |  |  |  |  | подлежит тампонажу |
| 2 | Клинчанка 15201834 2 | 1946 | 24 | 40 |  |  |  |  | подлежит тампонажу |
| 3 | п. Спартака 15201835 3 | 1934 | 185 | 27 |  |  |  |  | подлежит тампонажу |
| 4 | ул. Свердлова 15204704 4 | 1994 | 175 | 60 | 40 | ЭЦВ 10-63-80 | 84 | СТВ-100 | Рабочая |
| 5 | ул. Свердлова 15201846 5 | 1975 | 180 | 60 | 24 | ЭЦВ 6-20-150 | 64 | СТВ-80 | Рабочая |
| 6 | ул. Лесная 15201843 6 | 1960 | 175 | 30 |  |  |  |  | подлежит тампонажу |
| 7 | ул. Гагарина 15201838 7 | 1955 | 153 | 40 | 35 | ЭЦВ 8-25-100 | 77 | СТВ-80 | Рабочая |
| 8 | П. Коммуны 15201845 8 | 1973 | 180 | 50 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 60 | СТВ-80 | Рабочая |
| 9 | ул. Московская 15201847 9 | 1980 | 173 | 100 | 70 | ЭЦВ 10-63-110 | 62 | СТВ-150 | Рабочая |
| 10 | 3 микрорайон 15201848 10 | 1986 | 185 | 60 | 24 | ЭЦВ 8-25-100 | 50 | СТВ-100 | Рабочая |
| 11 | ул. Щорса 15201856 11 | 1989 | 180 | 50 | 30 | ЭЦВ 8-25-10 | 72 | СТВ-100 | Рабочая |
| 12 | ст. III подъема 15204916 12 | 1975 | 180 | 150 | 70 | ЭЦВ 10-63-110 | 75 | СТВ-200 | Рабочая |
| 13 | ул.Заводская, КОС 15201812 13 | 1974 | 470 | 41 | 12 | ЭЦВ 6-10-120 | 22,5 | СТВ-65 | Рабочая |
| 14 | мкр. Приозерный 15205489 14 | 1987 | 160 | 50 | 30 | ЭЦВ 8-25-100 | 75 | СТВ-100 | Рабочая |
| 15 | Колхозная 15205387 15 | 1997 | 177,4 | 63 | 30 | ЭЦВ 8-25-100 | 65 | СТВ-100 | Рабочая |
| 16 | ул. Красина 15205388 16 | 1998 | 179 |  |  |  |  |  | Законсервирована |
|  | Село Займище |
| 17 | 15205219 3 | 1963 | 38,35 | 32 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 17 | СТВ-200 | Рабочая |
| 18 | 15205851 2 | 1976 | 175 | 105 | 65 | ЭЦВ 10-63-110 | 65 | СТВ-200 | Рабочая |
| 19 | 15205850 1 | н.с. | 37 | 30 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 22 | СТВ-200 | Рабочая |
| 20 | 15201842 4 | 1968 | 37 | 60 | 50 | ЭЦВ 10-63-80 | 24 | СТВ-200 | Рабочая |
| 21 | 15205852 5 | 1981 | 185 | 60 | 50 | ЭЦВ 8-25-100 | 48 | СТВ-200 | Рабочая |
| 22 | 15201858 6 | 1992 | 40 | 12 |  |  |  |  | подлежит тампонажу |
| 23 | 15201857 7 | 1991 | 50 | 80 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | СТВ-80 | Рабочая |
| 24 | 15205854 8 | 1980 | 180 | 80 | 70 | ЭЦВ 10-63-110 | 70 | СТВ-150 | Рабочая |
| 25 | 15201850 9 | 1963 | 37,3 | 37 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | СТВ-65 | Рабочая |
| 26 | РТП 15201792 14 | 1975 | 93 | 20 | 12 | ЭЦВ 6-10-120 | 20 | СТВ-65 | Рабочая |
| 27 | Синьковка ул.Буденного 15204608 15 | 1992 | 38 | 10 | 15 | ЭЦВ 6-10-120 | 21 | СТВ-65 | Рабочая |
| 28 | Синьковка ул.Победы 15205419 16 | 1990 | 45 | 12 | 15 | ЭЦВ 6-10-120 | 26 | СТВ-65 | Рабочая |
| 29 | Ардонь 15205301 17 | 1990 | 172 | 12 | 12 | ЭЦВ 6-10-120 | 50 | СТВ-65 | Рабочая |
| 30 | ул.Главная (Халтурино) 15201762 18 | 1966 | 98 | 10 | 14 | ЭЦВ 6-10-120 | 30 | СТВ-65 | Рабочая |
| 31 | пер.Пригородный | 2010 | 170 | 65 | 65 | ЭЦВ 10-63-110 | 90 | СТВ - 100 | Рабочая |
| 32 | р-н Ветснаба | 2010 | 170 | 65 | 65 | ЭЦВ 10-63-110 | 90 | СТВ - 100 | Рабочая |
| 33 | пер.Сухопаровский | 2010 | 170 | 65 | 65 | ЭЦВ 10-63-110 | 90 | СТВ - 100 | Рабочая |
| 34 | ул.Суворова | 2012 | 170 | 25 | 25 | ЭЦВ 8-25-110 | 90 | СТВ - 80 | Рабочая |

- АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Водоотведение и очистку сточных вод на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» осуществляет МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы». Доля централизованного водоотведения  составляет 40%.

Основные показатели деятельности по водоотведению

МУП «ВКХ г. Клинцы» за 2012 год.

Таблица №24

| № | Показатели | 2012год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных стоков, тыс.куб.м | 3222,3 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, тыс.куб.м | 3222,3 |
| 3 | Объем реализации услуг потребителям, тыс.куб.м, в т.ч. | 3222,3 |
|  | население | 2530,4 |
|  | бюджетные учреждения (ком-быт) | 235,3 |
|  | промышленность | 456,6 |

Сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов поступают к насосным станциям, далее попадают на главную насосную станцию (ГНС) и по коллекторам на очистные сооружения канализации. Очистку сточных вод осуществляет комплекс канализационных очистных сооружений мощностью 25 тыс.м3/сутки.  В состав системы водоотведения входят:

- канализационные сети протяжённостью 63,4км. в т.ч., главный самотечный коллектор – 6,092км., напорный канализационный коллектор 1,68км. в 2-х трубном исполнении;

- 8 канализационных насосных станций.

Характеристика канализационных насосных станций.

Таблица №25

| № КНС | Адрес КНС | Расстояние до упорной трубы | Давление в напорном коллекторе | Емкость приемного резервуара | Марка электродвигателя | Электротехническая характеристика двигателя | Марка насоса | Производительность м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Об/мин. | кВт | Ток А |  |  |
| 1 | Школа №6 | 0,8м | 1,9 кг/см² | 22 м³ | АИР 180 S | 1500 | 7,5 | 15 | 1СМ 65-50-160 | 25 |
| 2 | Школа № 7 | 5,2 | 1,8 кг/см² | 32 м³ | АИР 132 S4 | 1500 | 22 | 41,5 | СМ 100-65-250 | 50 |
| 3 | РТП | 0,9м | 2,2 кг/см² | 40 м³ | Моноблок погружной | 3000 | 5,5 | 11 | FEKA 3700 2T | 25 |
| 4 | С-з 1 Мая | 1,25м | 1,3 кг/см² | 30 м³ | АИР 132S4 | 1500 | 7,5 | 15 | 1 СМ 65-50-160 | 25 |
| 5 | 141 квартал | 1,12м | до 1 кг/см² | 18 м³ | АИР 112 М 4 | 1500 | 53 | 11 | 1СМ 50-32-125 | 12,5 |
| 6 | Ул. Первомайская | 5,5м | 12 кг/см² | 1,5 м³ | Моноблок погружной | 3000 | 3,8 | 6,8 | Грундфос | 45 |
| 7 | Ул. Брянская | 150м | 1,0 кг/см² | 1,5 м³ | Моноблок погружной | 3000 | 1,8 | 3,2 | Грундфос | 5 |
| 8 | Ул. Московская | 250м | 1,0 кг/см² | 2,0 | 4А180S4УЗ | 1500 | 22 | 40 | СМ 100-65-250 | 50 |

Проект комплекса очистных сооружений производительностью 25 тыс. м3 разработан в 1962 году институтом «Брянскгражданпроект». В состав комплекса входят следующие технологические звенья:

- Приемная камера									 – 1

- Здание решеток									 – 1

- Песколовки									             – 2

- Первичные отстойники – биокоагуляторы 				            –10

- Аэротенки 										 – 2

- Вторичные отстойники 				    – 14 вертикальных

– 2 радиальные

- Контактные резервуары 							            – 3

- Биопруды										 – 3

- Воздуходувная станция, совмещенная с насосной станцией перекачки циркулирующего активного ила 						             – 1

- Насосная станция дренажных и хозбытовых вод.			             – 1

- Насосная станция сырого осадка и избыточного активного ила 	             – 1

- Песковые площадки 								 – 4

- Иловые площадки								             – 6

- Площадки для осадка из контактных резервуаров			             - 2

Сточная жидкость поступает на очистные сооружения по 2-м напорным трубопроводам протяженностью 1,68 км, диаметром 530мм каждый от главной насосной станции и последовательно проходит приемную камеру, решётки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, биопруды.

В приемной камере происходит гашение напора подающей жидкости. Проходя через решетку, сточная жидкость оставляет на ней крупные отбросы. В песколовках при скорости движения воды от 0,15 м/сек до 0,33 м/сек происходит осаждение тяжелых примесей, в основном минерального происхождения. Осевший в песколовках осадок, по мере накопления, гидроэлеватором, удаляется на песковую площадку, где происходит его подсушка.

Из песколовок стоки поступают в первичные отстойники (биокоагуляторы), в которых происходит задержание грубодисперсных органических веществ.

Осевший на дно отстойников осадок по иловым трубам под гидростатическим давлением удаляется в резервуар иловой насосной станции, откуда его насосом перекачивают на сбраживание. Пройдя отстойники, сточная жидкость поступает в аэротенки для минерализации органических веществ, находящихся в коллоидном и растворенном состоянии, микроорганизмами активного ила в присутствии кислорода воздуха.	Иловая смесь из аэротенков направляется во вторичные отстойники, в которых происходит отделение активного ила от очищенной жидкости. Осевший на дно ил под гидростатическим давлением и самотечному коллектору поступает в нижний канал активного ила аэротенков, откуда часть его насосами перекачивается в аэротенки /циркулирующий ил/, часть сбрасывается в илоуплотнители на уплотнение /избыточный ил/. Очищенная в аэротенках и вторичных отстойниках сточная жидкость поступает в контактные резервуары. Образующийся при этом осадок по иловым трубам удаляется на иловые площадки.

После контактных резервуаров очищенная вода по самотечному коллектору поступает на биопруды на доочистку с последующим выпуском в реку Московка. Иловая вода с песковых и иловых площадок, хозбытовые стоки, дренажные воды поступают в местную канализационную станцию и перекачиваются в приемную камеру на очистку.

Канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1973 году.

Износ канализационных очистных сооружений составляет 78%.

Износ канализационных сетей составляет 70%

Основной проблемой системы водоотведения и очистки сточных вод городского округа «город Клинцы Брянской области» является большой износ комплекса канализационных очистных сооружений.

Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые МУП «ВКХ г.Клинцы».

Таблица №26

| Период | Экономически обоснованные тарифы, руб/м3 (с НДС) | Тарифы для населения, руб/м3 (с НДС) | Тарифы для потребителей, кроме населения, руб/м3 (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2012 года | 9,55 | 8,44 | 11,78 |
| с 01.07.2012 года | 9,90 | 9,45 | 9,87 |
| с 01.01.2013 года | - | 9,45 | 9,87 |
| с 01.07.2013 года | - | 10,49 | 8,89 |

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

Газоснабжение городского округа «город Клинцы Брянской области» осуществляется природным и сжиженным газом.

Потребности в природном газе удовлетворяются за счет газопроводов высокого и низкого давления.  Основные поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» (входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз»).

Эксплуатацию объектов газоснабжения осуществляет газосетевая организация филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г.Клинцы.

Протяженность распределительных газопроводов на территории городского округа составляет 684,31 км.

На балансе филиала ОАО «Газпром газораспределение Брянск» в г.Клинцы находится: газопроводы – 242,2 км, ГРП – 13 шт., ШРП – 72 шт.

По состоянию на 01.12.2013 года газифицировано природным газом:

Квартир и индивидуальных жилых домов – 27672 ед.;

Отопительных котельных – 31 шт.;

Промышленных предприятий – 24 ед.;

Коммунально-бытовых предприятий – 208 ед.

Развитие строительства газопроводов городского округа относится к 1976 году. Срок эксплуатации стальных газопроводов – 40 лет.

В целях увеличения объемов и стабилизации подачи газа потребителям  города Клинцы необходима реконструкция ГРС со строительством дополнительной линии подачи природного газа потребителям.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от потребителей города Клинцы осуществляется Муниципальным унитарным предприятием г. Клинцы Брянской области «Коммунальщик» на Полигон по захоронению и складированию (далее – Полигон ТБО).

Вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от потребителей  городского округа «город Клинцы Брянской области» осуществляется ООО «Коммунальщик+», от потребителей, проживающих в сельских населенных пунктах Клинцовской района, Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Клинцовского района».

Полигон  ТБО находится в 6 км. к западу от города Клинцы, 400м на север от автодороги Клинцы–Ущерпье. От населенного пункта Ольховка полигон удален на расстоянии 630 метров.

Площадь, отведённая под полигон, составляет 10,0 га.

Площадка полигона представляет собой отработанный карьер размером 160х340м, глубина карьера 2,5 м. Объём полигона 978752м3, в. т. I очередь-282540 м3; II очередь-242056 м3; III очередь-  178096 м3; IV очередь-121820 м3; V очередь-77120 м3; VI очередь-77120 м3. Срок эксплуатации полигона 20 лет.

В ноябре 2006 года введен в эксплуатацию 1 этап 1 очереди,  в декабре 2008 года - 3 этап 1 очереди полигона ТБО.

Размер санитарно-защитной зоны от жилых застроек до границ полигона более 500 метров, что отвечает требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В санитарно-защитной зоне жилая застройка, артезианские скважины и колодцы питьевой воды отсутствуют.

Объем отходов, принятых на полигон по захоронению ТБО.

Таблица №27

| Год | М3/год |
| --- | --- |
| 2010 | 93650 |
| 2011 | 88482 |
| 2012 | 80189 |

Норматив на вывоз твердых бытовых отходов установлены Постановлением  Клинцовского городского совета народных депутатов от 26.11.2003г.,№ 2-203 и составляют 0,123 куб.м на 1 чел. в месяц, что соответствует 1,476 куб.м на 1 чел. в год.

Полигон ТБО предназначен для захоронения отходов 4-5 классов опасности.

В соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации от 02.11.1996 г., на полигоне производится изоляция уплотненного мусора слоем грунта. В целях предупреждения пожаров на полигоне производится увлажнение ТБО с применением поливомоечной машины марки.

Участки складирования ТБО ограничены профильтрационным устройством (обваловка) которое предохраняет от расползания отходов и протечки фильтрата на прилегающую территорию. Высота полигона 27,75 м, (с учетом 1,0 м грунта под рекультивацию). Заложение откосов 1:4. Согласно организации работ по эксплуатации полигона  заполнение полигона разбито на 6 очередей, которые разделены на этапы. В каждый этап входят: заполнение расчетного объема отходами, изоляция отходов грунтом, посев травы на откосах. Днище участка складирования ТБО изолировано от проникновения стоков фильтрата экраном. Для предотвращения попадания поверхностных вод с нагорной стороны предусмотрена водоотводная канава. Для контроля грунтовых вод построены наблюдательные скважины. Захоронение отходов производится траншейно. Отходы выгружаются на карте, затем мелко измельчаются путем многократного прохода по ним бульдозера. После чего разравниваются тонкими слоями высотой 0,2 - 0,3 м. На уплотненный слой накладывается следующий, который также уплотняется, в результате чего, объемный вес отходов возрастает до 0,4 - 0,5 т/куб. м, т.е. примерно в 2 раза. Общая высота слоя твердых отходов составляет 2 м.

Законченный отсыпкой на высоту 2 м слой отходов на следующие сутки в теплое время года и не более чем через трое суток в холодное время года покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой 0,25 м, в качестве которого используется грунт, изъятый из котлована при подготовке его основания.

На объектах захоронения отходов  осуществляется мониторинг состояния окружающей среды.

В составе хозяйственно-бытовой части полигона имеется:

-гараж для стоянки техники (бульдозера),

-проходная (помещение) для обслуживающего персонала и диспетчера КПП),

-контрольно-дезинфицирующая «ванна» для дезинфекции машин,

- контрольно-смотровые колодцы,

- резервуар для воды

- освещение.

На полигоне отсутствуют: склады ГСМ, система радиометрического контроля, весы.

Основной проблемой  системы утилизации (захоронения) ТБО в г.Клинцы является отсутствие сортировки ТБО и современных технологий, позволяющих экономить площади захоронения под ТБО. Учитывая необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО.

В связи с возрастающим количеством ценных утильных фракций (бумага, картон, черный и цветной металл, стекло, пластмасса и полимеры и т.д.), увеличение эффективности полигона ТБО возможно за счет строительства мусоросортировочного комплекса.

Морфологический состав ТБО.

Таблица №28

| № п/п | Морфологический состав ТБО | Массовый состав, % | Масса утильных фракций т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пластмасса и полимеры | 15 | 3535 |
| 2 | стекло | 5 | 1179 |
| 3 | дерево | 10 | 2357 |
| 4 | бумага, картон, текстиль | 10 | 2357 |
| 5 | органика | 60 | 14141 |
|  | Итого: | 100 | 23569 |

Комитетом государственного регулирования тарифов Брянской области ежегодно устанавливается тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые данным предприятием. Тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Коммунальщик» на 2012 - 2013 год установлены в размере:

- для населения - 108,04 руб./куб.м (с НДС);

- для потребителей, кроме населения - 91,56 руб./куб.м (без НДС).

## АНАЛИЗ ПРИБОРНОГО УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городком округе «город Клинцы Брянской области» разработана муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2014-2016 годы). Программа утверждена постановлением Клинцовской городской администрации от 09.12.2013 № 3800.

Основными задачами  Программы являются:

- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в т.ч. создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики на территории «город Клинцы Брянской области»;

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета;

- Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории городского округа «город Клинцы Брянской области».

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: муниципальная бюджетная сфера, жилищный фонд, коммунальная инфраструктура.

Муниципальная бюджетная сфера.

В муниципальной бюджетной сфере городского округа "город Клинцы Брянской области" действует 43 муниципальных учреждений образования, 5 муниципальных учреждений культуры, 1 казенное учреждение по делам гражданской обороны (далее – организации муниципальной бюджетной сферы).

Организации муниципальной бюджетной сферы городского округа "город Клинцы Брянской области" разработали и реализуют Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

За 2009 год (базовый) расход электроэнергии организациями муниципальной бюджетной сферы составил  2 641,7 тыс. кВт*ч, тепловой энергии – 22 428,3 Гкал, водопотребление – 128,8 тыс. м3, газа – 116,4 тыс. м3.

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при ежегодном снижении потребления энергоресурсов на 3% от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году экономия в натуральных показателях за 5 лет по бюджетным учреждениям составит:

- электроэнергии			396,2 тыс. кВт/час

- газа					17,5 тыс. м3

- холодной воды			19,3 тыс. м3

- теплоэнергии			3364,2  Гкал

Для достижения поставленных целевых показателей во всех муниципальных учреждениях производится установка приборов учета энергоресурсов. При реализации установки приборов учета проведена работа по определению объектов, перспективных для оснащения приборами учета. Требования статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

По состоянию на 01.12.2013 года в бюджетных муниципальных учреждениях установлено:

- 71 прибор  учета потребления тепловой энергии;

- 65  приборов  учета холодного водоснабжения;

- 90 приборов учета потребления электроэнергии;

- 6 приборов учета потребления газа.

В целях исполнения требований статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части проведения обязательного энергетического обследования организаций с участием государства или муниципального образования в городском округе "город Клинцы Брянской области" проведена работа  по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных бюджетных учреждений. 49 муниципальных бюджетных учреждений провели энергетическое обследование и получили энергетические паспорта, составленные по результатам проведенных обследований.

Жилищный фонд.

По состоянию на 01.01.2013 года  число многоквартирных домов на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" составляет 818, общей  площадью – 814,5 тыс. кв. метров, в т.ч. блокированной застройки – 445 дома. В жилищном фонде городского округа "город Клинцы Брянской области" насчитывается 17190 квартир, средний размер квартиры составляет 47,4 кв. метра, частных жилых домов – 11965, общей площадью 801,2 тыс.кв. метров, средний размер частного жилого дома составляет 67,0  кв. метров.

Потребление энергоресурсов в жилищном фонде городского округа "город Клинцы Брянской области" по состоянию за 2012 год.

Таблица №29

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Объем потребления | Объем потребления энергоресурса, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) | Доля объема потребления по приборам учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 2883,1 | 645,7 | 22,4 |
| Газоснабжение | тыс. куб. м | 47795,1 | 22244,2 | 46,5 |
| Электроснабжение | тыс. кВт/час | 34185,8 | 25727,7 | 75,2 |
| Теплоснабжение | Гкал | 33913,0 | 14182,2 | 41,8 |

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды по многоквартирным домам характеризуется на 01.12.2013 года следующими данными:

Информация о приборах учета городского округа "город Клинцы Брянской области".

Таблица №30

| Муниципальное образование | Сфера | МКД | ЧД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее кол-во домов, в т.ч. подключенных к услугам, которые необходимо оснастить ОДПУ | Общее кол-во ЖП (квартир), в т.ч. подключенных к услугам, которые необходимо оснастить ИПУ | Кол-во домов с установленными ОДПУ | Кол-во ЖП (квартир) с установленными ИПУ | Кол-во домов полностью укомплектованных ОДПУ и ИПУ | Общее кол-во домов, в т.ч. подключенных к услугам, которые необходимо оснастить ОДПУ | Кол-во домов с установленными ИПУ |
|  |  | По состоянию на: |
|  |  | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2013 |
| Городской округ «город Клинцы Брянской области» | Всего | 314 | 17190 | 72 | XXX | XXX | 11965 | 7682 |
|  | ХВС | 287 | 17190 | 125 | 8087 | 15 | 8230 | 3947 |
|  | ГВС | 76 | 6510 | 30 | 4096 | 2 | 0 | 0 |
|  | ТС | 160 | 16465 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ЭС | 314 | 17190 | 218 | 17190 | 218 | 11965 | 11965 |
|  | Газ | 0 | 17190 | 0 | 4540 | 0 | 11405 | 9215 |

В рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2014-2016 годы) запланированы следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде городского округа "город Клинцы Брянской области":

- Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- Промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

- Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.

- Замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

- Установка запорных вентилей на радиаторах;

- Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

- Замена трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;

- Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- Замена оконных блоков на пластиковые окна;

- Утепление пола чердака;

- Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ».

Перспективные показатели развития городского округа

«город Клинцы Брянской области».

Таблица №31

| № п/п | Показатели | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2030 |
| 1 | Численность населения, тыс. чел. | 69,2 | 69,1 | 68,9 | 68,7 | 68,5 | 68,7 | 68,9 | 69,0-75,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей | 12838 | 14117 | 15510 | 17075 | 18848 | 19790 | 20780 | 22858-39095 |
| 3 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей | 5018 | 6253 | 6567 | 6895 | 7240 | 7602 | 7982 | 8381-14433 |

Объем ввода жилья за 2010-2013 годы.

Таблица №32

| год | Общая площадь жилых помещений по состоянию на 1 января соответствующего года, тыс.кв.м | Объём ввода жилья в соответствующем году, тыс.кв.м | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. МКД | Всего | В т.ч. МКД |  |
| 2010 | 1587 | 779 | 14,52 | 10,4 | 22,1 |
| 2011 | 1596,5 | 779 | 20,45 | 18,1 | 22,8 |
| 2012 | 1594,8 | 803 | 21,42 | 16,29 | 23,01 |
| 2013 | 1605,4 | 804 | 23,596 | 16,864 | 23,2 |

В генеральном плане городского округа «город Клинцы Брянской области» объемы нового жилищного строительства определены исходя из необходимости обеспечения жильем очередников, а также с учетом намечаемого сноса ветхого и аварийного жилого фонда и увеличения  средней жилищной обеспеченности до 25,5 м2/чел. до 2020 года очередь и 30 м2/чел. до 2030 года.

Для реализации данных мероприятий с учетом намечаемого сноса жилого фонда объемы нового жилищного строительства составят ориентировочно 250 тыс.м2 на 2010-2020 годы и 450 тыс.м2 до 2030 года.

Согласно Генплану среднегодовой ввод нового жилья должен составить 25,5 тыс. м2 в год на первую очередь и 35 тыс. м2 в год на второе десятилетие расчетного срока действия генплана (2020-2030 гг.).

Новое жилищное строительство предполагает следующие типы застройки: многоквартирную многоэтажную (5-9этажей), средне- и малоэтажную многоквартирную (2-4 этажа),  индивидуальную усадебного типа (коттеджную) с участками 10 -15 соток.

Территории для нового жилищного строительства составят порядка 330 га (свободные территории).

Резервные территории под жилищное строительство предусмотрены в южном и северо-западном направлениях (усадебная застройка), в микрорайоне «Солнечный» – под многоэтажное строительство.

Новое жилищное строительство и потребные территории.

Таблица №33

| Тип застройки | Централь ный | Северо-Восточный мкр. Солнечный | с. Ардонь | с. Займище | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2010 – 2030 годы |
| многоэтажная многоквартирная | 30тыс.м2 4 га | 240тыс.м2 36 га | - | - | 270 тыс.м2 40 га |
| Средне- и малоэтажная многоквартирная | 7тыс.м2 2 га | - | 85тыс.м2 28 га | - | 90 тыс.м2 30 га |
| индивидуальные жилые дома усадебного типа | - | 50 тыс.м2 37 га | 265 тыс.м2 205 га | 25 тыс.м2 18 га | 340 тыс.м2 260 га |
| Всего | 37тыс.м2 6 га | 290тыс.м2 73 га | 350 тыс.м2 233 га | 25 тыс.м2 18 га | 700 тыс.м2 330 га |
| в том числе на 2010-2020 годы. |
| Многоэтажная многоквартирная | 30 тыс.м2 4 га | 83 тыс.м2 11 га | - | - | 113 тыс.м2 15 га |
| Средне-и малоэтажная многоквартирная | 7 тыс.м2 2 га | - |  | - | 7 тыс.м2 2 га |
| индивидуальные жилые дома усадебного типа | - | 50 тыс.м2 37 га | 80 тыс.м2 48 га |  | 130 тыс.м2 85 га |
| Всего | 37 тыс.м2 6 га | 133 тыс.м2 48 га | 80 тыс.м2 48 га |  | 250 тыс.м2 102 га |

Показатели перспективной потребности микрорайона «Солнечный» в коммунально-энергетических ресурсах.

Таблица №34

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | м3/сут | 1250 |
| Водоотведение | м3/сут | 1250 |
| Электроснабжение | кВт | 2041 |
| Газоснабжение | м3/ч | 3184,24 |

Показатели потребности объектов городского округа, находящихся на стадии проектирования, в коммунально-энергетических ресурсах на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства по состоянию на 01.12.2013 года.

Таблица №35

| № | Наименование объекта | Адрес | Ввод в эксплуатацию | Потребность в энергоресурсах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснаб жение, м3/сутки | водоот ведение, м3/сутки | электро снабжение, кВт | газоснаб жение, м3/час | тепло снабжение, ккал/час |
| Нежилые объекты |
| 1 | Бассейн | г.Клинцы, ул. Ворошилова | 2015 | 150 | 125 | 64 | 0 | 460000 |
| 2 | Детский сад на 140 мест | г.Клинцы, ул. Мира, 113Б | 2015 | 50,65 | 47,06 | 138 | 0 | 652468 |
| 3 | ФОК | г.Клинцы, ул. 706 Продотряда | 2016 | 191,77 | 185,73 | 300 | 0 | 3077000 |
| 4 | Детский сад на 280 мест | г.Клинцы, ул. парк им. В.И. Ленина | 2016 | 31,84 | 31,84 | 537,35 | 0 | 880000 |
|  | Итого нежилые объекты: |  |  | 424,26 | 389,63 | 1039,35 | 0 | 5069468 |

Показатели потребности застройки городского округа в коммунально-энергетических ресурсах на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства по состоянию на 01.12.2013 года.

Таблица №36

| № | Наименование объекта | Адрес | Ввод в эксплуатацию | Потребность в энергоресурсах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснаб жение, м3/сутки | водоот ведение, м3/сутки | электро снабжение, кВт | газоснаб жение, м3/час | тепло снабжение, ккал/час |
| Жилищный фонд |
| 1 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 и 2 этажах | г.Клинцы, ул. Пушкина, 37 | март-апрель 2014 года | 41,17 | 41,17 | 124,0 | 0 | 368270 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | г.Клинцы, ул. Ворошилова, 33г | май 2014 года | 45 | 45 | 76,8 | 86,1 | 295460 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | г.Клинцы, ул. 8 Марта, 15 | июнь 2014 года | 54,0 | 54,0 | 103,8 | 101,0 | 0 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | г.Клинцы, пер. Урицкого, 12б | июль 2014 года | 63 | 63 | 100 | 115,8 | 0 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | г.Клинцы, ул. Ворошилова, 33а | июль 2014 года | 40,5 | 40,5 | 82,3 | 77,5 | 258426 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | г.Клинцы, ул. Пушкина, 20 | ноябрь 2014 года | 43,75 | 43,75 | 81,0 | 77,97 | 0 |
| 7 | 4-х этажный многоквартирный жилой дом (1 этап) | г.Клинцы, ул. Ворошилова м-н "Солнечный" | январь 2015 года | 84,0 | 84,0 | 39,2 | 54,5 | 0 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | г.Клинцы, ул. Александрова, 1 | апрель 2015 года | 59,3 | 59,3 | 147,0 | 162,8 | 195650 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения | г.Клинцы, пр. Ленина, 45 | октябрь 2015 года | 160,8 | 160,8 | 153,5 | 49,46 | 233750 |
|  | Итого жилищный фонд: |  |  | 591,52 | 591,52 | 907,6 | 725,13 | 1351556 |
| Нежилые объекты |
| 8 | Магазин | г.Клинцы, ул. Дзержинского, 22 | 2013 год | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Многофункциональное здание | г.Клинцы, ул. Калинина, р-н ж/д 72 | 2013 год | 0,3 | 0,3 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | 3-х этажное здание магазина «Детский мир» с подвальным этажом | г.Клинцы, ул. Октябрьская, 33 | март 2014 года | 1,192 | 1,192 | 150 | 0 | 453890 |
| 11 | Здание магазина промышленных товаров | г.Клинцы, ул. Литвинова, 45а | июнь 2014 года | 0,1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Ледовый дворец на 300 мест | г.Клинцы, ул. Ворошилова (3 микрорайон) | декабрь 2014 года | 18,77 | 18,77 | 539 | 0 | 390000 |
| 13 | Здание морфологического корпуса с мансардным этажом | г.Клинцы, пр. Ленина, квартал 11 (район ЦГБ) | 2014 год | 3,914 | 3,914 | 74,47 | 0 | 270666 |
| 14 | Комбинат керамических изделий | г.Клинцы, р-н полигона ТБО, в северном направлении в 40м. от автодороги Клинцы-Ущерпье, в западном направлении в 40 м. от пересечения ж/д на завод силикатного кирпича и мясокомбинат, в южном направлении в 1200 м. от русла реки Московка | 2015 | 2,55 | 0 | 2600 | 1099,985 | 0 |
| 15 | 3-х этажное административно-офисное здание | г. Клинцы, ул. Парковая, 13А | февраль 2016 года | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 82365 |
|  | Итого нежилые объекты: |  |  | 27,406 | 24,756 | 3393,47 | 1099,985 | 1196921 |
|  | Всего: |  |  | 618,926 | 616,276 | 4301,07 | 1825,115 | 2548477 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ».

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2014-2030 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки.

Таблица №37

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спрос на коммунальные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | электроснабжения | тыс. кВт. | 104483 | 103439 | 102404 | 101380 | 100366 | 99363 |
| 1.2 | теплоснабжения | тыс. Гкал | 284,3 | 282,9 | 281,5 | 280,1 | 278,7 | 280 |
| 1.3 | водоснабжения | тыс. куб.м | 3821 | 3859 | 3898 | 3937 | 3976 | 4056 |
| 1.4 | водоотведения и очистки сточных вод | тыс. куб.м | 3100 | 3131 | 3163 | 3194 | 3226 | 3258 |
| 1. | газоснабжение |  | 108593 | 109679 | 110776 | 109668 | 108571 | 108700 |
| 2 | Показатели качества предоставляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля ТБО, прошедших объемный контроль | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах. | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах. | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 95,0 |
| 3.3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах. | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 98,0 |
| 4 | Показатели надежности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь тепловой энергии | Гкал/км | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 |
| 4.2 | Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | % | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 30 |
| 4.3 | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | ав/км | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,43 | 0,38 | 0,1 |
| 4.4 | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 1740 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1200 |
| 4.5 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 45 |
| 4.6 | Коэффициент аварийности сетей водоотведения | Ав./км | 12,6 | 12 | 11,7 | 11,1 | 10,2 | 9,0 |
| 4.7 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 70 | 69 | 67 | 66 | 65 | 50 |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Эффективность использования топлива в котельных | кг у.т./Гкал | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 | 163 |
| 5.2 | Энергоемкость транспортировки воды для водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
| 6 | Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод нормативным параметрам | % | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6.2 | Доля ТБО, прошедшего сортировку, от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 60 | 65 | 70 | 85 |
| 6.3 | Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

Мероприятия Программы объединены в инвестиционные проекты по следующим направлениям:

- Инвестиционные проекты в электроснабжении;

- Инвестиционные проекты в теплоснабжении;

- Инвестиционные проекты в газоснабжении;

- Инвестиционные проекты в водоснабжении;

- Инвестиционные проекты в водоотведении;

- Инвестиционные проекты в захоронении (утилизации) ТБО.

Инвестиционные проекты реализуются силами организаций коммунального комплекса и необходимых подрядных организаций.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ.

Таблица №38

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа ции | Ориентировоч ная стои мость | Необходимые капитальные затраты (млн.руб.) | Ожидаемый эффект и его количественное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20192030гг. |  |
| Инвестиционные проекты в электроснабжении |
| 1 | Новое строительство ВЛЗ-6кВ до проектируемой КТП-250кВА (водозаборные сооружения) ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,958 | 0,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 2 | Модернизация оборудования ТП-№24 ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,322 | 0,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 3 | Модернизация оборудования ТП-№172, новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-№172 до ВРУ-0,4кВ дома пер.Урицкого, 120 ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,653 | 0,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 5 | Модернизация оборудования ТП-№173 ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,776 | 0,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 6 | Модернизация оборудования ТП-№182 ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,006 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 7 | Модернизация оборудования ТП-№211 ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 8 | Новое строительство 2КТП-630кВА с КЛ-6кВ (ледовый дворец) ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 8,529 | 8,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 9 | Модернизация оборудования ТП-№43, ТП-№58 ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,675 | 0,675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 10 | Модернизация оборудования ТП-№20 ООО «Брянскоблэлектро» | 2014 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 11 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-№158, ул.Плющенко ООО «Брянскоблэлектро» | 2015 | 1,290 | 0,000 | 1,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 12 | Новое строительство КТП-250кВА по пер.Калинина ООО «Брянскоблэлектро» | 2015 | 3,802 | 0,000 | 3,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 13 | Реконструкция КЛ-6кВ фид."Город-1" ТЭЦ, ул.Мира ООО «Брянскоблэлектро» | 2016 | 4,393 | 0,000 | 0,000 | 4,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Западная» с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 10МВА на 16 МВА Филиал ОАО «МРСК-Центра»-«Брянсэнерго» | 2017 | 148,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,597 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей |
|  | Итого |  | 170,011 | 11,929 | 5,092 | 4,393 | 148,597 | 0,000 | 0,000 |  |
| Инвестиционные проекты в теплоснабжении |
| 1 | Установка ЧРП на сетевой электронасос ст. №2 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2015 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия электрической энергии |
| 2 | Разработка проекта и замена подогревателя сетевой воды ПСВ 90-7-15 на ПСВК-110-1.0-1.6-11 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2015 | 3,900 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 3 | Замена подогревателя сетевой воды ПСВ 90-7-15 на ПСВК-110-1.0-1 6-И ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2016 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 5 | Установка ЧРП 0,4 кВ на ПЭН ст. №4 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2017 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия электрической энергии |
| 6 | Замена подогревателя сетевой воды ПСВ 90-7-15 на ПСВК-110-1.0-1 6-И ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2017 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 7 | Замена трубной системы ПТВ ст. №1,2 с заменой тепловой изоляции ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2014 | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия тепловой энергии |
| 8 | Замена ВМП-10к на вакуумный выключатель яч №11 ЗРУ-6кВ трансформатор связи №1 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2014 | 0,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия электрической энергии |
| 9 | Замена ВМГ-133 на вакуумный выключатель яч №25 ГРУ-6кВ ПЭН ст. №1 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2015 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия электрической энергии |
| 10 | Замена ВМГ-133 на вакуумный выключатель яч №23 ГРУ-6кВ ПЭН ст №1 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2016 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Экономия электрической энергии |
| 11 | Замена ВМГ-133 на вакуумный выключатель яч. №11 ГРУ-6кВ ПЭН ст. №4 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | 2017 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | Экономия электрической энергии |
| 12 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования МУП «Тепловые сети» | 2014-2030 | 191,400 | 1,000 | 3,600 | 3,600 | 7,200 | 7,200 | 168,800 | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь, сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
| 13 | Установка аккумуляторного бака ГВС V=100 м³ на ЦТП №47 (окончание монтажа) МУП «Тепловые сети» | 2014-2015 | 0,600 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Замена изношенного оборудования |
| 14 | Замена водоподогревателей на ЦТП МУП «Тепловые сети» | 2014-2030 | 3,000 | 0,300 | 0,600 | 0,600 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | Улучшение качества снабжения ГВС |
| 15 | Реконструкция котельных МУП «Тепловые сети» | 2014- 2030 | 34,100 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 15,100 | Улучшение качества снабжения ГВС, замена изношенного оборудования |
| 16 | Строительство котельной по ул. 2 Парковой МУП «Тепловые сети» | 2014 | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Подключение объектов, получающих теплоснабжение от котельной ИК-6 |
|  | Итого |  | 251,960 | 9,05 | 14,15 | 12,81 | 18,1 | 13,95 | 183,9 |  |
| Инвестиционные проекты в газоснабжении |
| 1 | Замена участка газопровода низкого давления стального на полиэтиленовый с переврезкой жилых домов (по ул. Октябрьской от ул. Брянской до ул. Цветочной) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 2014 | 0,390 | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Стабильное газоснабжение 28 жилых домов |
| 2 | Закольцовка газопровода высокого давления (ул. Космонавтов до КЗСК) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 2014 | 7,530 | 7,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Стабильное газоснабжение г.Клинцы и КЗСК |
| 3 | Перекладка газопровода высокого давления с установкой ГРПШ и для стабилизации давления по ул. Восточной, пер. Бежицкому, ул. Рябка (установка ШРП по пер. Пушкина с перекладкой газопровода низкого давления, по ул. Рябка с Д-108мм на полиэтилен Д-160мм.) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 2014 | 0,540 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Стабильное газоснабжение |
| 4 | Восстановление эксплуатационных свойств газопровода высокого давления (ул. Д.Бедного, ул. Заводская к ГРП, к котельной ОБ, к котельной ГМЗ, к котельной СУМ) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 2014 | 0,810 | 0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Стабильное газоснабжение |
| 5 | Прокладка газопровода по ул. Мира ПУ «Клинцымежрайгаз» | 2015 | 15,920 | 0,000 | 15,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Стабильное газоснабжение |
|  | Итого |  | 25,190 | 9,270 | 15,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Инвестиционные проекты в водоснабжении |
| 1 | Проектирование и строительство водозабора в г.Клинцы (скважина №2 в п. Банный) и водопроводных сетей по улицам Шоссейная, Ардонская, Полевая МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2014-2016 | 6,200 | 0,200 | 0,100 | 0,100 | 3,800 | 2,000 | 0,000 | Улучшение качества питьевой воды |
| 2 | Проектирование и строительство артезианской скважины, водонапорной башни и водопроводных сетей в с.Ардонь МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2017-2018 | 14,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,300 | 7,000 | 0,000 | Подключение потребителей с.Ардонь |
| 3 | Проектирование и строительство водопроводной сети в Халтурино по переулкам 1.2.3 Клинцовский МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2017-2018 | 2,500 | 0,100 | 0,300 | 0,500 | 1,000 | 0,600 | 0,000 | Подключение потребителей с.Ардонь |
| 4 | Завершение строительства 2 очереди водозаборных сооружений МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2014 | 38,000 | 38,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Улучшение качества питьевой воды |
| 5 | Проектирование и строительство водопроводных сетей в районе «Новостроек» МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2014-2030 | 8,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 1,600 | 1,600 | 4,600 | Подключение потребителей |
|  | Итого |  | 69,100 | 38,400 | 0,500 | 0,700 | 13,700 | 11,200 | 4,600 |  |
| Инвестиционные проекты в водоотведении |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2014-2016 | 308,000 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 261,600 | Повышение качества очистки сточных вод |
| 2 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2018-2013 | 239,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 50,000 | 184,000 | Исключение негативного воздействия на окружающею среду |
| 3 | Проектирование и строительство КНС, напорного и самотечного коллекторов п.Халтурино МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2017-2020 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 3,000 | 3,000 | 4,400 | Исключение негативного воздействия на окружающею среду |
| 4 | Проектирование и строительство канализационных сетей в районе «Новостроек» МУП «ВКХ г.Клинцы» | 2014-2030 | 8,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 | 0,600 | 6,600 | Подключение потребителей |
|  | Итого |  | 565,600 | 2,500 | 2,100 | 2,200 | 28,600 | 73,600 | 456,600 |  |
| Инвестиционные проекты в захоронении (утилизации) ТБО |
| 1 | Строительство мусороперерабатывающего завода | 2015-2016 | 200,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | Переработка мусора |
|  | Итого |  | 200,000 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |

## ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Полная установка приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях в период 2014-2016 гг. осуществляется в соответствии муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2014-2016 годы),   утвержденной постановлением Клинцовской городской администрации от 09.12.2013 № 3800.

## ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

Реализация программы энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях в период 2014-2016 гг. осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2014-2016 годы),   утвержденной постановлением Клинцовской городской администрации от 09.12.2013 № 3800.

В период с 2017 г. реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях городского округа «город Клинцы Брянской области» реализуется в рамках соответствующих муниципальных программ, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Таблица №39

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование) | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20192030гг. | Всего |
| Инвестиционные проекты в электроснабжении |
| 1 | Новое строительство ВЛЗ-6кВ до проектируемой КТП-250кВА (водозаборные сооружения) ООО «Брянскоблэлектро» | ВЛЗ-6кВ до проектируемой КТП-250кВА | 0,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,958 |
| 2 | Модернизация оборудования ТП-№24 ООО «Брянскоблэлектро» | ТП-№24 | 0,322 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,322 |
| 3 | Модернизация оборудования ТП-№172, новое строительство КЛ-0,4кВ от ТП-№172 до ВРУ-0,4кВ дома пер.Урицкого, 120 ООО «Брянскоблэлектро» | ТП-№172, КЛ-0,4кВ от ТП-№172 до ВРУ-0,4кВ | 0,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,653 |
| 5 | Модернизация оборудования ТП-№173 ООО «Брянскоблэлектро» | ТП-№173 | 0,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,776 |
| 6 | Модернизация оборудования ТП-№182 ООО «Брянскоблэлектро» | ТП-№182 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 7 | Модернизация оборудования ТП-№211 ООО «Брянскоблэлектро» | ТП-№211 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 8 | Новое строительство 2КТП-630кВА с КЛ-6кВ (ледовый дворец) ООО «Брянскоблэлектро» | 2КТП-630кВА с КЛ-6кВ | 8,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,529 |
| 9 | Модернизация оборудования ТП-№43, ТП-№58 ООО «Брянскоблэлектро» | ТП-№43, ТП-№58 | 0,675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,675 |
| 10 | Модернизация оборудования ТП-№20 ООО «Брянскоблэлектро» | ТП-№20 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
| 11 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-№158, ул.Плющенко ООО «Брянскоблэлектро» | ВЛИ-0,4кВ от ТП-№158 | 0,000 | 1,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,290 |
| 12 | Новое строительство КТП-250кВА по пер.Калинина ООО «Брянскоблэлектро» | КТП-250кВА | 0,000 | 3,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,802 |
| 13 | Реконструкция КЛ-6кВ фид."Город-1" ТЭЦ, ул.Мира ООО «Брянскоблэлектро» | КЛ-6кВ фид."Город-1" ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 4,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,393 |
| 14 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Западная» с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 10МВА на 16 МВА Филиал ОАО «МРСК-Центра»-«Брянсэнерго» | ПС 110/6 кВ «Западная» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,597 | 0,000 | 0,000 | 148,597 |
|  | Система электроснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 11,929 | 5,092 | 4,393 | 148,597 | 0,000 | 0,000 | 170,011 |
|  | Внебюджетные источники |  | 11,929 | 5,092 | 4,393 | 148,597 | 0,000 | 0,000 | 170,011 |
| Инвестиционные проекты в теплоснабжении |
| 1 | Установка ЧРП на сетевой электронасос ст. №2 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | сетевой электронасос ст. №2 | 0,000 | 2,500** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |
| 2 | Разработка проекта и замена подогревателя сетевой воды ПСВ 90-7-15 на ПСВК-110-1.0-1.6-11 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,000 | 3,900** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
| 3 | Замена подогревателя сетевой воды ПСВ 90-7-15 на ПСВК-110-1.0-1 6-И ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 3,900** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
| 4 | Установка ЧРП 0,4 кВ на ПЭН ст. №4 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПЭН ст. №4 ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 1,460** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,460 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 0,000 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,460 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,460 |
| 5 | Замена подогревателя сетевой воды ПСВ 90-7-15 на ПСВК-110-1.0-1 6-И ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 3,900 |
| 6 | Замена трубной системы ПТВ ст. №1,2 с заменой тепловой изоляции ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПТВ ст. №1,2 ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,700** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,700 |
| 7 | Замена ВМП-10к на вакуумный выключатель яч №11 ЗРУ-6кВ трансформатор связи №1 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | трансформатор связи №1 ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,250** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 8 | Замена ВМГ-133 на вакуумный выключатель яч №25 ГРУ-6кВ ПЭН ст. №1 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПЭН ст. №1 ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,000 | 0,250** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 9 | Замена ВМГ-133 на вакуумный выключатель яч №23 ГРУ-6кВ ПЭН ст №1 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПЭН ст. №1 ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,250** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 10 | Замена ВМГ-133 на вакуумный выключатель яч №11 ГРУ-6кВ ПЭН ст. №4 ПП Клинцовская ТЭЦ – филиала ОАО «Квадра»-«Западная генерация» | ПЭН ст. №4 ПП Клинцовская ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |
| 11 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования МУП «Тепловые сети» | Тепловые сети | 1,000 | 3,600 | 3,600 | 7,200 | 7,200 | 168,800 | 191,400 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,160 | 2,160 | 50,64 | 57,420 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | 1,080 | 25,320 | 28,710 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 | 0,360 | 8,440 | 9,570 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1,000 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 84,400 | 95,700 |
| 12 | Установка аккумуляторного бака ГВС V=100 м³ на ЦТП №47 (окончание монтажа) МУП «Тепловые сети» | ЦТП №47 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,300 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 |
| 13 | Замена водоподогревателей на ЦТП МУП «Тепловые сети» | ЦТП №3,4,5,12 | 0,300 | 0,600 | 0,600 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 3,000 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,300 | 0,600 | 0,600 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 3,000 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,300 | 0,600 | 0,600 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 3,000 |
| 14 | Реконструкция котельных МУП «Тепловые сети» | Котельные №1,2,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 15,100 | 34,100 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 4,530 | 10,230 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,900 | 2,265 | 5,115 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,755 | 1,705 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 7,550 | 17,050 |
| 15 | Строительство котельной по ул. 2 Парковой МУП «Тепловые сети» | Котельная | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 |
|  | Внебюджетные источники |  | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 |
|  | Система теплоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 9,05 | 14,15 | 12,81 | 18,1 | 13,95 | 183,9 | 251,960 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,960 | 3,960 | 55,170 | 67,650 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,980 | 1,980 | 27,585 | 33,825 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,660 | 9,195 | 11,275 |
|  | Внебюджетные источники |  | 9,050 | 14,150 | 12,810 | 11,500 | 7,350 | 91,950 | 139,210 |
| Инвестиционные проекты в газоснабжении |
| 1 | Замена участка газопровода низкого давления стального на полиэтиленовый с переврезкой жилых домов (по ул. Октябрьской от ул. Брянской до ул. Цветочной) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 650 п.м. | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,390 |
| 2 | Закольцовка газопровода высокого давления (ул. Космонавтов до КЗСК) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 2500 п.м. | 7,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,530 |
| 3 | Перекладка газопровода высокого давления с установкой ГРПШ и для стабилизации давления по ул. Восточной, пер. Бежицкому, ул. Рябка (установка ШРП по пер. Пушкина с перекладкой газопровода низкого давления, по ул. Рябка с Д-108мм на полиэтилен Д-160мм.) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 680 п.м. и ШРП | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 |
| 4 | Восстановление эксплуатационных свойств газопровода высокого давления (ул. Д.Бедного, ул. Заводская к ГРП, к котельной ОБ, к котельной ГМЗ, к котельной СУМ) ПУ «Клинцымежрайгаз» | 1200 п.м. | 0,810 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,810 |
| 5 | Прокладка газопровода по ул. Мира ПУ «Клинцымежрайгаз» | 2000 п.м. | 0,000 | 15,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,920 |
| 6 | Система газоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 9,270 | 15,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,19 |
|  | Внебюджетные источники |  | 9,270 | 15,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,19 |
| Инвестиционные проекты в водоснабжении |
| 1 | Проектирование и строительство водозабора в г.Клинцы (скважина №2 в п. Банный) и водопроводных сетей по улицам Шоссейная, Ардонская, Полевая МУП «ВКХ г.Клинцы» | Скважина №2 | 0,200* | 0,100* | 0,100* | 3,800 | 2,000 | 0,000 | 6,200 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,470 | 1,300 | 0,000 | 3,770 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,760 | 0,400 | 0,000 | 1,160 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,100 | 0,000 | 0,390 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,380 | 0,200 | 0,000 | 0,880 |
| 2 | Проектирование и строительство артезианской скважины, водонапорной башни и водопроводных сетей в с.Ардонь МУП «ВКХ г.Клинцы» | артезианская скважина, водонапорная башня и водопроводные сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,300 | 7,000 | 0,000 | 14,300 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,745 | 4,550 | 0,000 | 9,295 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,460 | 1,400 | 0,000 | 2,860 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,365 | 0,350 | 0,000 | 0,715 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,730 | 0,700 | 0,000 | 1,430 |
| 3 | Проектирование и строительство водопроводной сети в с.Займище по переулкам 1,2,3 Клинцовский МУП «ВКХ г.Клинцы» | водопроводные сети | 0,100 | 0,300 | 0,500 | 1,000 | 0,600 | 0,000 | 2,500 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,065 | 0,195 | 0,325 | 0,65 | 0,39 | 0 | 1,625 |
|  | Областной бюджет |  | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 0 | 0,5 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,005 | 0,015 | 0,025 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0,125 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0 | 0,25 |
| 4 | Завершение строительства 2 очереди водозаборных сооружений МУП «ВКХ г.Клинцы» | Водозаборные сооружения | 38,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 26,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,600 |
|  | Областной бюджет |  | 11,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,400 |
| 5 | Проектирование и строительство водопроводных сетей в районе «Новостроек» МУП «ВКХ г.Клинцы» | водопроводные сети | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 1,600 | 1,600 | 4,600 | 8,100 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 1,600 | 2,800 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 5,300 |
|  | Система водоснабжения городского округа «город Клинцы Брянской области», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 38,40 | 0,500 | 0,700 | 13,70 | 11,200 | 4,600 | 69,100 |
|  | Федеральный бюджет |  | 26,665 | 0,195 | 0,325 | 7,865 | 6,240 | 0,000 | 41,290 |
|  | Областной бюджет |  | 11,420 | 0,060 | 0,100 | 2,420 | 1,920 | 0,000 | 15,920 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,105 | 0,015 | 0,025 | 1,205 | 1,080 | 1,600 | 4,030 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,210 | 0,230 | 0,250 | 2,210 | 1,960 | 3,000 | 7,860 |
| Инвестиционные проекты в водоотведении |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений МУП «ВКХ г.Клинцы» | Канализационные очистные сооружения | 2,400* | 2,000* | 2,000* | 20,000 | 20,000 | 261,600 | 308,000 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 252,444 | 278,444 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 5,232 | 13,232 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,308 | 3,708 |
|  | Внебюджетные источники |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,616 | 12,616 |
| 2 | Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора МУП «ВКХ г.Клинцы» | Самотечный канализационный коллектор | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 50,000 | 184,000 | 239,000 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,500 | 119,600 | 155,350 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 36,800 | 47,800 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 2,500 | 9,200 | 11,950 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 18,400 | 23,900 |
| 3 | Проектирование и строительство КНС, напорного и самотечного коллекторов п.Халтурино МУП «ВКХ г.Клинцы» | КНС, напорный и самотечный коллектор | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 3,000 | 3,000 | 4,400 | 10,500 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,950 | 1,950 | 2,86 | 6,825 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0,88 | 2,1 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,22 | 0,525 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,300 | 0,300 | 0,44 | 1,05 |
| 4 | Проектирование и строительство канализационных сетей в районе «Новостроек» МУП «ВКХ г.Клинцы» | канализационные сети | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 | 0,600 | 6,600 | 8,100 |
|  | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 5,500 | 6,500 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 1,100 | 1,600 |
|  | Система водоотведения городского округа «город Клинцы Брянской области», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 2,500 | 2,100 | 2,200 | 28,600 | 73,600 | 456,600 | 565,600 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,950 | 47,450 | 374,904 | 440,619 |
|  | Областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,600 | 14,600 | 42,912 | 63,132 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 5,650 | 4,150 | 16,228 | 22,683 |
|  | Внебюджетные источники |  | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 3,400 | 7,400 | 22,556 | 39,166 |
| Инвестиционные проекты в захоронении (утилизации) ТБО |
| 1 | Строительство мусороперерабатывающего завода | 1 завод | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 200,000 |
|  | Сбор и утилизация ТБО городского округа «город Клинцы Брянской области», в т.ч. по источникам финансирования: |  | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 200,000 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 200,000 |
|  | Всего, в т.ч. по источникам финансирования: |  | 71,149 | 77,762 | 60,103 | 248,997 | 138,750 | 685,100 | 1281,861 |
|  | Федеральный бюджет |  | 26,665 | 0,195 | 0,325 | 26,775 | 57,650 | 430,074 | 549,559 |
|  | Областной бюджет |  | 11,420 | 0,060 | 0,100 | 9,000 | 18,500 | 70,497 | 112,877 |
|  | Бюджет городского округа |  | 0,505 | 0,015 | 0,025 | 7,515 | 5,890 | 27,023 | 37,988 |
|  | Внебюджетные источники |  | 32,559 | 77,492 | 59,653 | 205,707 | 56,710 | 157,506 | 581,437 |

* Финансирование будет производиться в рамках муниципальной программы "Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2014-2016 годы).

** Финансирование будет производиться в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"" (2014-2016 годы).

      - РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- надбавки к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры городского округа (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- средств бюджетов различных уровней;

- средств банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

Условием привлечения внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах и тарифов на подключение (платы за подключение).

Возможность реализации инвестиционных проектов с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды или концессии объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 1 281,861 млн. рублей, в том числе:

- Инвестиционные проекты в электроснабжении – 170,011 млн. рублей;

- Инвестиционные проекты в теплоснабжении -251,960 млн. рублей;

- Инвестиционные проекты в газоснабжении -25,190 млн. рублей;

- Инвестиционные проекты в водоснабжении – 69,100 млн. рублей;

- Инвестиционные проекты в водоотведении -565,600 млн. рублей;

- Инвестиционные проекты в захоронении (утилизации) ТБО -200,00 млн. рублей.

В том числе:

За счет федерального бюджета – 549,559 млн. руб.

За счет областного бюджета – 112,877 млн. руб.

## За счет бюджета городского округа – 37,988 млн. руб.

## За счет внебюджетных источников –  581,437 млн. руб.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Заказчиком Программы и органом, ответственным за ее реализацию является Клинцовская городская администрация.

Ответственным исполнителем Программы определен отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации. Соисполнителями Программы являются: финансовое управление Клинцовской городской администрации, отдел бухгалтерского учета Клинцовской городской администрации, организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронении) ТБО (далее  - организации коммунального комплекса), проектные, строительно-монтажные и иные подрядные организации, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий.

Основным инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций  коммунального комплекса, утвержденные в соответствии с действующим законодательством.

Комплексное управление Программой осуществляется Клинцовской администрацией путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы.

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечение контроля за ходом реализации Программы;

-  предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий;

- подготовки предложений по корректировке Программы.

- Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Клинцовская городская администрация посредством:

- сбора информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, предоставляемых в рамках проведения мониторинга Программы;

- сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- мониторинга и анализа реализации Программы;

- подготовки заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовки докладов о ходе реализации Программы.

Клинцовская городская администрация вправе использовать иные формы и методы контроля за ходом реализации Программы.

- Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями (соисполнителями) Программы в рамках мониторинга ее реализации. Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативным правовым актом Клинцовской городской администрации.

Соисполнители Программы ежеквартально, в течение 15 рабочих дней с момента окончания отчетного периода, представляют в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации отчет о реализации производственных и инвестиционных программ. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных и производственных программ от их плановых значений Соисполнители прилагают к отчету пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке  Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации в 14-дневный срок после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы, который направляется на утверждение заместителю Главы Клинцовской городской администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства.

Годовой отчет о ходе реализации Программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется Главе Клинцовской городской администрации и в Клинцовский городской Совет народных депутатов.

- Порядок корректировки Программы.

Корректировка Программы (внесение изменений в Программу) осуществляется по итогам анализа реализации Программы путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области».

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджета городского округа «город Клинцы Брянской области»;

- уточнения мероприятий, сроков реализации и объемов финансирования мероприятий.

Глава города Клинцы                                                                         В.В. Беляй